Гидравлические прессы Stalex cерии HPB

Гидравлический пресс Stalex HPB-1500

Описание:

Одноцилиндровый листогибочный гидравлический пресс Stalex HPB-1500 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вверх и вниз, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.

Особенности:

- Стальная надежная конструкция

- Надежная и высокоточная гидравлическая система

- Контроль давления по манометру

- Удобное управление станком

- Рабочий стол перемещается вверх и вниз

Технические характеристики

| Наименование | Гидравлический пресс Stalex HPB-1500 |
| --- | --- |
| Артикул | 382001 |
| Мощность | 1500 кН |
| Усилие в тоннах | 150 тонн |
| Номинальное давление | 30 мПа |
| Ход поршня | 250 мм |
| Скорость поршня | Рабочая скорость 2,5 мм/с Скорость возврата 12 мм/с |
| Ход стола | 270 мм |
| Производительность масляного насоса гидравлической станции | Высокая скорость 15 л/мин Низкая скорость 3,5 л/мин |
| Давление маслонасоса | Низкая скорость 4МПА \ Высокая скорость 31MPA |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
| Размеры стола | 460х980 мм |
| Рабочая длина матрицы и пуансона | 980 мм |
| Макс. толщина гибки на ширину 500 мм |
| Сталь 3 (Ст3сп) | 16мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
| Алюминий АМц | 20мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
| Нержавейка 12Х18Н10Т | 12мм |
| Макс. толщина гибки на ширину 980 мм |
| Сталь 3 (Ст3сп) | 12мм |
| Алюминий АМц | 16мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
| Нержавейка 12Х18Н10Т | 9мм |
| Упаковка | 2 места |
| Габаритные размеры станка | 1750х720х2200 мм |
| Габаритные размеры гидростанции | 730х630х960 мм |
| Масса нетто/брутто | 1540/1635 кг. |

Видео работы станка - https://youtu.be/5NR7uG7VJsQ