MasterTurn 3360E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо прочитать и усвоить данное руководство по эксплуатации и информацию по обеспечению безопасности

### Общие правила техники безопасности

Будьте предельно осторожны во время работы с электрическими инструментами. Необходимо знать конструкцию и способы работы с электроинструментом. ИЗУЧИТЕ руководство производителя по эксплуатации и ВСЕГДА соблюдайте правила техники безопасности.

- Станок должен подключаться только к соответствующему источнику питания.

- Во время эксплуатации мощных станков используйте защитные очки, респираторы, средства защиты органов слуха и защитную обувь. Всегда используйте защитные очки.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать свободную одежду или бижутерию во время работы с оборудованием.

- Необходимо помнить об охране окружающей среды. На участке вокруг станка не должно быть пыли, грязи и другого мусора.

- Будьте осторожны! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать медицинские препараты, которые могут повлиять на способность безопасной эксплуатации станка.

- Отключайте источник питания во время замены резцов или другого оборудования.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять работающий станок без присмотра.

- Режущие пластины, ножи или резцы должны ВСЕГДА быть острыми и прямыми.

- ВСЕГДА следите, чтобы защитные устройства были на своих местах и нормально функционировали.

- ВСЕГДА удаляйте все регулировочные инструменты перед запуском станка.

- ВСЕГДА используйте необходимые зажимы или тиски.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать посторонних людей на небезопасное расстояние от работающего станка.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять скорость во время вращения шпинделя.

- Максимальная скорость 3-кулачкового или 4-кулачкового патрона составляет 2 500 об/мин.

- ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОТАЙТЕ БЕЗОПАСНО. Запрещается начинать работу, если Вы не уверены в безопасной эксплуатации.

###### ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЗУБЧАТЫМ РЕДУКТОРОМ MasterTurn3360E

Наша компания рада представить металлообрабатывающий прецизионный токарный станок с зубчатым редуктором MasterTurn3360E как часть многочисленного ассортимента металлообрабатывающего оборудования. Продукт гарантирует качество компании «MetalMaster». Соблюдение инструкций и выполнение процедур, описанных в руководстве владельца, гарантируют годы нормальной эксплуатации. MasterTurn3360E – это профессиональный станок и, как все электрическое оборудование, требует надлежащего обращения и соблюдения правил техники безопасности.

Технические характеристики

| Макс. диаметр обработки над станиной: | 330 мм |
| --- | --- |
| Макс. расстояние между центрами: | 600 мм |
| Макс. диаметр над суппортом: | 220 мм |
| Ширина станины: | 160 мм |
| Диаметр шпиндельного отверстия: | 38 мм |
| Конус шпинделя: | MT № 5 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя: | 65-1650 об/мин. |
| Максимальный поперечный ход крестового суппорта: | 160 мм |
| Высота резцедержателя | 16 мм |
| Максимальный тонкопродольный ход крестового суппорта | 100 мм |
| Максимальное продольное перемещение суппорта | 480 мм |
| Виды метрической резьбы: | 17 видов |
| Диапазон метрической резьбы: | 0,5-4 мм |
| Виды дюймовой резьбы: | 26 вида |
| Диапазон дюймовой резьбы: | 8–40 число витков резьбы на дюйм |
| Диапазон продольной подачи: | 0,0087–1,396 мм/об |
| Диапазон поперечной подачи: | 0,0018—0,296мм/об |
| Диаметр пиноли задней бабки: | 30 мм |
| Рабочий ход пиноли задней бабки: | 85 мм |
| Конус пиноли задней бабки: | MT № 3 |
| Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
| Напряжение | 220В |
| Вес нетто: | 240 кг |
| Размер упаковки (без основания): | 1470*770*640 мм |
| Размер упаковки (с основанием): | 1470*770*1350 мм |

Иллюстрация характеристик

Рис. 1. Чертеж приводной системы.

| Входной шкив | Зубчатая передача |
| --- | --- |
| Коробка передач | Зубчатая передача |
| Коробка передач | Зубчатая передача |
| Коробка передач | Червячная передача |
| Коробка передач | Червячное зубчатое колесо |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Передача привода шпинделя | Зубчатая передача |
| Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Ходовой винт резцедержателя | Зубчатая передача |
| Гайка резцедержателя | Зубчатая передача |
| Ходовой винт задней бабки | Шкив двигателя |
| Гайка резцедержателя | Зубчатая передача |
| Винт продольной подачи | Зубчатая передача |
| Гайка продольной подачи | Зубчатая передача |
| Гайка поперечной подачи | Зубчатая передача |
| Ходовой винт поперечной подачи |  |

Подъем и установка

Станок рекомендуется поднимать с помощью крана или подъемного механизма из-за его большого веса.

Рис. 2. Схема подъема

Подъем и установка

Во время установки станка см. рис. 3. Поскольку этот токарный станок уже, в основном, собран на заводе, для конечного пользователя остается небольшой объем работы. Расположите четыре отверстия под болт и станину на одной линии и осторожно установите токарный станок на основание.

Рис. 3. Схема установки

После установки необходимо удалить антисептическое покрытие (используется для консервации и защиты во время транспортирования) с направляющей каретки, задней бабки, коробки передач и шкива с помощью чистой ткани и некоррозионного средства.

### Точки смазки

Рис. 4. Схема точек смазки

См. карту смазки на следующей странице, чтобы правильно смазывать станок и поддерживать его в рабочем состоянии. Правильную смазку любого оборудования, особенно металлообрабатывающих токарных станков, нельзя игнорировать.

Точки смазки

| № | Точка смазки | Компонент | Место расположения | Смазочное масло | Интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неразъемный подшипник зубчатой передачи | Левая рама | Маслонагнетатель | Машинное масло | 1 год |
|  | Подшипник шпинделя | Шпиндельная бабка | Смазывание | Консистентная смазка | 1 год |
|  | Упорный шарикоподшипник | Левая рама | Смазывание | Консистентная смазка | 1 год |
|  | Направляющая скольжения, ходовой винт, направляющая поверхность | Детали фартука | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Зубчатые колеса, рейки | Детали фартука | Смазывание | Консистентная смазка | 1 месяц |
|  | Ходовой винт, поверхность направляющей резцедержателя | Резцовый суппорт | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Ходовой винт продольной подачи | Ходовой винт | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Направляющая станины токарного станка | Станина токарного станка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Стакан задней бабки | Задняя бабка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Неразъемный подшипник ходового винта задней бабки | Задняя бабка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Опора подшипника | Станина токарного станка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Ходовой винт гайки поперечной подачи | Небольшая каретка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Втулка подшипника | Небольшая каретка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Упорный подшипник | Основание ходового винта | Смазывание | Консистентная смазка | 6/год |
|  | Неразъемный подшипник ходового винта задней бабки | Задняя бабка | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2 дня |
|  | Вал переключения передачи | Комбинированный блок | Маслонагнетатель | Машинное масло | 2/год |
|  | Подшипник | Входной шкив | Смазывание | Консистентная смазка | 6/год |

| Примечания: | Рекомендуется масло СА № 3, машинное масло № 20 |
| --- | --- |
|  | Необходимо очищать детали с консистентной смазкой, заливать машинное масло в загрузочную воронку, новое масло необходимо заливать до центральной отметки индикатора масла. |

#### Схема электрической системы

Рис. 5. Схема электрической системы (однофазная)

Рис. 6. Схема электрической системы (трехфазная)

Инструкции по заземлению

В случае неполадки или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электротока и уменьшает риск поражения электротоком. Этот станок оснащен электрическим шнуром с заземляющим проводом и заземляющим штекером. Штекер ДОЛЖЕН вставляться в соответствующую розетку, которая правильно установлена и заземлена согласно ВСЕМ местным нормам и правилам и постановлениям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОДИФИЦИРОВАТЬ ШТЕКЕР. Если штекер из поставки не подходит для электрической розетки, соответствующую розетку должен установить квалифицированный электрик, имеющий лицензию.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ заземляющего провода оборудования может привести к поражению электротоком. Токопровод с зеленой изоляцией (с или без желтых полосок) – это заземляющий провод оборудования. Если электрический шнур или штекер требуют ремонта или замены, ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять заземляющий провод оборудования к клемме под напряжением.

В случае возникновения вопросов по данным инструкциям обратитесь к квалифицированному электрику, имеющему лицензию.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТРЕХПРОВОДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР с 3-контактным заземляющим штекером.

Таблица резьбы и подачи

Нарезку резьбы и подачу можно выполнить вручную с использованием коробки передач и рукоятки (см. Рабочие элементы управления).

Рис. 7. Карта резьбы и подачи

Рабочие элементы управления

| Замена патрона Зажимное устройство шпинделя головки имеет цилиндрическую форму. Ослабьте три установочных винта/гайки (рис. 9 А) на фланце, чтобы удалить патрон. Установите новый патрон и закрепите вышеупомянутыми установочными винтами и гайками. |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 9 |
| Замена зажимного кулачка патрона Зажимные кулачки делятся на два типа: внутренние и наружные (рис. 10). Обратите внимание, что количество зажимных кулачков должно соответствовать числу внутри канавки патрона. Не путайте их. Они поочередно устанавливаются в возрастающем порядке и удаляются в нисходящем порядке (3-2-1). По окончании этой процедуры поверните зажимные кулачки на наименьший диаметр и проверьте установку. |  |
|  | Рис. 10 |
| Наладка инструмента Установите и зажмите режущий инструмент в резцедержателе. Инструмент должен быть крепко зажат. Во время поворота сила резания, которая образуется во время образования стружки, может изгибать инструмент (рис. 11). Для получения наилучших результатов вылет резца должен быть минимум 3/8” или меньше. |  |
|  | Рис. 11 |
| Ручная токарная обработка Маховик рабочего хода фартука (А), поперечного перемещения (В) и верхнего суппорта (С) можно использовать для продольной и поперечной подачи (рис. 12). Продольная обточка с автоматической подачей Используйте переключатель (рис. 12 (D) для выбора направления и скорости подачи. Используйте таблицу (рис. 12 (Е) на токарном станке для выбора скорости подачи или резьбы. Отрегулируйте переключение передач, если требуемую подачу или резьбу невозможно получить с помощью установленной передачи. |  |
|  | Рис. 12 |

| Переключение низкой/высокой скорости Установите ремень высокой скорости внутри желобка шкива (рис. 13А). Точно также, переместите ремень низкой скорости из внутреннего желобка (рис. 13А) в наружный желобок (рис. 13В). Это можно сделать вручную или с помощью инструмента. |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 13А |
|  | Рис. 13В |

| Обточка цилиндрических поверхностей При обточке цилиндрических поверхностей инструмент подается параллельно оси вращения рабочей детали. Подача может выполняться вручную с помощью маховика суппорта токарного станка или верхнего суппорта или путем включения автоматической подачи. Поперечная подача с учетом глубины резания выполняется с помощью поперечных салазок суппорта (рис. 14). |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 14 |
| Обточка и растачивание Во время обточки инструмент подается перпендикулярно оси вращения рабочей детали. Подача выполняется вручную с помощью маховика поперечных салазок суппорта. Поперечная подача для глубины резания выполняется с помощью верхнего суппорта или суппорта токарного станка (рис. 15). |  |
|  | Рис. 15 |
| Обточка между центрами Для обточки между центрами необходимо снять патрон со шпинделя. Вставьте центр МТ5 в торец шпинделя и заднюю бабку. Установите рабочую деталь с собачкой привода между центрами. Приводной механизм приводится в действие с помощью поводка или планшайбы. Примечание: всегда наносите небольшое количество смазки на центр задней бабки, чтобы не допустить перегрева рабочего конца центра (рис. 16). |  |
|  | Рис. 16 |
| Обточка конуса с помощью выдвигающейся задней бабки Боковой угол можно обработать с помощью выдвигающейся задней бабки, угол зависит от длины рабочей детали. Ослабьте гайку (рис. 17 (А), рукоятку (С) и два винта (D), затем отрегулируйте винт (А), чтобы отвести центральную линию гильзы от центральной линии шпинделя. Для того чтобы получить нужный конус, см. значение на диске шкалы. Регулировка направления конуса: Для того чтобы получить смещение вперед (сторона оператора), ослабьте гайку (А) впереди и затяните гайку (А) сзади, чтобы переместить рабочую часть задней бабки вперед до нужного значения, указанного на диске шкалы, и затем затяните гайку (А) впереди. Для смещения назад повторите процедуры, указанные выше. После обточки конуса необходимо затянуть винт (Е), вернуть заднюю бабку в исходное положение в соответствии с нулевым положением на шкале задней бабки. |  |
|  | Рис. 17 |

| Обточка конуса путем установки верхнего суппорта Наклон верхнего суппорта под углом способствует ручной обточке конусов. Поверните верхний суппорт, чтобы получить нужный угол. Градуированная шкала обеспечивает точную регулировку верхнего суппорта. Поперечная подача выполняется с помощью поперечных салазок суппорта. Этот метод можно использовать только для коротких конусов. |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 18 |
| Нарезка резьбы Установите нужный шаг резьбы (в соответствии с картой резьбы на рис. 7). Запустите станок и введите полугайку в зацепление. После подвода к детали станок начнет нарезание резьбы. После окончания нарезки остановите станок, выключив двигатель, и одновременно отведите инструмент от детали, чтобы освободить резьбу. Не отпускайте рычаг полугайки. Измените направление вращения двигателя, чтобы отвести режущий инструмент в исходную точку. Повторяйте эти шаги, пока не получите нужные результаты. |  |
| Замена коробки передач Отключите станок от источника питания. Выкрутите два крепежных винта и снимите защитную крышку. Ослабьте стопорный винт (рис. 19 (С) на гитаре станка. Отведите гитару (рис. 19 (D) направо. Выкрутите болт (рис. 19 (Е) из ходового винта или болты с квадратной головкой (рис. 19 (F) из болтов гитары, чтобы извлечь коробку передач через переднюю часть. Установите пары зубчатых колес в соответствии с резьбой и подающим столом (рис. 19) и снова прикрутите зубчатые колеса к гитаре. Отводите гитару влево, пока не получите зубчатое зацепление. Повторно отрегулируйте боковой зазор зубчатых колес, вставив обычный лист бумаги как вспомогательное средство регулировки и установки расстояния между зубчатыми колесами. Закрепите гитару станка стопорным винтом. Установите защитную крышку передней бабки и подключите станок к источнику питания. |  |
|  | Рис. 19 |

Регулировка

| Через какое-то время некоторые подвижные компоненты могут потребовать регулировки из-за износа. |  |
| --- | --- |
| Регулировка верхней части суппорта Ослабьте два винта (рис. 20 (А), после установки нужного угла не забудьте их затянуть. |  |
|  | Рис. 20 |
| Регулировка ремня Ослабьте две гайки и винта (рис. 20 (А), чтобы удалить плиту для монтажа и позиционирования двигателя. |  |
|  | Рис. 21 |
| Регулировка подшипника главного шпинделя Подшипники главного шпинделя регулируются на заводе. Если после длительной эксплуатации осевой зазор становится очевидным, подшипники необходимо отрегулировать. Ослабьте два винта с шестигранным углублением в головке (рис. 22 (А) в прорезной гайке на задней части шпинделя. Затягивайте прорезную гайку, пока не отрегулируете зазор. Шпиндель должен по-прежнему свободно вращаться. Затяните два винта с шестигранным углублением в головке. Осторожно: избыточная затяжка или преднагрузка могут повредить подшипники. |  |
|  | Рис. 22 |
| Регулировка поперечных салазок суппорта Поперечные салазки суппорта устанавливаются с прижимной регулировочной планкой (рис. 23 (А) и регулируются с помощью винта (рис. 23 (В) со стопорными гайками (рис. 23 (С). Ослабьте стопорные гайки и затягивайте установочные винты, пока салазки не будут свободно, без люфта перемещаться. Затяните стопорные гайки, чтобы закрепить регулировку. |  |
|  | Рис. 23 |
| Регулировка верхнего суппорта Верхний суппорт устанавливается с прижимной регулировочной планкой (рис. 23 (А) и регулируется с помощью винта (рис. 23 (В) со стопорными гайками (рис. 23 (С). Ослабьте стопорные гайки и затягивайте установочные винты, пока салазки не будут свободно перемещаться без люфта. Затяните стопорные гайки, чтобы закрепить регулировку. |  |
|  | Рис. 24 |

Схема расположения деталей - передняя бабка

Список частей 10-2-1

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Ремень 686 тип А | V710 GB/T1171-1986 |
|  | Гайка под ключ | M16x1,5 GB/T812-1988 |
|  | Пружинная шайба для круглой гайки | 16 GB/T858-1988 |
|  | Шкив шпинделя | CQ6133-02-031 |
|  | С-образный зажим | 30 GB/T894.1-1986 |
|  | Конический роликоподшипник | 6206/P6 GB/T276-1994 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5x16 GB/T77-1985 |
|  | Посадочное место шкива | CQ6133-02-030 |
|  | Уплотнительное кольцо | 35,5x2.65 GB/T3452.1-1992 |
|  | Фетровый колпак | FB016030 GB/T13871-1992 |
|  | Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | M6*8 GB/T818-1985 |
|  | Подкладная шайба | 6 GB/T97.1-1985 |
|  | Шпиндельная бабка | CQ6133-02-005 |
|  | Гайка | CQ6133-02-021 |
|  | Фетровый колпак | CQ6133-02-022 |
|  | Масляный винт | CQ6133-02-020 |
|  | Шайба | CQ6133-02-058 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | С-образный зажим | 11 GB/T894.1-1986 |
|  | Крышка | CQ6133-02-040 |
|  | Коробка передач | CQ6133-02-039 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-042 |
|  | Призматическая шпонка | A5*36 GB/T1096-1994 |
|  | Втулка | CQ6133-02-041 |
|  | Коробка передач | CQ6133-02-038 |
|  | Вал | CQ6133-02-043 |
|  | Уплотнительное кольцо | 9*1,8 GB/T3452.1-1992 |
|  | Винт | M5*8 GB/T71-1985 |
|  | Блок | CQ6133-02-052 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*20 GB/T77-1985 |
|  | Конусные штифты | A6*30 GB/T117-1986 |
|  | Регулировочный блок | CQ6133-02-019 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*25 GB/T77-1985 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M8*10 GB/T77-1985 |
|  | Пружина | 0,8*5*20 GB/T2089 |
|  | Стальной шар | 6 GB/T308-1989 |
|  | Посадочное место рукоятки | CQ6133-02-004 |
|  | Конусные штифты | GB/T117-1986 |
|  | Винт | M5*16 GB/T819-1985 |
|  | Локальная втулка | CQ6133-02-009 |
|  | Шайба | CQ6133-02-057 |
|  | Уплотнительное кольцо | 11,2*2.65 GB/T3452.1-1992 |
|  | Наружное разрезное стопорное кольцо | CQ6133-02-055 |
|  | Масломерное стекло | A10 JB/T9741.2 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M10*30 GB/T77-1985 |
|  | Рычаг рукоятки | CQ6133-02-003 |
|  | Ручка | AM8*40 JB/T7271.3-1994 |
|  | Втулка | CQ6133-02-050 |
|  | Подкладная шайба | CQ6133-02-018 |
|  | С-образный зажим | 12 GB/T894.1-1986 |
|  | Вал переключения с вилкой | CQ6133-02-053 |
|  | Правая вилка переключения | CQ6133-02-055 |
|  | Втулка | CG6133-02-010 |
|  | Гайка | M10 GB/T41-1986 |
|  | Плоская шайба | 10 GB/T97.1-1985 |
|  | Переключение передачи | CG6133-02-033 |
|  | Фетровый колпак | FB016030 GB/T13871-1992 |
|  | Втулка | CQ6133-02-034 |
|  | Шайба | CQ6133-02-018 |
|  | Конический роликоподшипник | 6203/P6 GB/T276-1994 |
|  | Призматическая шпонка | A4*10 GB/T1096-1994 |
|  | Выходной вал | CQ6133-02-044 |
|  | Призматическая шпонка | A5*60 GB/T1096-1994 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-045 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-046 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-048 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-049 |
|  | Втулка | CQ6133-02-023 |
|  | Втулка | CQ6133-02-032 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-011 |
|  | Призматическая шпонка | A5*22 GB/T1096-1994 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-017 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-016 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-015 |
|  | С-образный зажим | 42 GB/T894.1-1986 |
|  | С-образный зажим | 22 GB/T894.1-1986 |
|  | Промежуточный вал | CQ6133-02-012 |
|  | Полосовой питатель | 6*4*10 GB/T1566-1990 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-012 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-013 |
|  | Гайка под ключ | M50*1,5 GB/T812-1998 |
|  | Пружинная шайба для круглой гайки | 50 GB/T858-1988 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*20 GB/T77-1985 |
|  | Втулка | CQ6133-02-036 |
|  | Шайба под давлением | CQ6133-02-037 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-035 |
|  | Конический роликоподшипник | 32010/P6X GB/T276-1994 |
|  | С-образный зажим | 55 GB/T894.1-1986 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-047 |
|  | Конический роликоподшипник | 32012/P5 GB/T276-1994 |
|  | Шайба под давлением | CQ6133-02-007 |
|  | Масляное уплотнение вала главного шпинделя | CQ6133-02-006 |
|  | Шпиндель токарного станка | CQ6133-02-008 |
|  | Призматическая шпонка | A8*16 GB/T1096-1994 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-029 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-028 |
|  | Распорная деталь втулки | CQ6133-02-026 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-027 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-02-025 |
|  | Призматическая шпонка | A5*10 GB/T1096-1994 |
|  | Призматическая шпонка | A5*70 GB/T1096-1994 |
|  | Один вал | CQ6133-02-024 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*30 GB/T77-1985 |
|  | Масляная пробка | CQ6133-02-002 |
|  | Крышка коробки передач | CQ6133-02-001 |
|  | С-образный зажим | 28 GB/T894.1-1986 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*12 GB/T77-1985 |
|  | Кулачок без питания | CQ6133-02T01-002 |
|  | Вал | CQ6133-02T01-001 |
|  | Опорная плита | CQ6133-02T01-004 |
|  | Винт | 5GB/T96-1985 |
|  | Круглая гайка | M5*12 GB/T818-1985 |
|  | Крышка патрона | CQ6133-02T01-003 |
|  | Грязевой щиток | CQ6133-01-014 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*10 GB/T77-1985 |
|  | Круглая гайка | 10 GB/T96-1985 |
|  | Болт | M10*50 GB |
|  | Установочный винт | CQ6133-01-016 |
|  | Круглая гайка | 2,5*5 GB/T96-1986 |
|  | Крышка | CQ6133-01-017 |
|  | Станина станка | CQ6133-01-011 |
|  | Штифт | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*25 GB/T77-1985 |
|  | Держатель ходового винта | CQ6133-01-015 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | 4*24 GB/T117-1986 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | 6*35 GB/T117-1986 |
|  | Штифт | M8*20 GB/T77-1985 |
|  | Ходовой винт | CQ6133-01-009 |
|  | Призматическая шпонка | 6*35 GB/T117-1986 |
|  | Стойки | CQ6133-01-012 |
|  | Крышка | CQ6133-01-019 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*8GB/T77-1985 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*8GB/T77-1985 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*30 GB/T77-1985 |
|  | Подкладка | CQ6133-05-003 |
|  | Щиток | CQ6133-05-005 |
|  | Промежуточная каретка | CQ6133-05-002 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*12 GB/T77-1985 |
|  | Шайба | CQ6133-05-009 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M6*20 GB1779-1985 |
|  | Лампа | 24 В, 50 кВт |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*10B/T77-1985 |
|  | Ножка лампы | CQ6133-07-010 |
|  | Конусные штифты | 6 GB/T97.1-1985 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*40 GB5782-1986 |
|  | Штифт | 6*40 GB/T117-1986 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*35 GB/T77-1985 |
|  | Подкладка | CQ6133-05-007 |
|  | Каретка | CQ6133-05-001 |
|  | Призматическая шпонка | 4*16 GB/T1096-1994 |
|  | Призматическая шпонка | 4*16 GB/T1096-1994 |
|  | Резьбовая шпилька поперечной передачи | CQ6133-05-010 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-05-013 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Посадочное место поперечной передачи | CQ6133-05-014 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*60 GB/T77-1985 |
|  | Рессорный лист | 51101 GB/T301-1995 |
|  | Втулка дисковой шкалы | CQ6133-04-022 |
|  | Конусные штифты | 4*25 GB/T117-1986 |
|  | Рукоятки с втулкой | B12*40 GB4141.9-84 |
|  | Плоская шайба | 12 GB/T97.1-1985 |
|  | Дисковая шкала | CQ6133-05-015 |
|  | Роликовый подшипник | CQ6133-04-021 |
|  | Гайка поперечной подачи | CQ6133-05-008 |
|  | Цепной блок | CQ6133-05-011 |
|  | Передний блок | CG6133-05-004 |
|  | Шестигранные гайки | M8 GB/T41-1985 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M8*30 GB1779-1985 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*35 GB77-1985 |
|  | Задняя плита | CQ6133-05-006 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*14 GB/T77-1985 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Глухие гайки | M10 GB923-1988 |
|  | Пружинная шайба | 10 GB/T923-1976 |
|  | Втулка | JB/T7270.4-1994 |
|  | Маховик | B12*125 JB/T7273.3-1994 |
|  | Втулка | CQ6133-04-022 |
|  | Рессорный лист | CQ6133-04-021 |
|  | Дисковая шкала | CQ6133-04-020 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M4*20 GB70-85 |
|  | Втулка с буртиком | CQ6133-04-023 |
|  | Втулка рукоятки, В-пластик | AM8*25JB/T7271.3-1994 |
|  | Рычаг рукоятки | CQ6133-04-019 |
|  | Втулка | CQ6133-04-006 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-04-007 |
|  | Промежуточное зубчатое колесо | CQ6133-04-005 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M6*25 GB70-85 |
|  | Втулка | CQ6133-04-003 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M5*10 GB/T78-1985 |
|  | Штифт | 4*6 GB/T119-1986 |
|  | Ось | CQ6133-04-008 |
|  | Вал | CG6133-04-004 |
|  | Винты | M6*20 GB/T78-1985 |
|  | Шпонка | CQ6133-04-009 |
|  | Червячный вал | CQ6133-04-025 |
|  | Упорный шарикоподшипник | GB/T301-1995 |
|  | Червячный вал | CQ6133-04-010 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*12 GB/T70-1985 |
|  | Стопорная шайба | 30 GB/T858-1988 |
|  | Круглая гайка | M30*1.5 GB/T810-1988 |
|  | Предохранительный щиток | CQ6133-01-010 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*10 GB/T70-1985 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-04-026 |
|  | Вал скольжения | CQ6133-04-011 |
|  | Винты | M6*8GB/T77-1985 |
|  | Пружина | 0.8*4*12 GB/T2089-1985 |
|  | Стальной шар | 5GB/T308-1989 |
|  | Вилка переключения | CQ6133-04-002 |
|  | Вал переключения с вилкой | CQ6133-04-032 |
|  | Штифт | 5*25 GB/T1096-1979 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-04-026 |
|  | Штифт | 6*12 GB/T1096-1994 |
|  | Зубчатая передача | CQ6133-04-030 |
|  | Штифт | GB/T1096-1994 |
|  | Червячная передача | CQ6133-04-029 |
|  | Винты | M6*10 GB/T79-1985 |
|  | Втулка | CQ6133-04-028 |
|  | Вал-шестерня | CQ6133-04-027 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*35 GB/T70-1985 |
|  | Вал | CQ6133-04-016 |
|  | Штифты колонны | 6*15 GB/T119-1986 |
|  | Винтовая гайка | CQ6133-04-014 |
|  | Подкладка | CQ6133-04-015 |
|  | Винт | M4*8 GB |
|  | Крышка | CQ6133-04-013 |
|  | Правая крышка рабочей части фартука | CQ6133-04-033 |
|  | Предохранительный щиток | CQ6133-01-013 |
|  | Винт | M5*25 GB/T78-1985 |
|  | Шестигранные гайки | M5 GB/T41-1985 |
|  | Винт | M5*22 GB/T75-1985 |
|  | Стол | CQ6133-0-0 |
|  | Заклепка | 2,5*5 GB/T96-1986 |
|  | Втулка рукоятки, В-пластик | M8*25 JB/T7271.3-1994 |
|  | Рычаг рукоятки | CQ6133-04-019 |
|  | Конусные штифты | 5*50 GB/T117-1986 |
|  | Винт | M8*10 GB/T77-1985 |
|  | Пружина | 0,8*5*16 GB/T2089-1985 |
|  | Стальной шар | 6,5 GB/T308-1989 |
|  | Посадочное место рукоятки | CQ6133-04-018 |
|  | Винт | M4*12 GB/T68-1985 |
|  | Втулка | CQ6133-04-017 |
|  | Штифт | 4*28 GB/T1096-1994 |
|  | Вал-шестерня | CQ6133-04-024 |
|  | Масленка | GB/T7940.4-1995 |
|  | Втулка | CQ6133-04-012 |
|  | Винт | GB/T78-1985 |
|  | Рабочая часть фартука | CQ6133-04-001 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Ось валка | MT № 3 |
|  | Пиноль задней бабки | CA6133-06-002 |
|  | Т-образная шпонка | CA6133-06-021 |
|  | Гайки задней бабки | CA6133-06-004 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M6*10 GB/T78-1985 |
|  | Стопорные гайки | CA6133-06-008 |
|  | Стопорная втулка | CA6133-06-008 |
|  | Посадочное место рукоятки | CA6133-06-001 |
|  | Рычаг рукоятки | CQ6133-04-019 |
|  | Ручка длинной втулки | M25*8 JB/T7271.3-1994 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Задняя бабка | CA6133-06A-007 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M10*40 GB/T77-1985 |
|  | Гайка задней бабки | CA6133-06-003 |
|  | Штифт | CA6133-06-011 |
|  | Призматическая шпонка | 4*28 GB/T1096-1994 |
|  | Конусные штифты | 8*25 GB/T117-1986 |
|  | Вал | CA6133-06-001 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Втулка | CA6133-06-005 |
|  | Рычаг рукоятки | CA6133-06A-009 |
|  | Шар рукоятки | M10*32 JB/T7271.1-1994 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*20 GB/T70-1985 |
|  | Рессорный лист | CQ6133-04-021 |
|  | Дисковая шкала | CA6133-06-006 |
|  | Втулка | CQ6133-04-022 |
|  | Маховик | B12*250 JB/7273.3-1994 |
|  | Плоская шайба | 12 GB/T97.1-1985 |
|  | Глухие гайки | M10 GB/T923-1976 |
|  | Рукоятки с втулкой | B12*250 JB/7273.3-1994 |
|  | Основание | CA6133-06-018 |
|  | Каретка задней бабки | CA6133-06A-017 |
|  | Подкладка | CA6133-06-019 |
|  | Шестигранные тонкие гайки | M12 GB/T41-1985 |
|  | Блок | CA6133-06-012 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*16 GB/T70-1985 |
|  | Тяга | CA6133-06A-020 |
|  | Плоская шайба | 12 GB/T97.1-1985 |
|  | Шестигранные гайки | M12 GB/T41-1985 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M6*14GB1779-1985 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Шестигранные гайки | GB/T6170-2000 |
|  | Установочные винты с коническим концом | GB/T71-85 |
|  | Подкладка | 040224022 |
|  | Подвижный поворотный столик | 04004012 |
|  | Фланец ходового винта | 04016 |
|  | Круглый штифт | GB/T119-2000 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | GB/T70.1-2000 |
|  | Рукоятки с втулкой | JB/T270.10-1994 |
|  | Небольшая круглая гайка | GB/T810-1998 |
|  | Шкала | 04018 |
|  | Втулка вала | 04019 |
|  | Подшипник | GB/T301-1995 |
|  | Параллельный штифт | GB/T1096-2003 |
|  | Ходовой винт | 04014 |
|  | Гайка ходового винта | 04017 |
|  | Установочные винты с коническим концом | GB/T71-85 |
|  | Вал | 04015 |
|  | Регулируемая шайба | 04024 |
|  | Рычаг рукоятки | 04021 |
|  | Посадочное место рукоятки | 04020 |
|  | Установочный винт с круглым конусом | GB/T85-88 |
|  | Держатель квадратного инструмента | 04013 |
|  | Установочный штифт | 04023 |
|  | Пружина | GB/T2089-2009 |
|  | Небольшая каретка | 04011 |
|  | Колпачковая гайка | GB/T923-88 |
|  | Шайба | GB/T97.2-1985 |
|  | Прижимная крышка | 04035 |
|  | Втулка | 04034 |
|  | Круглый винт с крестообразным шлицем | GB/T823-88 |
|  | Кронштейн | 04032 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | GB/T70.1-2000 |
|  | Монтажная опора | 04033 |
|  | Шар | GB/T308-2002 |
|  | Пружина | GB/T2089-2009 |
|  | Защитная крышка РММЕ | 04031 |
|  | Заклепка | GB/T867-1986 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Масленка | GB/T7940.-1995 |
|  | Коробка подач | 07015 |
|  | Круглый штифт типа А | GB/T118-2000 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | GB/T70.1-2000 |
|  | Рычаг рукоятки | 02043 |
|  | Вилка | 07013 |
|  | Конусные штифты | GB/T117-1986 |
|  | Блок | 07012-1 |
|  | Вал | 07012-2 |
|  | Посадочное место блока | 07011 |
|  | Винт | M5*10 GB/T819-1985 |
|  | Конусные штифты | GB/T117-1986 |
|  | Посадочное место рукоятки | 02042 |
|  | Шар | GB/T308-2002 |
|  | Пружина | GB/T2089-2009 |
|  | Установочные винты с коническим концом | M8*10 GB/T77-1985 |
|  | Торцевая крышка | 07024 |
|  | Втулка | 07025-2 |
|  | С-образный зажим | 16 GB/T894.1-1986 |
|  | Зубчатая передача | 07021 |
|  | Выходной вал | 07018 |
|  | Параллельный штифт | GB/T1096-2003 |
|  | Подшипник | 51102 GB/T301-1995 |
|  | Втулка | 07025-1 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | GB/T70.1-2000 |
|  | Стопорная гайка | M14x1,5 GB810-1988 |
|  | Крышка | 01015А |
|  | Опора кронштейна коробки передач | 07014 |
|  | Входной вал | 07016 |
|  | Параллельный штифт | GB/T1096-2003 |
|  | Зубчатая передача | 07019 |
|  | Втулка | 07020 |
|  | Втулка | 07023А |
|  | Сменный вал | 07017 |
|  | Параллельный штифт | GB/T1096-2003 |
|  | Зубчатая передача | 07022 |

| № | Описание | Номер детали |
| --- | --- | --- |
|  | Параллельный штифт | A8*30 GB/T1096-1994 |
|  | Двигатель | YL90S-4 B5 1,1 кВт |
|  | Болт | 8*32 JB/T7274.4-1994 |
|  | Шайба | 3*14 GB/T879-1986 |
|  | Винты | M5*8 GB/T819-1985 |
|  | Распределительная коробка автоматических выключателей | CQ6133-01-019 |
|  | Квадратный блок | CQ6133-01-005 |
|  | Круглая гайка | CQ6133-01-003 |
|  | Распределительная коробка коробки передач | CQ6133-01-001/002 |
|  | Стол коробки передач | Нет |
|  | Винты | 2,5*5 GB/T827-1986 |
|  | Опора кронштейна коробки передач | 07014 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*12 GB/T70-85 |
|  | Вал | 08017 |
|  | Т-образная гайка | 08023 |
|  | Кронштейн коробки передач | 08025 |
|  | Шайба | 10 GB/T97.1-1985 |
|  | Параллельный штифт | 5*10 GB/T1096-1994 |
|  | Втулка | 08022 |
|  | Круглая гайка | M10 GB/T41-1985 |
|  | Коробка передач | CQ6133-03-003 |
|  | Большая шайба |  |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M5*10 GB/T70-1985 |
|  | Коробка передач | CQ6133-01-010 |
|  | Коробка передач | CQ6133-01-006 |
|  | Параллельный штифт | 5*22 GB/T1096-1994 |
|  | Втулка | CQ6133-03-029 |
|  | Втулка | CQ6133-03-005 |
|  | Шайба | 2,5*24,5 |
|  | Вал | 08020 |
|  | Масленка | 6 GB/T7940.4-1995 |
|  | Стопорный масляный болт | CQ6133-01-007 |
|  | Болт | M10*52 GB/T898-1988 |
|  | Шайба | 10 GB/T97.1-1985 |
|  | Круглая гайка | M10 GB/T41-1985 |
|  | Винт с внутренним шестигранником в головке | M8*20 GB/T70-1985 |
|  | Монтажная плита двигателя | CQ6133-013-008 |

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА

В принципе ежедневная проверка токарного станка проводится каждую смену. Проверка проводится согласно пункту 1-1.

  - Проверка перед включением двигателя

- Чистка станка: пыль, стружки и другие предметы должны быть убраны со скользящих поверхностей станка для того, чтобы вращающиеся и скользящие части функционировали свободно и плавно. Чистка всех статических поверхностей также должна быть регулярной, чтобы предотвратить коррозию.

- Использование консистентной смазки и масла: смазка маслом должна выполняться каждый день (см. лист смазки), чтобы поддерживать нормальное состояние станка.

- Проверьте степень чувствительности и надежность всех рычагов ручного управления: проверьте функцию изменения скорости подачи передней бабки и фартука в коробке передач. Проверьте также их пуск, остановку, поступательное и обратное движение.

  - Проверка после запуска двигателя.

- Проверка системы электрического управления:

Нажмите кнопку и тщательно проверьте степень чувствительности пуска, остановки и контрольной лампочки.

2) Степень чувствительности и надежность устройства механического управления:

Рычаги управления поступательным и обратным движением главного шпинделя, автоматические подачи и изменения резьбы должны быть достаточно чувствительными и надежными. Устройства автоматического управления продольной и поперечной подачей, изменением резьбы с помощью коробки передач и изменением направления шпинделя должны также точно функционировать.

3) Система охлаждения

Проверьте количество охлаждающего масла и включите масляный насос, чтобы проверить его работу и убедиться в отсутствии протечки.

- Система смазки:

Внимательно проверьте систему смазки и убедитесь, что все отводящие трубы свободны.

  - Меры предосторожности во время работы

- Температура подшипников:

Проверьте рукой температуру главного подшипника.

- Температура двигателя:

Определите температуру подшипника двигателя при полной нагрузке.

- Шум и вибрация:

В случае обнаружение ненормального или нерегулярного шума или вибрации станка немедленно остановите станок для проверки и регулировки.

- Правила техники безопасности

- Прекратите работу, если оставляете станок без присмотра.

- Остановите движение, прежде чем изменить скорость главного шпинделя или скорость подачи.

- Запрещается оставлять инструменты и другие предметы на скользящей поверхности станины.

  - Проверка после работы:

- Чистка и сбор всех инструментов:

Сначала необходимо очистить все инструменты и затем сложить их в инструментальном шкафу.

- Правильное положение задней бабки, каретки и держателя инструмента:

Задняя бабка, каретка и держатель инструментов должны находиться в соответствующем положении.

- Чистка станка:

Необходимо очистить станок от всех промасленных предметов, стружки и т.д. и нанести тонкий слой смазочного масла на скользящую поверхность станка, чтобы защитить от коррозии.

- Еженедельная проверка:

- Система смазки:

Очистите всю систему смазки и залейте свежее смазочное масло.

- Система охлаждения:

Очистите всю систему охлаждения и залейте свежее охлаждающее масло.

- Коробка передач:

Проверьте состояние резинового клинового ремня и отрегулируйте натяжение.

Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Сильное дребезжание | Ослаблены прижимные регулировочные планки на столе. | Отрегулируйте прижимные регулировочные планки. |
|  | Неиспользуемые подачи не заблокированы. | Заблокируйте все оси, кроме одной движущейся. |
|  | Инструмент не в центре. | Установите инструмент в центре. |
|  | Несоответствующая форма инструмента. Тупой инструмент. | Восстановите форму, заточите, замените инструмент. |
| Глубина резки не постоянная. | Пиноль перемещается | Заблокируйте пиноль. |
|  | Неправильная установка. | Убедитесь, что установка параллельна столу. |
| Отверстие не в центре или смещение резца | Тупой резец. | Используйте острые резцы. |
|  | Неправильная установка резца. | Переустановите инструмент. |
|  | Свободное положение патрона в шпинделе. | Переустановите патрон в шпинделе. |
|  | Ослабленный или изношенный подшипник. | Затяните или замените подшипники |
|  | Слишком быстрая резка. | Уменьшите скорость. |
| Неустойчивое вращение или остановка резца | Слишком быстрая подача резца | Уменьшите скорость подачи. |
| Невозможно затянуть или ослабить патрон. | Заедание патрона. | Нанесите смазку. |
|  | В патроне мусор. | Очистите внутреннюю часть патрона. |
| Станок включен, но не работает. | Станок отключен от источника питания. | Включите станок в сеть. |
|  | Слабые электрические соединения. | Затяните соединения проводки. |

Использование резьбоуказателя

Прежде всего, переместите инструменты в положение, соответствующее началу обработки рабочей детали, и выполните зацепление полугайки во время остановки станка. Одновременно выберите нужное значение на резьбоуказателе для калибровки (нулевая линия), затем повторите зацепление полугайки для нарезания резьбы. Для выбора нужного значения нарезания резьбы см. следующую таблицу. Часть информации о нарезании резьбы, не указанная в настоящем руководстве, не относится к данному станку.

Таблица 3: Контрольный перечень интервала нарезания резьбы и соответствующая градуировка

| Интервал нарезания резьбы на рабочей детали | Соответствующая градуировка |
| --- | --- |
| 0,5，0,6，0,75，1，1,5，3 | 1~6（любое положение) |
| 2 | 2, 4, 6 |
| 0,75 | 3, 6 |
| 0,8，4 | 4 |
| 1,25，2,5 | Градуирование N+5 |
| 0,7，1,75，3,5 | Градуирование N+7 |

Примечание: N – это начальное значение.

Стандартные принадлежности

| № | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Зажимной кулачок патрона с обратным ходом | φ 160 1 комплект |
|  | Торцовый ключ для зажимного патрона | 1 комплект |
|  | Невращающийся упорный центр | MT № 3 |
|  | Внутренний шестигранный гаечный ключ | 4 мм 1 шт. |
|  |  | 5мм 1 шт. |
|  |  | 6 мм 1 шт. |
|  |  | 8мм 1 шт. |
|  | Гаечный ключ | 8-10 мм 1 шт. |
|  |  | 12-14мм 1 шт. |
|  |  | 17-19 мм 1 шт. |
|  | Ключ для резцедержателя | 1 шт. |
|  | Сменные зубчатые колеса | 12 шт. |
|  | Маслонагнетатель | 1 шт. |
|  | Винтоверт | 1 шт. |

Дополнительные принадлежности

| № | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Отдельный 4-кулачковый патрон | φ 160 мм 1 комплект |
|  | Отдельный 4-кулачковый патрон + опорная плита | φ 200 мм 1 комплект |
|  | Самоцентрирующийся 4-кулачковый патрон + опорная плита | φ 200 мм 1 комплект |
|  | Подвижный люнет | 1 комплект |
|  | Неподвижный люнет | 1 комплект |
|  | Планшайба | 1 комплект |
|  | Две стойки шкафа + масляный поддон | 1 комплект |
|  | Резьбоуказатель | 1 комплект |

# Text boxes

Схема электрических соединений

Ограничитель числа устройств