Храните настоящее руководство для дальнейшего использования

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель: Z5040

Руководство по эксплуатации

## Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования станка

Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия	40 мм

Максимальный диаметр нарезаемого отверстия	M27

Сер. №

Важная информация

Питание:	380 В/50 Гц

3~перем. ток (L1, L2, L3, N)

Ток плавления предохранителя:	20 А

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P1-1 |
| --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ Важная информация 1 Комплектация, применение и условия эксплуатации 2 Технические параметры 4 Транспортировка и установка 5 Система привода 8 Эксплуатация 9 Смазка 11 Список подшипников 14 Электрическая система 15 Вспомогательное оборудование 21 Чертеж устройства узла главного привода 22 |
| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-1 |
| Важная информация 1.1 Распаковка и проверка Распакуйте все «незакрепленные детали» и проверьте каждую позицию по «Таблице незакрепленных деталей», чтобы убедиться в наличии всех позиций, перед тем как выбросить какой-либо упаковочный материал. При отсутствии какой-либо детали не пытайтесь выполнять сборку сверлильного станка, подключать шнур питания к сети или переводить выключатель в положение «ВКЛ.» до тех пор, пока недостающие детали не будут получены и установлены надлежащим образом. 1.2 Безопасное использование Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и регулировкой станка. Выполните проверку и убедитесь в отсутствии ошибок после установки. Затем запустите станок на холостом ходу, чтобы определить наличие отклонения от нормы. В случае обнаружения проблем, связанных с количеством, при надлежащем использовании обратитесь к торговому представителю. 1.3 Инструкции по технике безопасности Особое внимание следует уделять защите электрической части и панели управления станка, а также инструкциям по технике безопасности. |
| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-2 |
| 2. Комплектация, применение и рабочие условия 2.1 Комплектация Комплектацию станка см. на рис. (1). Он состоит из следующих узлов: редуктора, бабки, стойки, стола, опоры, станины, электрического блока и т.д. Редуктор соединяется с бабкой, которая крепится на верхнюю часть стойки; стол устанавливается на опору в средней части стойки; стойка монтируется на станине. Комплектация станка обеспечивает линейное перемещение, легкость и гибкость. 2.2 Применение Станок используется для сверления, зенкования, расширения, нарезания резьбы и проточки. Он обладает преимуществами обработки отверстий большого диаметра и широким диапазоном обрабатывающих деталей, что позволяет использовать его не только в производственных, но также и в ремонтных цехах. Опора стола может перемещаться вверх и вниз по стойке, а также поворачиваться на ±180º вокруг стойки. Стол может поворачиваться на ±180º на опоре, а также на ±45º в горизонтальном направлении вместе со станиной стойки. Таким образом, обеспечивается гибкость и надежность при эксплуатации станка. 2.3 Условия эксплуатации 2.3.1 Высота места установки не должна превышать 2 000 метров над уровнем моря. 2.3.2 Температура окружающего воздуха: -20~+40°C. 2.3.3 Относительная влажность не должна превышать 85 % (при t 20±5°C) 1.3.2. Присутствие электропроводящей пыли не допускается. 1.3.3. Воздух не должен содержать взрывоопасную среду. 1.3.4 Не допускается использовать металл с признаками коррозии, а также газы и пар, которые могут повредить изоляцию. 1.3.5 Не допускается механическое воздействие и присутствие влияния вибрации. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Основные технические характеристики |
| № | Наименование | Параметр | Ед. |
| 1 | Макс. диаметр обрабатываемого отверстия | 40 | мм |
| 2 | Расстояние от шпинделя до поверхности стойки | 360 | мм |
| 3 | Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | 600 | мм |
| 4 | Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины | 1200 | мм |
| 5 | Ход шпинделя | 180 | мм |
| 6 | Ход стола и опоры | 560 | мм |
| 7 | Угол поворота стола | ±45 | (°) |
| 8 | Конус шпинделя | 4 | MT |
| 9 | Циклы скорости вращения шпинделя | 8 |  |
| 10 | Скорость вращения шпинделя | 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 | об/мин |
| 11 | Кол-во вариантов подачи шпинделя | 4 | степень |
| 12 | Подача шпинделя | 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 | мм/об |
| 13 | Диаметр стойки | Ø160 | мм |
| 14 | Площадь стола (Д × Ш) | 410 × 380 | мм |
| 15 | Площадь станины (Д × Ш) | 450 × 440 | мм |
| 16 | Т-образный паз стола и станины | 2-14, 2-18 | мм |
| 17 | Главный двигатель YD112M—6/4 | Мощность | 2,2/2,8 | кВт |
|  |  | Напряжение | 380 | В |
|  |  | Частота вращения | 960/1 440 | об/мин |
| 18 | Насос DB-12A | Мощность | 40 | Вт |
|  |  | Напряжение | 380 | В |
|  |  | Поток | 6 | л/мин |
| 19 | Электромагнитное сцепление DLYO—16S | Мощность | 24 | Вт |
|  |  | Напряжение | 24 | В |
| 20 | Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 1 100 × 620 × 2 150 | мм |
| 21 | Масса брутто/масса нетто | 755/815 | кг |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-4 |
| --- | --- | --- |
| 4. Транспортировка и установка станка 4.1 Транспортировка станка 4.1.1 Обращайте внимание на маркировку снаружи картонной коробки при транспортировке; не допускается размещение на боковой стороне и столкновение с другими объектами. 4.1.2 Перед вывозом с завода выполняется сборка станка. При распаковке в первую очередь следует открыть коробку со вспомогательным оборудованием. Далее следуйте процедуре. Проверьте на наличие повреждений, а также убедитесь в надлежащем состоянии вспомогательного оборудования после распаковки: 4.1.3 После распаковки станка следите за центром тяжести при использовании какого-либо крана для погрузки/разгрузки. Подробную информацию см. на РИС. 3 4.2 Монтаж основания и установка 4.2.1 Максимальная площадь для фундамента под станок – окружность диаметром примерно Ø1 600 мм, см. РИС. 2. Однако стоит принимать во внимание различные условия обработки. 4.2.2 Глубина основания станка должна определяться в зависимости от местных характеристик грунта. Рис. (4) приведен в качестве справочной информации. 4.2.3 В процессе установки вставьте анкерные болты в бетонное основание в соответствии с болтовыми отверстиями станины. После затвердевания бетона поместите станок на основание и симметрично затяните болты, используя микрометр для сравнения длины и ширины. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-9 |
| --- | --- | --- |
| 6. Подача шпинделя (см. рис. 1) 6.1 Автоматическая подача В первую очередь выберите вариант подачи после остановки шпинделя. Поверните рукоятку подачи (6) в требуемое положение согласно указаниям положения на панели. На конце рукоятки подачи предусмотрена кнопка (5). Нажмите на кнопку (5), толкая рукоятку, и подключите магнитное сцепление механической подачи для переключения на соответствующий режим подачи шпинделя. Нажмите на кнопку (5) еще раз для размыкания магнитного сцепления, если требуется остановить подачу в середине процесса. 6.2 Ручная подача Ручная подача включается поворотом рукоятки против часовой стрелки 6.3 Нарезание резьбы Нарезание резьбы осуществляется только в ручном режиме, так как требуется контролировать шаг резьбы. В целях безопасности убедитесь, что переключатель активации нарезания находится в положении «ВКЛ.» (повернут). 6.4 Возврат шпинделя в исходное положение Уравновешивание и подъем шпинделя в исходное положение обеспечивается посредством пружины. Уравновешивающая сила шпинделя регулируется посредством ослабления винта и поворота основания пружины. 6.5 Установка и демонтаж инструмента (см. рис. 1) 6.6.1 Установка инструмента Нажмите на рукоятку размыкания (12) в направлении передней бабки, установите максимальную позиционирующую степень подвижности, вставьте оправку инструмента в коническое отверстие шпинделя, убедитесь, что он плотно прилегает, соблюдая технику безопасности. 6.6.2 Демонтаж инструмента Потяните за рукоятку отсоединения инструмента (12), удерживайте ее одной рукой, а другой – поверните рукоятку подачи (2) против часовой стрелки, затем инструмент будет извлечен автоматически 6.6.3 Важная информация а. Запрещено нажимать на рукоятку отсоединения инструмента (12) во время работы станка. б. Если хвостовик инструмента находится близко к шпинделю, исключая возможность его извлечения, необходимо воспользоваться ключом для демонтажа (клином). 6.7 Контроль глубины подачи Глубина резания регулируется с помощью гайки на винте. В условиях поточного производства, если требуется контроль глубины подачи, необходимо ослабить винт (3) и повернуть рукоятку (2), переместить гайку на требуемую глубину подачи и закрепить ее. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-10 |
| --- | --- | --- |
| 6.8 Система охлаждающей жидкости Устройство подачи охлаждающей жидкости Для контроля подачи охлаждающей жидкости необходимо перевести кнопку (18) в положение «ВКЛ.» и повернуть клапан (7). 6.9 Опора стола Ослабьте рукоятку (23), затем переместите опору стола вверх или вниз с помощью механической подачи или вручную Стол может поворачиваться на 45 градусов Ослабьте рукоятку (22), наклоните стол в пределах ±180°, закрепите фиксатор (23) рукоятки (22). Ослабьте четыре винта M14 на станине опоры, извлеките конический штифт, затем поверните в пределах ±45°. Если требуется возврат в исходное положение, произведите перерасчет точности согласно перечню G5. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-11 |
| --- | --- | --- |
| 7 Система смазки 7.7 В системе смазки станка применяются три способа а. Автоматическая смазка маслом б. Применение густой смазки в. Смазка маслом вручную 7.2 Для смазки редуктора главного привода используется густая смазка Используется система смазки с полной потерей L-AN32. На новых станках необходимо менять смазку после шести месяцев эксплуатации, а затем – раз в год. Зубчатое колесо в механизме подачи смазывается промышленной консистентной густой смазкой № 3. Червячное колесо смазывается жидким смазочным маслом. Это смазочное масло применяется посредством системы смазки с полной потерей L-AN68. Предусмотрено отверстие для заливки масла (справа), указатель уровня масла и отверстие для слива масла (внизу блока). Высота ззаполнения должна соответствовать специальной линии на указателе уровня масла. 7.3 Для данного станка требуется ручной способ смазки маслом а. Детали, смазываемые вручную, см. на рис. (6) б. Способы смазки вручную см. на рис. (4) |
| № | Положение | Метод | Характеристики | Время |
| 1 | Подшипник главного приводного вала I | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-32 | Раз в 3 месяца |
| 2 | Подшипник главного приводного вала II | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-32 | Раз в 3 месяца |
| 3 | Подшипник главного приводного вала III | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-32 | Раз в 3 месяца |
| 4 | Узел подъема и опускания кронштейна | Масленка | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 5 | Подшипник червячного колеса узла подъема и опускания кронштейна | Масленка | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 6 | Направляющая поверхность стойки | Масленка | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 7 | Направляющая поверхность стойки | Масленка | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 8 | Червячное колесо механизма подачи | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 9 | Поверхность гильзы главного вала | Масленка | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 10 | Устройство подачи | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 11 | Вал переключения скорости | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| 12 |  | Маслонагнетатель | Система смазки с полной потерей LAN-68 | Раз в смену |
| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-14 |
| 8. Список подшипников |
| № | Тип | Наименование | Размер | Кол-во | Точное обозначение |
| 1 | GB276; 101 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | 12 × 28 × 8 | 3 |  |
| 2 | GB276; 105 |  | 20 × 42 × 12 | 2 |  |
| 3 | GB276; 107 |  | 35 × 62 × 14 | 1 |  |
| 4 | GB276; 203 |  | 17 × 40 × 12 | 1 |  |
| 5 | GB276; 204 |  | 20 × 37 × 9 | 3 |  |
| 6 | GB276; 1000809 |  | 45 × 58 × 7 | 1 |  |
| 7 | GB276; 1000904 |  | 20 × 47 × 14 | 1 |  |
| 8 | GB276; 1000908 |  | 40 × 62 × 12 | 1 | D |
| 9 | GB276; 7000106 |  | 30 × 55 × 9 | 2 |  |
| 10 | GB276; 7000107 |  | 35 × 62 × 9 | 2 |  |
| 11 | GB276; 7000109 |  | 45 × 75 × 10 | 2 | D |
| 12 | GB276; 303 |  | 17 × 47 × 14 | 1 |  |
| 13 | GB277; 50204 | Шариковый подшипник с кольцом | 20 × 47 × 14 | 3 |  |
| 14 | GB301; 8102 | Одинарный подшипник | 15 × 28 × 9 | 1 |  |
| 15 | GB301; 8104 | Одинарный подшипник | 20 × 35 × 10 | 1 |  |
| 16 | GB301; 8108 | Одинарный подшипник | 40 × 60 × 13 | 1 |  |
| 17 | GB287; 2007106 | Роликовый подшипник | 30 × 55 × 17 | 1 |  |
| 18 | GB276; 16002 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | 15 × 32 × 8 | 1 |  |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-15 |
| --- | --- | --- |
| 9. Электрическая система 9.1 Краткое описание Данный станок 380 В/50 Гц с трехфазной системой переменного тока (L1, L2, L3, N) может также работать с другим напряжением и оборудованием 60 Гц в зависимости от особых потребностей. Электроэнергия для цепи управления, цепи освещения и светового индикатора обеспечивается управляющим трансформатором 24 В. Предусмотрен автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания, а также аварийная кнопка для аварийного останова в цепи управления. Силовое оборудование представлено двухскоростным трехфазным асинхронным двигателем, скорость которого меняется с помощью переключателя. Щиток предусмотрен на выпуклой поверхности корпуса шпиндельной бабки. Переключатели, например аварийная кнопка, располагаются с левой стороны поверхности передней бабки; см. рис. (1) Электрическая система оборудована надежным устройством заземления для обеспечения безопасности оператора. 9.2 Подробное описание электрической цепи 9.2.1 Главный переключатель питания (QS1) В целях безопасности предусмотрен главный переключатель питания (QS1) для всей цепи управления станка. 9.2.2 Защита главного двигателя Предусмотрена функция защиты главного двигателя от перегрузок 9.2.3 Защита насоса охлаждающей жидкости Предусмотрена защита насоса охлаждающей жидкости посредством переключателя 3VE (QF2). 9.2.4 Контроль нарезания резьбы станком осуществляется с помощью KM1, KM2, селекторного переключателя SB6, двухпозиционного концевого выключателя SQ2. Если требуется выполнить нарезание резьбы, переведите переключатель SB6 в положение «1» (положение «0» – сверление), затем переведите передаточный переключатель LW6B в положение «1» для начала работы шпинделя (KM1) в ручном режиме. После достижения требуемой глубины нарезания срабатывает механизм хода SQ3 и шпиндель возвращается в исходное положение (KM2). Инструмент для нарезания резьбы отводится от заготовки, срабатывает концевой выключатель SQ3, останавливая работу шпинделя, когда он перемещается в самое высокое положение. На этом процесс завершается. Для последующего выполнения нарезания, необходимо повторить вышеописанный процесс. Если кнопка SB6 находится в положении «0», активируется нормальный режим сверления. Важная информация: В режиме нарезания резьбы двигатель вращается в обоих направлениях, поэтому рекомендуется ограничить количество выполняемых операций до 8 раз в минуту. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-16 |
| --- | --- | --- |
| 9.2.5 Механическая подача Если требуется механическая подача, в первую очередь переместите шпиндель на 5-6 мм вниз, затем нажмите кнопку на трехэлементном рычаге рукоятки подачи. Автоматическая подача активируется после срабатывания сцепления и включения светового индикатора (L2); после достижения установленной глубины срабатывает концевой выключатель и шпиндель возвращается автоматически. При остановке автоматической подачи в середине процесса нажмите кнопку на рукоятке еще раз, и шпиндель вернется в начальное положение. 9.2.6 Аварийный останов Если требуется выполнить аварийный останов в процессе эксплуатации, нажмите на аварийную кнопку SB3, разомкните замыкатель, затем завершите работу всего станка. После устранения неисправности, отключите замок аварийного останова и снова запустите станок. 9.2.7 Защита от низкого напряжения Замыкатель (KM1) включает функцию защиты от низкого напряжения. В случае прекращения и возобновления подачи питания повторно нажмите кнопку SB4 для активации замыкателя KM1, после чего станок может работать в нормальном режиме. 9.2.8 Устройства подъема и опускания опоры стола Устройства подъема и опускания опоры стола включает защитную функцию. В зафиксированном положении функция подъема и опускания опоры недоступна. Ослабьте зажимную рукоятку (23) и поверните кнопку (SB8), чтобы установить требуемую высоту. 9.2.9 Защитная функция предохранительного щитка На предохранительном щитке предусмотрена функция обеспечения безопасности. При его неправильной установке станок работать не будет. 9.3 Установка главного двигателя 9.3.1 Используйте болты с шестигранной головкой 4-M14×35 для крепления. 9.3.2 Провода подачи питания и заземления должны подключаться в соответствии с чертежом (рис. 9). 9.4 Техническое обслуживание электрического оборудования Отключайте питание при проверке электрического оборудования. Необходимо поддерживать электрическое оборудование в чистом состоянии, удалять пыль, грязь и масло через некоторое время. Для удаления пыли можно использовать воздуходувку; запрещено использовать керосин или бензин для очистки обмотки. Значения напряжения (при номинальной частоте) и основных параметров не должно превышать ±10%. Для обеспечения нормальной работы станка рекомендуется поддерживать электрическое оборудование в надлежащем состоянии. |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-17 |
| --- | --- | --- |
| 9.5 Электрические элементы Таблица (6) |
| Кодовое наименование | Наименование | Характеристики | Кол-во | Примечание |
| YC1 | Электромагнитное сцепление | DLYO-16S | 1 |  |
| Е | Щетка | M16×1 | 1 |  |
| EL | Лампа | 24 В/25 Вт | 1 |  |
| QF1 | Устройство автоматического повторного включения | MS116 | 1 |  |
| QF2 | Устройство автоматического повторного включения | DZ108 (3VE1) | 1 |  |
| QF3 | Автоматический выключатель | DZ47-63; 3P | 1 |  |
| T1 | Трансформатор | JBK5-160TH | 1 |  |
| KM1-KM4 | Замыкатель | A12D-30-01 | 4 |  |
| KM5 | Реле | MY4J/24 В перем. тока | 1 |  |
| QS1 | Выключатель питания | 2LBB-20A | 1 |  |
| QS2 | Передаточный переключатель | 6LBB-20 | 1 |  |
| SQ1/SQ5/SQ6 | Выключатель мгновенного действия | KW12 | 3 |  |
| SQ2/SQ3 | Замкнутый выключатель | TL-Q5MC1 | 2 |  |
| SQ4 | Концевой выключатель | LX19-001 | 1 |  |
| HL1/HL2 | Индикаторная лампа | CL-502G | 2 |  |
| SB1 | Переключатель насоса | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB2 | Переключатель освещения | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB3 | Аварийная кнопка | LA42J-01/красная | 1 |  |
| SB4 | Кнопка запуска | CP1-10G-100341 | 1 |  |
| SB5 | Кнопка останова | CP1-10R-010407 | 1 |  |
| SB6 | Кнопка активации нарезания резьбы | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB7 | Переключатель подъема/опускания стола | C3SS2-10B-200336 | 1 |  |
| M1 | Главный двигатель | YD112M-6/4 | 1 |  |
| M2 | Насос охлаждающей жидкости | DB-12A | 1 |  |
| M3 | Двигатель подъема/опускания стола | JW5634A | 1 |  |

| Z5040 | Руководство по эксплуатации | P24-21 |
| --- | --- | --- |
| 10. Вспомогательное оборудование |
| № | Наименование | Кодовое наименование | Характеристики | Кол-во |
| 1 | Зажимной патрон | GB7087 | 3～16 | 1 |
| 2 | Оправка |  | MT2/B18 | 1 |
| 3 | Коническая втулка | JB3477 | MT4/MT3 | 1 |
|  | Коническая втулка | JB3477 | MT3/MT2 | 1 |
| 4 | Пробойник | JB3482 | 1 | 1 |
|  | Пробойник | JB3482 | 3 | 1 |
| 5 | Гайка | GB6170 | M16 | 4 |
| 6 | Болты с проушиной | GB799 | M16×300 | 4 |
| 7 | Шайба | GB97.2 | 16 | 4 |
| 8 | Двусторонний гаечный ключ | GB4388 | 22 × 24 | 1 |
| 9 | Болты | GB5728 | M14×35 | 4 |
| 10 | Шайба | GB97.2 | 14 | 4 |
| 11 | Стопорная шайба | GB923 | 14 | 4 |
| 12 | Лампа |  | 24 В, 25 Вт | 1 |
| 13 | Батарейка |  | SR44 | 1 |
| 14 | Предохранитель | Ø 5×20; 3 А |  | 2 |
| 15 | Предохранитель | Ø 5×20; 5 А |  | 2 |
| 11. Чертеж узла главного привода. 11.1 Чертеж стойки и опоры стола (рис. 10) 11.2 Чертеж бабки и редуктора (рис. 11) 11.3 Чертеж механизма подачи (рис. 12) |
| ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Модель: Z5040 Свидетельство об испытании от органа сертификации Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия 40 мм Максимальный диаметр нарезаемого отверстия M27 Сер. № |

| Z5050 | Свидетельство об испытании от органа сертификации | Страница 1 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. объекта испытания | Фактическое значение (мм) |
|  |  |  | Допуск | Фактическое значение испытания |
| G1 | Плоскостность рабочей поверхности станины |  | 300:0,06(-) |  |
| G2 | Плоскостность рабочей поверхности стола |  | 300:0,04(-) |  |
| G3 | Износ рабочей поверхности стола |  | D=300 0,04 |  |

| Z5050 | Утвержденный сертификат | Страница 2 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. | Точность |
|  |  |  | Допустимое значение (мм) | Фактическое значение |
| G4 | Износ торца шпинделя Рядом с поверхностью шпинделя б) На расстоянии от поверхности шпинделя L |  | L=300 а)=0,02 б)=0,04 |  |
| G5 | Перпендикулярность оси шпинделя относительно рабочей поверхности стола а. В поперечном направлении б. В продольном направлении |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,06/300* |  |
| G6 | Перпендикулярность оси шпинделя относительно рабочей поверхности станины а. В поперечном направлении б. В продольном направлении |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,10/300* |  |

| Z5050 | Свидетельство об испытании от органа сертификации | Страница 3 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. | Точное обозначение |
|  |  |  | Допустимое значение (мм) | Фактическое значение |
| G7 | Перпендикулярность радиуса вертикального перемещения гильзы шпинделя относительно рабочей поверхности стола а) Рядом с поверхностью шпинделя б) На расстоянии от поверхности шпинделя L |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,1/300* |  |
| Рабочая точность |
| P1 | Изменение перпендикулярности оси шпинделя относительно рабочей поверхности стола Под воздействием осевых усилий в) В поперечном направлении г) В продольном направлении |  | F=16 000 Н A и B 2/100 |  |

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Модель: Z5040 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия 40 мм Максимальный диаметр нарезаемого отверстия M27 Сер. №

| Z5040 | УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ | Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- |
| Размер упаковки: (Д × Ш × В) 110 см × 62 см × 215 см Масса брутто: 815 кг Масса нетто: 755 кг |
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Примечание |
| 1 |  | Z5040 | 1 |  |
| 2 | Главный двигатель | YD120M－6/4 | 1 |  |
| 3 | Зажимной патрон | 3～16; GB6087 | 1 |  |
| 4 | Оправка | MT4/B18 | 1 |  |
| 5 | Коническая втулка | MT4/MT3; JB3477 | 1 |  |
|  | Коническая втулка | MT3/MT2; JB3477 | 2 |  |
| 6 | Пробойник | 1; JB333482 | 1 |  |
|  | Пробойник | 3; JB333482 | 1 |  |
| 7 | Двусторонний гаечный ключ | 22×24; GB4388 | 4 |  |
| 8 | Болты | M14×35; GB5728 | 1 |  |
| 9 | Шайба | 14; GB97.2 | 4 |  |
| 10 | Гайка | M14; GB6170 | 4 |  |
| 11 | Стопорная шайба | 14; GB923 | 4 |  |
| 12 | Лампа |  | 1 |  |
| 13 | Батарейка | SR44 | 1 |  |
| 14 | Предохранитель | Ø 5×20; 3 А | 2 |  |
| 15 | Предохранитель | Ø 5×20; 5 А | 2 |  |
| 16 | Руководство по эксплуатации | Z5040 | 1 |  |
|  | Свидетельство об испытании от органа сертификации |  |  |  |
|  | Упаковочный лист |  |  |  |

# Text boxes

P24-8

Руководство по эксплуатации

Рис. (5) Чертеж системы привода

Рис. (6) Схема смазки

P24-12

Руководство по эксплуатации

Рис. (7) Чертеж расположения подшипников

P24-13

Руководство по эксплуатации

Концевой выключатель SQ3

Концевой выключатель SQ1

Передняя лицевая панель

Защитное заземление

Концевой выключатель SQ1

Рис. (8) Компоновочный чертеж

Концевой выключатель SQ4

Распределительная коробка B2

Электролюминесцентная лампа

Главный двигатель M1

Передняя лицевая панель

Вид сбоку

Переключатель

Соединение №

Кнопка рукоятки SB10

Кнопка рукоятки SB11

Двигатель M3

Насос M2

Электрический блок B1

Кнопка рукоятки SB9

Размыкание/замыкание

Двигатель №

№

Питание

Руководство по эксплуатации

P24-18

Рис. (9-1) Схема электрических соединений

Источник питания

Переключатель

Главный двигатель

Насос

Двигатель

Источник питания системы управления

P24-19

Руководство по эксплуатации

останов

Нарезание резьбы

Нарезание резьбы (вперед/назад)

Подача (запуск/останов)

Ограничение подачи (вверх)

Ограничение подачи (вниз)

Дверной переключатель

Аварийный выключатель

Рис. (9-2) Схема электрических соединений

Сверление/нарезание резьбы

Подъем/опускание стола

Индикаторная лампа

Запуск

P24-20

Руководство по эксплуатации

Разрез A-A

Рис. (11) Бабка и редуктор

P24-23

Руководство по эксплуатации

Рис. (12) Чертеж механизма подачи

P24-24

Руководство по эксплуатации