| Руководство по эксплуатации |
| --- |
| СОДЕРЖАНИЕ Важная информация 1 Комплектация, применение и условия эксплуатации 2 Технические параметры 4 Транспортировка и установка 5 Система привода 8 Эксплуатация 9 Смазка 11 Список подшипников 14 Электрическая система 15 Вспомогательное оборудование 21 Чертеж устройства узла главного привода 21 |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-1 |
| Важная информация 1.1 Распаковка и проверка Распакуйте все «незакрепленные детали» и проверьте каждую позицию по «Таблице незакрепленных деталей», чтобы убедиться в наличии всех позиций, перед тем как выбросить какой-либо упаковочный материал. При отсутствии какой-либо детали не пытайтесь выполнять сборку сверлильного станка, подключать шнур питания к сети или переводить выключатель в положение «ВКЛ.» до тех пор, пока недостающие детали не будут получены и установлены надлежащим образом. 1.2 Безопасное использование Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и регулировкой станка. Выполните проверку и убедитесь в отсутствии ошибок после установки. Затем запустите станок на холостом ходу, чтобы определить наличие отклонения от нормы. В случае обнаружения проблем, связанных с количеством, при надлежащем использовании обратитесь к торговому представителю. 1.3 Инструкции по технике безопасности Особое внимание следует уделять защите электрической части и панели управления станка, а также инструкциям по технике безопасности. |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-2 |
| 2. Комплектация, применение и рабочие условия 2.1 Комплектация Комплектацию станка см. на рис. (1). Он состоит из следующих узлов: редуктора, бабки, стойки, стола, опоры, станины, электрического блока и т.д. Редуктор соединяется с бабкой, которая крепится на верхнюю часть стойки; стол устанавливается на опору в средней части стойки; стойка монтируется на станине. Комплектация станка обеспечивает линейное перемещение, легкость и гибкость. 2.2 Применение Станок используется для сверления, зенкования, расширения, нарезания резьбы и проточки. Он обладает преимуществами обработки отверстий большого диаметра и широким диапазоном обрабатывающих деталей, что позволяет использовать его не только в производственных, но также и в ремонтных цехах. Опора стола может перемещаться вверх и вниз по стойке, а также поворачиваться на ±180º вокруг стойки. Стол может поворачиваться на ±180º на опоре, а также на ±45º в горизонтальном направлении вместе со станиной стойки. Таким образом, обеспечивается гибкость и надежность при эксплуатации станка. 2.3 Условия эксплуатации 2.3.1 Высота места установки не должна превышать 2 000 метров над уровнем моря. 2.3.2 Температура окружающего воздуха: -20~+40°C. 2.3.3 Относительная влажность не должна превышать 85 % (при t 20±5°C) 2.3.4. Присутствие электропроводящей пыли не допускается. 2.3.5. Воздух не должен содержать взрывоопасную среду. 2.3.6 Не допускается использовать металл с признаками коррозии, а также газы и пар, которые могут повредить изоляцию. 2.3.7 Не допускается механическое воздействие и присутствие влияния вибрации. |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-3 |
| --- | --- | --- |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-4 |
| 3. Технические параметры |
| № | Наименование | Параметр | Ед. |
| 1 | Макс. диаметр обрабатываемого отверстия | 50 | мм |
| 2 | Расстояние от шпинделя до поверхности стойки | 360 | мм |
| 3 | Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | 600 | мм |
| 4 | Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины | 1200 | мм |
| 5 | Ход шпинделя | 180 | мм |
| 6 | Ход стола и опоры | 560 | мм |
| 7 | Угол поворота стола | ±45 | (°) |
| 8 | Конус шпинделя | 5 | MT |
| 9 | Циклы скорости вращения шпинделя | 8 |  |
| 10 | Скорость вращения шпинделя | 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 | об/мин |
| 11 | Кол-во вариантов подачи шпинделя | 4 | степень |
| 12 | Подача шпинделя | 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 | мм/об |
| 13 | Диаметр стойки | Ø160 | мм |
| 14 | Площадь стола (Д × Ш) | 410 × 380 | мм |
| 15 | Площадь станины (Д × Ш) | 450 × 440 | мм |
| 16 | Т-образный паз стола и станины | 2-14, 2-18 | мм |
| 17 | Главный двигатель YD112M—6/4 | Мощность | 2,2/2,8 | кВт |
|  |  | Напряжение | 380 | В |
|  |  | Частота вращения | 960/1 440 | об/мин |
| 18 | Насос DB-12A | Мощность | 40 | Вт |
|  |  | Напряжение | 380 | В |
|  |  | Поток | 6 | л/мин |
| 19 | Электромагнитное сцепление DLYO—16S | Мощность | 24 | Вт |
|  |  | Напряжение | 24 | В |
| 20 | Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 1 010 × 580 × 2 330 | мм |
| 21 | Масса брутто/масса нетто | 680/750 | кг |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-5 |
| --- | --- | --- |
| 4. Транспортировка и установка. 4.1 Транспортировка. 4.1.1 Обращайте внимание на маркировку снаружи картонной коробки при транспортировке; не допускается размещение на боковой стороне и столкновение с другими объектами. 4.1.2 Перед вывозом с завода выполняется сборка станка. При распаковке в первую очередь следует открыть коробку со вспомогательным оборудованием. Далее следуйте процедуре. Проверьте на наличие повреждений, а также убедитесь в надлежащем состоянии вспомогательного оборудования после распаковки: 4.1.3 После распаковки следите за центром тяжести при использования крана для перемещения. Надлежащий способ перемещения см. на рис. (3). 4.2 Монтаж основания и установка 4.2.1 Максимальная площадь основания – окружность поворота стола на 360°; диаметр – приблизительно Ø1 800 мм; см. рис. (2). Фактические размеры зависят от подробных данных обрабатывающих инструментов и условий. 4.2.2 Глубина основания станка должна определяться в зависимости от местных характеристик грунта. Рис. (4) приведен в качестве справочной информации. 4.2.3 В процессе установки вставьте анкерные болты в бетонное основание в соответствии с болтовыми отверстиями станины. После затвердевания бетона поместите станок на основание и симметрично затяните болты, используя уровень для корректировки по длине и ширине. |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-6 |
| --- | --- | --- |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-7 |
| --- | --- | --- |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-8 |
| --- | --- | --- |
| 5. Система привода |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-9 |
| 6. Эксплуатация 6.1 Подача шпинделя (см. рис. 1) 6.1.1 Автоматическая подача В первую очередь выберите вариант подачи после остановки шпинделя. Поверните рукоятку подачи (6) в требуемое положение согласно указаниям положения на панели. На конце рукоятки подачи предусмотрена кнопка (5). Нажмите на кнопку (5), толкая рукоятку, и подключите магнитное сцепление механической подачи для переключения на соответствующий режим подачи шпинделя. Нажмите на кнопку (5) еще раз для размыкания магнитного сцепления, если требуется остановить подачу в середине процесса. 6.1.2 Ручная подача Ручная подача шпинделя активируется посредством поворота рукоятки подачи (4) против часовой стрелки 6.1.3 Нарезание резьбы Так как при нарезании требуется соответствующий режим подачи по резьбе, следует применять только немеханическую свободную подачу. Запрещено нажимать кнопку механической подачи. В целях обеспечения безопасности необходимо убедиться, что кнопка включения нарезания (19) находится в соответствующем положении и механическая подача отключена. 6.2 Возврат шпинделя в исходное положение Уравновешивание и подъем шпинделя в исходное положение обеспечивается посредством пружины. Уравновешивающая сила шпинделя регулируется посредством ослабления винта и поворота основания пружины. 6.3 Установка и демонтаж инструмента (см. рис. 1) 6.3.1 Установка инструмента Нажмите на рукоятку размыкания (12) в направлении передней бабки, установите максимальную позиционирующую степень подвижности, вставьте оправку инструмента в коническое отверстие шпинделя, убедитесь, что он плотно прилегает, соблюдая технику безопасности. 6.3.2 Демонтаж инструмента Потяните рукоятку расцепления, удерживайте ее одной рукой, а другой – поверните рукоятку подачи (4) против часовой стрелки; муфта шпинделя быстро поднимется, и конец оправки инструмента будет упираться в прокладку шкива; извлеките инструмент. 6.3.3 Важная информация а. Во время работы станка запрещено тянуть рукоятку размыкания инструмента. Необходимо предотвращать подъем шпинделя. Верхняя часть прокладки шкива должна упираться в конец конической части инструмента. Не допускайте падения инструмента и возникновения опасных ситуаций. б. Когда коническая часть инструмента и коническое отверстие шпинделя находятся близко друг к другу, необходимо сразу повернуть рукоятку ручной подачи (4) в обратную сторону. Конец конической части инструмента и верхняя часть прокладки шкива должны соприкасаться в трех места. Если размыкание не выполнено, извлеките муфту шпинделя и поверните его к отверстию с помощью устройства размыкания инструмента. 6.4 Контроль глубины подачи Глубина резания регулируется с помощью гайки на винте. В условиях поточного производства, если требуется контроль глубины подачи, необходимо ослабить винт (3) и повернуть рукоятку (2), переместить гайку на требуемую глубину подачи и закрепить ее. |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-10 |
| --- | --- | --- |
| 6.5 Система охлаждающей жидкости Устройство подачи охлаждающей жидкости Для контроля подачи охлаждающей жидкости необходимо перевести кнопку (18) в положение «ВКЛ.» и повернуть клапан (7). 6.6 Опора стола Ослабьте рукоятку (23), поднимите или опустите опору стола автоматически или вручную в соответствии с требованиями. Также опору можно наклонять по окружности стойки. Ослабьте рукоятку (22), наклоните стол в пределах ±180°, закрепите фиксатор (23) рукоятки (22). Ослабьте четыре винта M14 на станине опоры, извлеките конический штифт, затем поверните в пределах ±45°. Если требуется возврат в исходное положение, произведите перерасчет точности согласно перечню G5. |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-11 |
| --- | --- | --- |
| 7. Смазка В системе смазки станка применяются два способа а. Использование густой смазки б. Использование масла для смазки вручную 7.2 Для смазки редуктора используется промышленная смазка № 3. На новых станках необходимо менять смазку после шести месяцев эксплуатации, а затем – раз в год. Зубчатое колесо в механизме подачи смазывается промышленной смазкой № 3. Смазка червячного колеса осуществляется методом погружения в масло. Это смазочное масло применяется посредством механической системы смазки, в которой его необходимо менять каждые полгода. В системе предусмотрено отверстие для вливания масла (с правой стороны), указатель уровня масла и отверстие для слива масла (под корпусом бабки). Уровень масла должен соответствовать линии указателя уровня масла. 7.3 Следующие позиции должны смазываться вручную а. Детали, смазываемые вручную, см. на рис. (6) б. Способы смазки вручную см. на рис. (4) |
| № | Положение | Метод | Характеристики | Время |
| 1 | Подшипник вала I | Смазочный компрессор | Густая смазка № 3 | Раз в 3 месяца |
| 2 | Подшипник вала II | Смазочный компрессор | Густая смазка № 3 | Раз в 3 месяца |
| 3 | Подшипник вала III | Смазочный компрессор | Густая смазка № 3 | Раз в 3 месяца |
| 4 | Опора | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 5 | Опора червячного колеса | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 6 | Поверхность стойки | Масленка | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 7 | Поверхность стойки | Масленка | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 8 | Червячное колесо механизма подачи | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в полгода |
| 9 | Поверхность пиноли | Масленка | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 10 | Устройство подачи | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 11 | Вал переключения скорости | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в смену |
| 12 |  | Маслонагнетатель | Машинное масло № 40 | Раз в смену |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-12 |
| --- | --- | --- |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-13 |
| --- | --- | --- |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-14 |
| 8. Список подшипников |
| № | Тип | Наименование | Размер | Кол-во | Точное обозначение |
| 1 | GB276; 101 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | 12 × 28 × 8 | 3 |  |
| 2 | GB276; 105 |  | 20 × 42 × 12 | 2 |  |
| 3 | GB276; 107 |  | 35 × 62 × 14 | 1 |  |
| 4 | GB276; 203 |  | 17 × 40 × 12 | 1 |  |
| 5 | GB276; 204 |  | 20 × 37 × 9 | 3 |  |
| 6 | GB276; 1000809 |  | 45 × 58 × 7 | 1 |  |
| 7 | GB276; 1000904 |  | 20 × 47 × 14 | 1 |  |
| 8 | GB276; 1000908 |  | 40 × 62 × 12 | 1 | D |
| 9 | GB276; 7000106 |  | 30 × 55 × 9 | 2 |  |
| 10 | GB276; 7000107 |  | 35 × 62 × 9 | 2 |  |
| 11 | GB276; 7000109 |  | 45 × 75 × 10 | 2 | D |
| 12 | GB276; 303 |  | 17 × 47 × 14 | 1 |  |
| 13 | GB277; 50204 | Шариковый подшипник с кольцом | 20 × 47 × 14 | 3 |  |
| 14 | GB301; 8102 | Одинарный подшипник | 15 × 28 × 9 | 1 |  |
| 15 | GB301; 8104 | Одинарный подшипник | 20 × 35 × 10 | 1 |  |
| 16 | GB301; 8108 | Одинарный подшипник | 40 × 60 × 13 | 1 |  |
| 17 | GB287; 2007106 | Роликовый подшипник | 30 × 55 × 17 | 1 |  |
| 18 | GB276; 16002 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | 15 × 32 × 8 | 1 |  |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-15 |
| --- | --- | --- |
| 9. Электрическая система 9.1 Краткое описание Данный станок 380 В/50 Гц с трехфазной системой переменного тока (L1, L2, L3, N) может также работать с другим напряжением и оборудованием 60 Гц в зависимости от особых потребностей. Электроэнергия для цепи управления, цепи освещения и светового индикатора обеспечивается управляющим трансформатором 24 В. Предусмотрен автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания, а также аварийная кнопка для аварийного останова в цепи управления. Силовое оборудование представлено двухскоростным трехфазным асинхронным двигателем, скорость которого меняется с помощью переключателя. Щиток предусмотрен на выпуклой поверхности корпуса шпиндельной бабки. Переключатели, например аварийная кнопка, располагаются с левой стороны поверхности передней бабки; см. рис. (1) Электрическая система оборудована надежным устройством заземления для обеспечения безопасности оператора. 9.2 Описание электрической цепи 9.2.1 Главный переключатель питания (QS1) С помощью главного переключателя питания (QS1) осуществляется контроль подачи питания станка. Он может блокироваться в целях безопасности. 9.2.2 Защита главного двигателя Защита главного двигателя обеспечивается с помощью трехфазного переключателя (QF1), выдерживающего перенапряжение и перегрузку. 9.2.3 Защита насоса охлаждающей жидкости Предусмотрена защита насоса охлаждающей жидкости посредством переключателя 3VE (QF2). 9.2.4 Контроль нарезания резьбы станком осуществляется с помощью KM1, KM2, селекторного переключателя SB6, двухпозиционного концевого выключателя SQ2. Если требуется выполнить нарезание резьбы, переведите переключатель SB6 в положение «1» (положение «0» – сверление), затем переведите передаточный переключатель LW6B в положение «1» для начала работы шпинделя (KM1) в ручном режиме. После достижения требуемой глубины нарезания срабатывает механизм хода SQ3 и шпиндель возвращается в исходное положение (KM2). Инструмент для нарезания резьбы отводится от заготовки, срабатывает концевой выключатель SQ3, останавливая работу шпинделя, когда он перемещается в самое высокое положение. На этом процесс завершается. Для последующего выполнения нарезания, необходимо повторить вышеописанный процесс. Если кнопка SB6 находится в положении «0», активируется нормальный режим сверления. ПРИМЕЧАНИЕ: Так как во время нарезания резьбы двигатель вращается в обоих направлениях с незначительной перегрузкой, не рекомендуется выполнять такие работы длительное время. Общее количество выполняемых операций не должно превышать 8 раз. В случае нагревания двигателя следует прекратить работу, во избежание его повреждения. 9.2.5 Механическая подача |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-16 |
| --- | --- | --- |
| Если требуется механическая подача, в первую очередь переместите шпиндель на 5-6 мм вниз, затем нажмите кнопку на трехэлементном рычаге рукоятки подачи. Автоматическая подача активируется после срабатывания сцепления и включения светового индикатора (L2); после достижения установленной глубины срабатывает концевой выключатель и шпиндель возвращается автоматически. При остановке автоматической подачи в середине процесса нажмите кнопку на рукоятке еще раз, и шпиндель вернется в начальное положение. 9.2.6 Аварийный останов Если требуется выполнить аварийный останов в процессе эксплуатации, нажмите на аварийную кнопку SB3, разомкните замыкатель, затем завершите работу всего станка. После устранения неисправности, отключите замок аварийного останова и снова запустите станок. 9.2.7 Защита от низкого напряжения Замыкатель (KM1) включает функцию защиты от низкого напряжения. В случае прекращения и возобновления подачи питания повторно нажмите кнопку SB4 для активации замыкателя KM1, после чего станок может работать в нормальном режиме. 9.2.8 Устройства подъема и опускания опоры стола Устройства подъема и опускания опоры стола включает защитную функцию. В зафиксированном положении функция подъема и опускания опоры недоступна. Ослабьте зажимную рукоятку (23) и поверните кнопку (SB8), чтобы установить требуемую высоту. 9.2.9 Защитная функция предохранительного щитка На предохранительном щитке предусмотрена функция обеспечения безопасности. При его неправильной установке станок работать не будет. 9.3 Установка главного двигателя 9.3.1 Используйте болты с шестигранной головкой 4-M14×35 для крепления. 9.3.2 Провода подачи питания и заземления должны подключаться в соответствии с чертежом (рис. 9). 9.4 Техническое обслуживание электрического оборудования Отключайте питание при проверке электрического оборудования. Необходимо поддерживать электрическое оборудование в чистом состоянии, удалять пыль, грязь и масло через некоторое время. Для удаления пыли можно использовать воздуходувку; запрещено использовать керосин или бензин для очистки обмотки. Значения напряжения (при номинальной частоте) и основных параметров не должно превышать ±10%. Для обеспечения нормальной работы станка рекомендуется поддерживать электрическое оборудование в надлежащем состоянии. |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-17 |
| --- | --- | --- |
| 9.4.1 Электрические элементы |
| Кодовое наименование | Наименование | Характеристики | Кол-во | Примечание |
| YC1 | Электромагнитное сцепление | DLYO-16S | 1 |  |
| Е | Щетка | M16×1 | 1 |  |
| EL | Лампа | 24 В/25 Вт | 1 |  |
| QF1 | Переключатель | MS116 | 1 |  |
| QF2 | Переключатель | DZ108 (3VE1) | 1 |  |
| QF3 | Автоматический выключатель | DZ47-63; 3P | 1 |  |
| T1 | Трансформатор | JBK5-160TH | 1 |  |
| KM1-KM4 | Замыкатель | A12D-30-01 | 4 |  |
| KM5 | Реле | MY4J/24 В перем. тока | 1 |  |
| QS1 | Выключатель питания | 2LBB-20A | 1 |  |
| QS2 | Передаточный переключатель | 6LBB-20 | 1 |  |
| SQ1/SQ5/SQ6 | Выключатель мгновенного действия | KW12 | 3 |  |
| SQ2/SQ3 | Замкнутый выключатель | TL-Q5MC1 | 2 |  |
| SQ4 | Концевой выключатель | LX19-001 | 1 |  |
| HL1/HL2 | Индикаторная лампа | CL-502G | 2 |  |
| SB1 | Переключатель насоса | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB2 | Переключатель освещения | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB3 | Аварийная кнопка | LA42J-01/красная | 1 |  |
| SB4 | Кнопка запуска | CP1-10G-100341 | 1 |  |
| SB5 | Кнопка останова | CP1-10R-010407 | 1 |  |
| SB6 | Кнопка активации нарезания резьбы | C2SS2-10B-100414 | 1 |  |
| SB7 | Переключатель подъема/опускания стола | C3SS2-10B-200336 | 1 |  |
| M1 | Главный двигатель | YD112M-6/4 | 1 |  |
| M2 | Насос охлаждающей жидкости | DB-12A | 1 |  |
| M3 | Двигатель подъема/опускания стола | JW5634A | 1 |  |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-18 |
| --- | --- | --- |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-19 |
| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-20 |

| Z5050 | Руководство по эксплуатации | P24-21 |
| --- | --- | --- |
| 10. Вспомогательное оборудование |
| № | Наименование | Кодовое наименование | Характеристики | Кол-во |
| 1 | Зажимной патрон | GB7087 | 3～16 | 1 |
| 2 | Оправка |  | MT2/B18 | 1 |
| 3 | Коническая втулка | JB3477 | MT4/MT3 | 1 |
|  | Коническая втулка | JB3477 | MT3/MT2 | 1 |
| 4 | Пробойник | JB3482 | 1 | 1 |
|  | Пробойник | JB3482 | 3 | 1 |
| 5 | Гайка | GB6170 | M16 | 4 |
| 6 | Болты с проушиной | GB799 | M16×300 | 4 |
| 7 | Шайба | GB97.2 | 16 | 4 |
| 8 | Двусторонний гаечный ключ | GB4388 | 22 × 24 | 1 |
| 9 | Болты | GB5728 | M14 × 35 | 4 |
| 10 | Шайба | GB97.2 | 14 | 4 |
| 11 | Стопорная шайба | GB923 | 14 | 4 |
| 12 | Лампа |  | 24 В, 25 Вт | 1 |
| 13 | Батарейка |  | SR44 | 1 |
| 14 | Предохранитель | Ø 5×20; 3 А |  | 2 |
| 15 | Предохранитель | Ø 5×20; 5 А |  | 2 |
| 11. Чертеж устройства узла главного привода 11.1 Чертеж стойки и опоры стола (рис. 10) 11.2 Чертеж бабки и редуктора (рис. 11) 11.3 Чертеж механизма подачи (рис. 12) |
| ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Модель: Z5050 Свидетельство об испытании от органа сертификации Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия 50 мм Максимальный диаметр нарезаемого отверстия M30 Сер. № |

| Z5050 | Свидетельство об испытании от органа сертификации | Страница 1 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. объекта испытания | Фактическое значение (мм) |
|  |  |  | Допуск | Фактическое значение испытания |
| G1 | Плоскостность рабочей поверхности станины |  | 300:0,06(-) |  |
| G2 | Плоскостность рабочей поверхности стола |  | 300:0,04(-) |  |
| G3 | Износ рабочей поверхности стола |  | D=300 0,04 |  |

| Z5050 | Утвержденный сертификат | Страница 2 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. | Точность |
|  |  |  | Допустимое значение (мм) | Фактическое значение |
| G4 | Износ торца шпинделя Рядом с поверхностью шпинделя б) На расстоянии от поверхности шпинделя L |  | L=300 а)=0,02 б)=0,04 |  |
| G5 | Перпендикулярность оси шпинделя относительно рабочей поверхности стола а. В поперечном направлении б. В продольном направлении |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,06/300* |  |
| G6 | Перпендикулярность оси шпинделя рабочей поверхности станины а. В поперечном направлении б. В продольном направлении |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,10/300* |  |

| Z5050 | Свидетельство об испытании от органа сертификации | Страница 3 из 3 |
| --- | --- | --- |
| Испытание на геометрическую точность |
| № | Позиция | Рис. | Точное обозначение |
|  |  |  | Допустимое значение (мм) | Фактическое значение |
| G7 | Перпендикулярность радиуса вертикального перемещения гильзы шпинделя относительно рабочей поверхности стола а) Рядом с поверхностью шпинделя б) На расстоянии от поверхности шпинделя L |  | а)0,10/300*(a≤90°) б)0,1/300* |  |
| Рабочая точность |
| P1 | Изменение перпендикулярности оси шпинделя относительно рабочей поверхности стола Под воздействием осевых усилий в) В поперечном направлении г) В продольном направлении |  | F=16 000 Н A и B 2/100 |  |

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Модель: Z5050 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия 50 мм Максимальный диаметр нарезаемого отверстия M30 Сер. №

| Z5050 | УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ | Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- |
| Размеры упаковки (Д x Ш x В): 115 см × 70 см × 215 см Масса брутто: 800 кг Масса нетто: 730 кг |
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Примечание |
| 1 |  | Z5050 | 1 |  |
| 2 | Главный двигатель | YD120M－6/4 | 1 |  |
| 3 | Зажимной патрон | 3～16; GB6087 | 1 |  |
| 4 | Оправка | MT4/B18 | 1 |  |
| 5 | Коническая втулка | MT5/MT4; JB3477 | 1 |  |
|  | Коническая втулка | MT4/MT3; JB3477 | 1 |  |
|  | Коническая втулка | MT3/MT2; JB3477 | 2 |  |
| 6 | Пробойник | 1; JB333482 | 1 |  |
|  | Пробойник | 3; JB333482 | 1 |  |
| 7 | Двусторонний гаечный ключ | 22×24; GB4388 | 4 |  |
| 8 | Болты | M14×35; GB5728 | 1 |  |
| 9 | Шайба | 14; GB97.2 | 4 |  |
| 10 | Гайка | M14; GB6170 | 4 |  |
| 11 | Стопорная шайба | 14; GB923 | 4 |  |
| 12 | Лампа |  | 1 |  |
| 13 | Батарейка | SR44 | 1 |  |
| 14 | Предохранитель | Ø 5×20; 3 А | 2 |  |
| 15 | Предохранитель | Ø 5×20; 5 А | 2 |  |
| 16 | Руководство по эксплуатации | Z5050 | 1 |  |
|  | Утвержденный сертификат |  |  |  |
|  | Упаковочный лист |  |  |  |

# Text boxes

Храните настоящее руководство для дальнейшего использования

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель: Z5050

Руководство по эксплуатации

## Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования станка

Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия	50 мм

Максимальный диаметр нарезаемого отверстия	M30

Сер. №

Важная информация

Питание:	380 В/50 Гц

3~перем. ток (L1, L2, L3, N)

Ток плавления предохранителя:	20 А

Станина

Электрический блок

Опора

Стол

Стойка

Бабка

Редуктор

Рис. (1) Чертеж

Рис. (3) Чертеж станка в подвешенном состоянии

Рис. (4) Чертеж основания

Рис. (5) Чертеж системы привода

Рис. (6) Схема смазки

Рис. (7) Чертеж расположения подшипников

Передняя лицевая панель

Соединение №

Электролюминесцентная лампа

Главный двигатель M1

Вид сбоку

Передняя лицевая панель

Размыкание/замыкание

Распределительная коробка B2

Концевой выключатель SQ4

Концевой выключатель SQ2

Защитное заземление

Концевой выключатель SQ1

Концевой выключатель SQ3

№

Двигатель №

Переключатель

Питание

Двигатель M3

Насос M2

Рис. (8) Компоновочный чертеж

Электрический блок B1

Кнопка рукоятки SB9

Кнопка рукоятки SB10

Кнопка рукоятки SB11

Рис. (9-1) Схема электрических соединений

Нарезание резьбы (вперед/назад)

Подача (запуск/останов)

Индикаторная лампа

Подъем/опускание стола

Рис. (9-2) Схема электрических соединений

Нарезание резьбы

Ограничение подачи (вверх)

Ограничение подачи (вниз)

Дверной переключатель

Аварийный выключатель

Запуск

останов

Сверление/нарезание резьбы