Руководство по обслуживанию

и

Справочник владельца

Серийные номера

Q1500

Q2265

Q2265E

Q2865

Q3370

Q3370E

CHONGQING LIFAN POWER CO.,LTD.

Все лица, которым вы сдаете в аренду/отдаёте в пользование настоящую моющую установку, должны иметь доступ к этому руководству и прочитать его. Держите это руководство по эксплуатации всегда вместе с установкой и советуйте  всем лицам, которые будут работать с установкой, прочитать его. Вы должны также дать личную инструкцию по безопасной установке и эксплуатации мойки высокого давления и быть готовым ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у пользователя.

Только подготовленные взрослые люди могут настраивать и эксплуатировать мойку высокого давления. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ!!!!!

Всегда носите защитную одежду при эксплуатации этого оборудования, рекомендуются также защитные очки, средства защиты слуха, утепленные водонепроницаемые перчатки и нескользящая защитная обувь. При использовании любых чистящих химических веществ ознакомьтесь с их химическим составом в прилагаемой инструкции по технике безопасности в отношении этих химических веществ для использования маски для дыхания.

Никогда не работайте и не позволяйте никому работать с этим оборудованием, находясь под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, или в состоянии усталости.

Мойка высокого давления

- Определение моющей установки (машины, мойки): это установка, которая очищает загрязненные поверхности водой под высоким давлением. Эта установка производит струи холодной воды высокого давления. Если требуется, в распылитель могут быть включены чистящие химикаты на моделях, оборудованных для «химической индукции через насос». У моделей Q2265 и Q2265E используется только чистая вода. Насос давления для этого оборудования приводится в движение от бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Безопасное обслуживание оборудования

Проверка при доставке: во-первых: проверьте на наличие отсутствующих или поврежденных компонентов. См. раздел “Первоначальная настройка/установка” о том, как сообщать об отсутствующих  или поврежденных деталях.

Добавить моторное масло: Двигатель поставляется без масла. Смотрите  раздел “Руководство по эксплуатации двигателя” данного руководства для получения инструкций по емкости и рекомендаций по вязкости масла.

Требования к потоку воды: убедитесь, что  объём подачи воды на 20% выше, чем скорость расхода мойки высокого давления (см. раздел "Рабочие операции" для получения более подробной информации), и что вода является чистой и свободной от частиц.

Не включайте моющую установку без должной подачи воды в насос высокого давления, и более чем на 1 минуту без нажатия на курок на пистолете для циркуляции воды, чтобы избежать повреждения насоса.

Химическая мойка: используйте только рекомендованные химические средства для моек высокого давления, предназначенных для использования под  высоким давлением. Используйте ручку регулировки мыла для регулирования мощности очистки (у некоторых установок).

Хранение: Не допускайте замерзания воды в насосе, шланге или пистолете(ах). См. раздел “Хранение” для получения дополнительной информации.

График технического обслуживания: двигатель и насос требуют периодической проверки и обслуживания, чтобы поддерживать эффективное функционирование моющей установки. В разделе “График технического обслуживания” обратите внимание на частоту обслуживания.

Батарея: батарея требуется для электрического пуска (обозначена Е в № модели). Батарея не включена в поставку. Приобретите стандартную батарею 12 В, 10 Ач, более подробно см. в разделе “Характеристики”.

ПРОСИМ ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ!

- Установка поставляется без моторного масла. Аксиально-кулачковый насос поставляется с нужным маслом и опечатан. Ознакомьтесь с  руководством  по подготовке к эксплуатации для получения дополнительной информации.

- Для ремонта по гарантии или по  вопросам, касающимся гарантии, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ этот продукт в магазин, где купили. Выполните процедуры, изложенные в “ГАРАНТИЙНОЙ ПОЛИТИКЕ” и “ГАРАНТИЙНОЙ РЕГИСТРАЦИИ” в руководстве владельца.

- Прочтите “Руководство по эксплуатации” перед использованием любого оборудования и ознакомьтесь с правильной и безопасной эксплуатацией оборудования.

| Данное руководство предназначено для следующих моделей : |
| --- |
| Q1500 | Q2265 | Q2865 | Q3370 |
|  | Q2265E |  | Q3370E |

(E) означает электрический пуск. (Батарея не прилагается) .

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие											6

Характеристики										7

Инструкции  по технике безопасности							8

Элементы управления и функции								11

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ				12

Сборка											14

Проверка уровня масла в моторе								17

Проверка уровня топлива									18

Проверка воздушного фильтра								19

Подключение шланга впуска/выпуска/впрыска химического средства		20

Характеристики аккумуляторов								23

Работа мойки высокого давления								24

Транспортировка и хранение мойки							28

Технический уход										29

Устранение неисправностей								34

Меры предосторожности									35

Техника безопасности при эксплуатации							36

Политика ограниченной гарантии								39

Электрический запуск									61

Предисловие

Благодарим Вас за выбор LIFAN для Ваших потребностей в  энергетическом оборудовании. LIFAN предлагает качественную продукцию по доступным ценам, создав “лучшую стоимость оборудования на сегодняшнем рынке!”

Моечная машина высокого давления использует наши промышленные бензиновые двигатели в сочетании с высококачественным насосом высокого давления Annovi Reverberi  для того чтобы создать струю воды высокого давления для чистки. Не используйте устройство для других целей, так как это может создать  непредвиденные опасности или привести к повреждению оборудования. Данное устройство предназначено только для наружного применения.

Вся продукция марки LIFAN производятся с использованием новейших технологий. Созданное из высококачественных компонентов, Ваше новое  оборудование прослужит Вам долгие годы. Ваше оборудование вместе со всеми продуктами LIFAN разработано, сконструировано и изготовлено фирмой  Промышленные Бензиновые Двигатели LIFAN.

Данное руководство предоставит вам всю интересующую Вас информацию для Вашего нового оборудования, в том числе по безопасной эксплуатации и обслуживанию устройства. Пожалуйста, сохраните и прочитайте данное руководство внимательно и полностью перед эксплуатацией. Сохраните данное руководство для помощи в будущем, к примеру, в надлежащем выполнении графиков технического обслуживания, оно содержит советы, как продлить жизнь и эффективное использование устройства.

Данное руководство содержит информацию относительно новейших продуктов на момент публикации. Вследствие появления изменений и  модификаций информация, указанная в руководстве по эксплуатации, может отличаться от фактического состояния. Данное руководство может изменяться без предварительного уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| Модель | Q2130 LFQ1500 | Q2265(E) | Q2865 | Q3370(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель насоса | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi |
| Тип насоса | RQV Axial Cam | RPV Axial Cam | RMV Axial Cam | RQV Axial Com |
| Давление на выходе (фунт/кв.дюйм1) | 2100/1500 | 2500 | 2800 | 3300 |
| Мощность выхода (гал. в мин.2) | 2 | 2 | 2,5 | 3 |

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель LIFAN LIFAN LIFAN LIFAN

Модель LF152F-3Q LF168-2FBQ LF168F-2BQ LF170F-BQ

Максимум л.с 3 л.с. 6.5 л.с. 6.5 л.с. 7 л.с.

Рабочий объём двигателя 97.7 мл 196 мл 196 мл 212 мл

Система запуска Ручной Ручной /Электрический(E) Ручной Ручной /Электрический(E) (E)

Емкость топливного бака 0.37 галлонов 0.66 галлоновs 0.95 галлонов 0.95 галлонов

Тип двигателя 4-тактный верхнеклапанный

Тип топлива 87 октановый бензин

Совместимость топлива 10% этанола и менее

Тип и количество масла SAE10w30w 20 унций

Защита при низком уровне масла да да да да

Карбюратор сертифицирован только модели (CA)

РАЗМЕРЫ

| Длина (дюймов) | 16.5 28.2 27.0 27.0 27.0 27.0 |
| --- | --- |
| Ширина (дюймов) | 13.2 18.7 20.1 20.1 20.1 20.1 |
| Высота (дюймов) | 19.3 22.5 17.7 17.7 17.7 17.7 |
| Вес (фунтов) |  |  |  |

АКСЕССУАРЫ

| Регулируемый распылитель | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| --- | --- |
| Пистолет | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| Впускной шланг | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| Выпускной шланг | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| Инжектор для хим. средств | нет 1 шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| Регулируемая расп. форсунка |
| Скоба Стенка и шланг | 1 шт. 1шт. 1 шт. 1 ea. 1 ea. |
| Перемещение/Комплект колёс | 2 колеса/T-обр. рукоятка 2 колеса/рукоятки |

Примечания

PSI1 = фунтов на кв. дюйм (1 фунт = 453,6 грамма, 1 дюйм = 2,54 сантиметра)

GPM2 = галлонов в минуту (1 галлон = 3,79 литра)

# Инструкции по технике безопасности

Для Вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с правилами правильной эксплуатации, ухода и обслуживания Вашей моющей установки LIFAN.

##### Символ безопасности и предупреждения () используется с сигнальным словом (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), это графическое и / или предупреждающее сообщение, чтобы предупредить вас о возможных опасностях. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на опасность, которая, если ее не избежать, может привести к незначительной или средней травме. ОПАСНОСТЬ указывает на опасность, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасность, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

##### Символы опасности и их значения

ВНИМАНИЕ!

Моечная машина выпускает монооксид углерода: бесцветный, отравляющий газ без запаха,. Вдыхание моноксида углерода может вызвать тошноту или смерть!

Эксплуатируйте моечные машины ТОЛЬКО на открытом воздухе. Не допускайте попадания выхлопных газов в замкнутые зоны. Не направляйте выхлопной газ в сторону окон, дверей, вентиляции и других отверстий. Не используйте водонапорную мойку внутри или вблизи любых зданий.

ВНИМАНИЕ!

# Инструкции по технике безопасности

| ВНИМАНИЕ! |
| --- |
|  | Быстрый возврат шнура стартера (отдача) может притянуть руку к мотору на быстрой скорости. Результатом могут стать сломанные кости, ушибы, растяжения связок, трещины. |
| Заводя мотор, медленно потяните шнур, пока не почувствуете сопротивление, затем резко потяните его, избегая отдачи. |

| ВНИМАНИЕ! |
| --- |
|  | Топливо и его пары исключительно воспламеняемы и взрывоопасны. Огонь или взрыв могут вызвать сильные ожоги или смерть. |
| ЗАЛИВАЯ ИЛИ СПУСКАЯ ТОПЛИВО Заглушите моечную установку и дайте ей остыть в течение не менее трех минут, прежде чем открыть крышку топливного бака. Медленно ослабьте крышку, чтобы сбросить давление в топливном баке. Заполняйте топливный бак или сливайте топливо на открытом воздухе. Не слишком вдыхайте пары топлива. Держитесь вдали от открытого огня или искр и других источников воспламенения. Не курите во время заправки топливного бака. Не переполняйте бак. Оставьте место для расширения топлива. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЛИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ Перевозите мойку с топливным краном в выключенном положении. Ремонтируйте моечную машину при пустом топливном баке или топливном кране в выключенном положении. Отсоедините провод свечи зажигания перед транспортировкой или обслуживанием. ПРИ ХРАНЕНИИ ТОПЛИВА ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ТОПЛИВО Храните вдали от топок, печей, водонагревателей, сушилок для одежды или других приборов, имеющих контрольный свет или другой источник воспламенения, поскольку они могут воспламенить пары топлива. ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ Убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, воздухоочиститель и топливный колпачок установлены. НЕ проворачивайте двигатель без свечи зажигания. Если топливо разлилось, дождитесь его испарения перед запуском двигателя. ПРИ РАБОТЕ С УСТАНОВКОЙ Не закрывайте дроссельную заслонку карбюратора, чтобы заглушить двигатель. Не наклоняйте двигатель или установку, это может привести к разливу топлива. |

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

| ВНИМАНИЕ! |
| --- |
|  | При работающем двигателе температура может превышать 150°F (65°C). Могут случиться серьёзные ожоги. Выхлопные горячие газы могут воспламенить легковоспламеняющиеся материалы или повредить топливный бак, вызвав пожар. |
| Не касайтесь горячих поверхностей и избегайте выхлопных газов. Дайте мойке остыть, прежде чем прикасаться к ней. Сохраняйте по крайней мере 7 футов. (183см) свободного пространства на всех сторонах мойки, включая верхнюю часть Отражение тепла при выхлопе газов может привести к повреждению топливного бака, вызвав пожар. Кодекс федеральных правил (КФП) 36. Парки, леса и государственная собственность требует оборудования двигателя внутреннего сгорания искрогасителем, поддерживаемым в рабочем состоянии, в соответствии со стандартом Лесной службы МСХ 5100--1C или более поздней версии. В штате Калифорния искрогаситель является обязательным в соответствии с разделом 4442 кодекса общественных ресурсов штата. |
| ВНИМАНИЕ! |
|  | Непредвиденное искрение может привести к пожару или удару электрическим током. |
| ПРОВЕРЯЯ ИСКРУ У ДВИГАТЕЛЯ НЕ проверяйте искру с выкрученной свечой. Используйте стандартный тестер для свечи. РЕМОНТИРУЯ ИЛИ РЕГУЛИРУЯ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ Отсоедините электрический провод от свечи и поместите его так, чтобы он не касался свечи. |

ОСТОРОЖНО!

Неправильное использование и уход за моющим устройством приведет к его повреждению и сокращению срока службы. Невыполнение этих действий приведет к аннулированию всех гарантий.

Используйте моечные машины только для соответствующих и предназначенных целей. Моечная машина должна быть размещена на ровной поверхности. НЕ ДОПУСКАЙТЕ использования мойки в экстремальных условиях. Чрезмерная пыль, влажность и коррозионные пары могут повредить установку. Отверстия охлаждения должны быть очищены от мусора. Заглушите моечную машину и обратитесь в квалифицированный сервисный центр, если машина не работает должным образом.

##### ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ПИСТОЛЕТА ДЛЯ ВЫПУСКА СТРУИ С КОЖЕЙ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНОГО.

Элементы управления и функции

# Модели с электростартером 		 Глушение на панели 		Подключения вход/выход на панели

# Панель для  Q2130/Q1500- Q2265/ Q2265E-Q2865 / Q3370 - Q3370E

  - Пистолет-распылитель – пистолет и распылитель, соединенные вместе

  - Выпускной шланг – подаёт воду под давлением от насоса к пистолету .

  - Водяной насос – Насос высокого давления с прямым приводом  Annovi Reverberi .

  - Рама – Конструкция из труб в 1 дюйм (2,54 см) для максимальной защиты.

  - Опоры – Опоры для моющей установки.

  - Комплект для транспортировки \колеса – Пневматические шины и колеса для перемещения

  - Крышка бачка – для добавления и проверки топлива

Функции панели управления

Ваши модели Q1500, Q2865, Q3370 и Q3370E имеют удобные  входные и выходные шланговые соединения на панели, подключённые от задней панели к насосу. С переключателем вкл./ выкл.  (электрический пусковой выключатель на моделях E) и кнопкой Choke (потянуть - глушение, нажать – работа), у Вас все под рукой.

Ключ вкл./выкл.  Переключатель завести/заглушить    Подключения входа/выхода на панели

Постоянно проверяйте соединения входа/выхода на насосе и сзади на панели на утечки и износ.

# Инструкции по подготовке к эксплуатации: Сборка

Моечная машина LIFAN поставляется без топлива и моторного масла. Перед эксплуатацией требуются некоторые операции по сборке.

#### СОДЕРЖАНИЕ ЯЩИКА:

- Моечная машина

- Комплект принадлежностей

  - 1 шт. –- Свечной ключ

  - 1 шт. – выпускной шланг

  - 1шт. –Распылитель с регулируемой форсункой(в комплекте с пистолетом образует пистолет-распылитель)

  - 1 шт. – Пистолет (в комплекте с пистолетом образует пистолет-распылитель) o 1шт. – Пистолет – распылитель & кронштейн для шланга

  - 1шт. – Шланг для хим. средств, кроме Q2565 и Q2565E

- Руководство пользователя

- Гарантийный талон

- Гарантия

- Комплект колёс

2 шт. – Пневматические шины и колёса/Q2565(E) Низкий профиль, сплошные 12"

2 шт. – Резиновые опоры

1 шт. – Ось

1 шт. – T-обр. рукоятка Q2865, Q3370 (E)

Сумка с запчастями

6 шт. – болт 12 мм                                              2 шт. – Болт рукоятки (длиной 50 мм)

2 шт. – 3 - конечная крылатая гайка          2 шт. – Гайка 14-мм

2 шт. – Гайка 18 мм                                             2 шт. – Шплинт

2 шт. –  шайба 1дюйм

Q2565 Q2565E

1, Рама                                       4, Резиновая опора

2, Ось                                         5, Трубка-насадка

3, 12"

Подготовка к эксплуатации: сборка

#### РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ:

#### 1. Установите коробку на ровной, жесткой поверхности.

#### 2. Выньте все незакрепленное содержимое из коробки, за исключением двигателя/насоса/нижней рамы мойки  и установите их рядом с коробкой.

#### 3. Откройте коробку полностью, разрезав каждый угол сверху вниз.

#### 4. Оставьте машину на оставшейся коробке, и установите  колеса. Не заливайте масло в двигатель и не эксплуатируйте оборудование до полной сборки.

#### 5. Найдите все содержимое коробки и поместите его рядом с машиной. (Некоторые предметы могут быть упакованы в пустотах самой машины.)

#### УСТАНОВКА:

#### Следующие инструменты необходимы для сборки моечной машины:

#### •Защитные  очки

#### • Набор ключей 8 мм - 14 мм

#### • Набор трещоток и торцевых ключей 8 мм - 14 мм

#### • 18-мм трещотка и торцевой ключ

#### УСТАНОВКА РУКОЯТКИ: Q2565

Вставьте оба конца рукоятки в две трубы, расположенные за двигателем. Рукоятка должна отойти от водяного насоса / двигателя.

# Вставьте болт рукоятки через отверстия рукоятки  и трубы. Закрепите с помощью 3-конечной крыльчатой гайки. Гайка должна находиться снаружи ручки. Головка болта рукоятки должна располагаться вплотную к рукоятке .

Подготовка к эксплуатации: сборка

# У моделей с электропуском прикрепите крепление для провода стартера к болту ручки как показано на картинке.

# Установка рукоятки Q2865, Q3370 (E)

1.  Эти устройства оснащены Т-образной  ручкой. Монтажный кронштейн у рамы предварительно просверлен и имеет резьбовые отверстия для 4 болтов для крепления рукоятки.

Рукоятка в нижней позиции       Запорный палец            Рукоятка установлена в верхней позиции

2.  Установите ось на 2 болта с гайками.

3.  Установите широкие пневматические колеса и шины с помощью блокирующей гайки с капроновой вставкой.

4.  Установите трубку, кронштейны для пистолета и кронштейн для шланга в предварительно просверленные отверстия с помощью гаек и шайб.

Верхний кронштейн трубки  Нижний кронштейн трубки    Кронштейн для шланга

5.  Установка батареи у моделей с электрозапуском.  Ящик для батареи находится на раме. Установите красный (+) контакт на положительный контакт и черный (земля) на отрицательный контакт, предварительно подключенный к электрическому стартеру на двигателе.

Подготовка к эксплуатации: сборка

# УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КОЛЕС: колеса устанавливаются под двигателем; Опорные ножки устанавливаются под концом основания насоса у Q 2130，Q2565;  у  Q2865, Q3370, и Q3370E колеса под насосом и ножки под двигателем

# Примечание: Установите колеса перед заполнением топлива или масла в моечную машину.  Никогда не наклоняйте машину, содержащую топливо или масло.

- Осторожно наклоните моечную машину  так, чтобы рукоятка касалась земли и насос был вверху. У Q2865 и Q3370 конец рукоятки должен быть направлен вверх, а насос  к земле.

- Двумя  болтами 12мм присоедините первую резиновую ножку к основанию мойки

Надежно затяните с помощью торцевого ключа на 12мм или подобного  инструмента.

- Повторите Шаг 5, чтобы прикрепить вторую ножку.

- Осторожно наклоните мойку так,  чтобы задняя сторона рукоятки была обращена вверх, а насос вниз.  У Q2865 и Q3370 конец насоса будет смотреть вверх, а конец рукоятки вниз.

- Используя два 12мм болта, присоедините ось. Надежно затяните с помощью 12мм

торцевого ключа.

6. Наденьте 1 дюймовые  шайбы на каждый конец оси.

7. Установите колеса на каждый конец оси.

8. Надежно затяните гайку 18мм на каждой оси, используя торцевой ключ на 18мм.  У Q2865 и

Q3370 используются гайки с капроновой вставкой колеса.

9. Вставьте шплинт в отверстие на каждом конце оси. Согните концы шплинта, чтобы шплинт не выскользнул.

10. Аккуратно поставьте мойку колесами и опорными ножками на землю.

Подготовка к эксплуатации: сборка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА:

- Вставьте кронштейн пистолета-распылителя и шланга в отверстия на рукоятке. Надежно затяните с помощью гайки на 14 мм торцевым ключом.

2.         Привинтите распылитель с регулируемым распылительным соплом и пистолетом вместе, чтобы сформировать пистолет-распылитель. (См. рисунок ниже.)

3.         Поместите пистолет-распылитель на кронштейн распылителя и шланга.

Пистолет                Пистолет  с распылителем              Шланг          Соединение насос-пистолет

шлангом и соплом в сборе

# Подготовка к эксплуатации: проверка уровня масла в двигателе

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Запуск двигателя с недостаточным количеством моторного масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

• Производительность двигателя и срок службы напрямую зависят от качества моторного масла. Не используйте загрязненное моторное масло или растительное масло.

• Проверяйте уровень масла в двигателе только при заглушенном двигателе и в горизонтальном положении.

• Используйте  масло для 4-тактного бензинового двигателя, эквивалент по качеству SF, SG от API.

Скорость циркуляции масла изменяется со средней температурой окружающей среды. Выберите моторное масло  которое Вам подойдет,  используя диаграмму справа в соответствии с региональной температурой окружающей среды.

Система оповещения о моторном масле

Вспомогательная система сигнализации об уровне моторного масла

помогает избежать повреждения   двигателя вследствие

недостаточного количества моторного масла в картере.   Прежде чем уровень моторного масла в картере упадёт ниже минимальной линии, система сигнализации о моторном масле

автоматически остановит двигатель   (причём переключатель двигателя остается в положении «ВКЛ»).

Если двигатель останавливается и не перезапускается:

1.  Достаньте маслоизмерительный щуп и вытрите его.

2.  Вставьте маслоизмерительный щуп в отверстие для заливки моторного

масла,  не ввинчивая его.

3.  Выньте щуп и проверьте количество моторного масла.

4.  Если моторное масло ниже требуемой величины, долейте

его  до верхней части отверстия для заливки. Используемое

моторное масло зависит от температуры окружающей среды.

5.  Поставьте на место масляный щуп.

# Подготовка к  эксплуатации: проверка уровня топлива

##### Предупреждение:

##### •Бензин чрезвычайно огнеопасен. Хранить вдали от источников воспламенения.

##### • Заправлять моечную машину только в хорошо проветриваемых помещениях при остановленном двигателе.

##### • НЕ курите рядом с устройством.

##### • НЕ проливайте топливо из топливного бака. Пролитый бензин и пары бензина могут воспламениться. Если бензин пролился, полностью вытрите его досуха перед запуском двигателя.

##### • Избегайте частого или продолжительного вдыхания паров бензина.

##### • Избегайте контакта кожи с бензином.

##### • Храните бензин в недоступном для детей и домашних животных месте.

##### • НЕ используйте загрязненный бензин. Удаляйте грязь, пыль и воду из топливного бака.

• После заправки топливом убедитесь, что крышка топливного бака надежно закрыта.

Проверка уровня топлива:

1. Снимите крышку топливного бака.

2. Визуально проверьте уровень топлива в баке.

3. Если слишком мало, добавьте топливо.

НЕ заливайте выше плечика топливного

фильтра.  Используйте только неэтилированный

автомобильный бензин с октановым числом  87 или   
   выше.

ТОПЛИВНЫЕ СМЕСИ

Бензин иногда смешивают со спиртом или эфирным соединением для увеличения октанового числа.  Если используется смешанное топливо, убедитесь, что октановое число, по крайней мере, соответствует рекомендованному октановому уровню в технических характеристиках продукта.  Рекомендуются следующие три вида смешанного топлива:

• Этанол (этиловый или зерновой спирт) - бензин, содержащий 10% этанола по объему.

• MTBE (метил-трет-бутиловый эфир) - бензин, содержащий не более 10% MTBE по объему.

• Метанол (метил или древесный спирт) - бензин, содержащий не более 5% метанола по объему.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ущерб, вызванный использованием смешанного топлива,  НЕ охватывается  гарантией.

Подготовка к эксплуатации: проверка воздушного фильтра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- НЕ запускайте двигатель без установленного элемента воздушного фильтра. Эксплуатация двигателя без установленного фильтрующего элемента приведет к попаданию грязи, пыли и других частиц в двигатель и карбюратор. Это приведет к преждевременному износу двигателя.

Для проверки фильтрующего элемента:

1. Выкрутите гайку с верхней части корпуса воздушного фильтра и снимите верхнюю часть.

2. Скрутите гайку с воздушного фильтра и проверьте на наличие мусора или грязи. Если он грязный, то замените фильтр на подходящий для вашей установки. Они имеются у вашего дилера.

3.  Установите фильтрующий элемент в корпус воздушного фильтра, поставьте  назад верхнюю крышку, затяните гайку.

Подготовка к эксплуатации: Подключение шланга входа/выхода/для химических средств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Используйте только поставляемые шланги или запасные шланги, соответствующие качеству. Использование неподходящих  шлангов  может привести к травме. Проверьте шланг на наличие износа или утечек.

Утечки

Износ, видна укрепляющая оплётка

шланга

  - Использование шланга для химических средств  требуется только в том случае, если при мойке применяются чистящие средства. Регулируемая распылительная насадка  должна быть отрегулирована так, чтобы снизить давление на сифон с химическими средствами.

  - Проверьте, чтобы каждое шланговое соединение было надежно закреплено. Несоблюдение этого требования может привести к травме или повреждению устройства.

Подсоединение для химических средств

Для выходного шланга

Для входного шланга

Подготовка к эксплуатации: Подключение шланга входа/выхода/для химических средств

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВХОДНОГО ШЛАНГА:

1. Подключите входной шланг к штуцеру на насосе или на панели. Надежно затяните.

2. Подключите второй конец входного шланга к водопроводному крану. Водопроводный кран должен обеспечивать подачу не менее 20 фунтов на квадратный дюйм.

3. Недостаточная подача воды повредит вашему насосу.  Убедитесь, что подача воды устойчива и на 20% выше от номинального расхода вашего насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО ШЛАНГА: Выходной шланг должен быть шлангом высокого давления. ПРИМЕЧАНИЕ. Выходной шланг (шланг высокого давления) в комплекте  поставки - ЧЕРНЫЙ шланг.  Выходной шланг или шланг высокого давления должен быть проверен на предмет износа или утечки. Замените все поврежденные шланги высокого давления.

1. Подключите выпускной шланг к разъему шланга на выходе насоса или на панели. Надежно затяните.

2. Подключите второй конец выпускного шланга к пистолету-распылителю, как показано ниже. Затяните.

Подготовка к эксплуатации: Подключение шланга входа/выхода/для химических средств

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: соотношение воды и химикатов составляет 7:1. ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг для химических средств представляет собой белый / прозрачный шланг и должен использоваться в соответствие с насадкой - распылителем (черный).

##### ОСТОРОЖНО: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХСРЕДСТВ ИЛИ ЧИСТЯЩИХ РАСТВОРОВ:

•  Используйте низкое давление только для химических веществ.

• Используйте ТОЛЬКО мыла и химические вещества, предназначенные для использования в моющей установке.

•  НЕ используйте отбеливатель.

•  Соотношение воды и химических веществ должно быть 7: 1.

•  Химические вещества НЕ ДОЛЖНЫ оставаться в насосе после использования. Пренебрежение удалением химических веществ из насоса может привести к повреждению установки и недействительной гарантии

- Подсоедините шланг для химических веществ  к разъёму  на насосе. Надежно затяните.

- Поместите второй конец шланга в химический / очищающий раствор, который будет использоваться. На этом конце шланга будет установлен фильтр, который предотвращает попадание инородных частиц в насос.

- После использования химикатов / чистящих растворов поместите конец шланга с фильтром в чистую воду и дайте установке возможность поработать в течение трех (3) минут для очистки излишков химических веществ из корпуса насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Химикаты не будут поступать, если насадка пистолета будет под высоким давлением.

# Подготовка к эксплуатации: характеристики аккумуляторов

(Только у моделей с электрозапуском (Е))

Батарея НЕ входит в комплект поставки. Для данных установок требуется кислотная батарея.  Эта батарея используется во многих установках, таких как газонокосилки, квадроциклы, мотоциклы и т. д.  Их можно приобрести у многих продавцов и дилеров, в том числе и там, где вы приобрели данную установку. См. приведенную ниже таблицу характеристик аккумуляторов, чтобы определить характеристики необходимой батареи. Или используйте диаграмму «Взаимозаменяемые модели» ниже, чтобы согласовать номер модели производителя с батареей бренда, доступной в Вашем местном магазине.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ |
| --- |
| Модель генератора | Длина (дюймов) | Ширина (дюймов) | Амп. (час). | Напр. пост. тока (вольт) (вольт) |
| Q2565 | 5.25 | 3 | 10 | 12V |
| Q2865 | 5.3125 | 3.1875 | 12 | 12V |
| Q3370 | 5.3125 | 3.1875 | 12 | 12V |

| ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ |
| --- |
| Модель генератора | Производитель | № модели |
| Q2565 | Super Start® | CB9B |
| Q2865 | Excide® | 12N12A-­-4A-­‐1 |
| Q3370 | Excide® | 12N12A-­‐4A-­‐1 |

###### Примечание:  Модели (CA) или (E) имеют одинаковые характеристики

|  | Внимание |
| --- | --- |
| Следуйте всем предупреждениям изготовителя батарей для правильной установки аккумулятора, чтобы предотвратить повреждение персонала или оборудования. |

1.  Провода батареи состоят из красного провода, который подключается к клемме аккумулятора (+) и к клемме (+) на соленоиде стартера, и черного провода, который подключен к  отрицательной клемме аккумулятора (-) и болту крепления рамы.

2. Подключите красную (положительную) клемму к аккумулятору.

3. Подключите черный (отрицательный) разъем к батарее.

Работа моечной установки

#### Место установки моечной машины :

| ВНИМАНИЕ! |
| --- |
|  | Моечная машина выделяет газ окись углерода. Он не имеет запаха, бесцветен и очень токсичен. Вдыхание угарного газа может привести к обморокам, тошноте или может привести к смерти. |
| Используйте мойку высокого давления только на открытом воздухе. Не допускайте попадания выхлопных газов через окна, двери или вентиляционные отверстия в любые закрытые помещения НЕ РАБОТАЙТЕ с мойкой в любых закрытых или крытых помещениях. |

ПЕРЕД РАБОТОЙ С МОЕЧНОЙ МАШИНОЙ:  см. дополнительные инструкции и определения в разделе «Подготовка к эксплуатации»

1. Проверьте состояние моечной машины.

а. Проверьте на наличие признаков повреждения, утечки масла или топлива.

б. Удалите излишки грязи и / или мусора с устройства.

2. Проверьте входной, выходной шланги и шланг для хим. средств.

а. Осмотрите общее состояние шлангов, чтобы шланги были в исправном состоянии.

- Выходной шланг должен быть сконструирован так, чтобы выдерживать высокое давление.

б. Убедитесь, что шланги и насадки надежно установлены.

3. Проверьте двигатель.

а. Обеспечьте надлежащее количество моторного масла.

б. Убедитесь, что фильтрующий элемент установлен и очищен.

с. Обеспечьте нужное количество топлива.

4. Проверьте, чтобы моечная машина находилась на ровной поверхности.

5. Убедитесь, что переключатель двигателя находится в положении «ВЫКЛ».

6. Убедитесь, что установка во время работы находится на расстоянии не менее 7 футов от стен здания и другого оборудования. НЕ помещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с моечной машиной.

7. Всегда работайте в пределах длины водяного шланга высокого давления.

8. Не кладите брезент, укрывающий материал и любые предметы на верхнюю часть установки.

9. Выхлопные газы горячие и могут привести к воспламенению горючих материалов вокруг вашей установки. Убедитесь, что установка не работает на расстоянии ближе, чем 7 футов от любых горючих материалов, всегда имейте правильно заряженный огнетушитель и ознакомьтесь с его использованием.

Работа моечной установки

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ:

Моечная  машина не должна работать без должного давления подачи воды в насос высокого давления, и более 1 минуты без нажатия на курок пистолета для циркуляции воды, во избежание повреждения насоса.

Обратитесь к разделу «Органы управления и функции»  для  получения дополнительных схем и определений.

1. Нажмите на спусковой крючок пистолета.

2. Переведите топливный кран в положение “ON”.

3. Чтобы запустить холодный двигатель, установите рычаг воздушной заслонки в положение “off”. Чтобы заглушить двигатель,  потяните на себя.  Для запуска теплого двигателя оставьте рычаг  заслонки в положении “ON”.  У моделей,  где на панели установлена кнопка воздушной заслонки,  нажмите ее  для работы или для запуска теплого двигателя.

4. Переместите рычаг дроссельной заслонки от “LOWER” позиции, примерно на 1/3 пути к “UPPER” позиции.

5. Поставьте рычаг дроссельной заслонки на полпути между “UPPER” и “LOWER” позициями.

6. Поместите включатель двигателя в положение “ON”.

7. Потяните ручку стартера, начиная слегка, пока не почувствуете сопротивление, затем потяните быстро. Не давайте ручке стартера  сорваться к двигателю. Осторожно возвращайте её назад, чтобы предотвратить повреждение стартера.

8. У моделей с электрическим пуском, оборудованных ключом, поверните переключатель в положение ON,  у моделей с перекидным переключателем нажмите переключатель в положение ON. Удерживайте ключ или перекидной переключатель в положении Start до запуска двигателя или не более 10 оборотов двигателя. Если двигатель не запускается, подождите 15 секунд и повторите процедуру запуска.

9. После запуска двигателя переместите рычаг дросселя в “UPPER” позицию.

Официальный представитель завода Lifan в России ООО «Лифан северо-запад»

www.lifan-moto.ru т. 8 800 550-55-14

Работа моечной установки

#### РАБОТА МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ:

##### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Избегайте контакта пистолета с водой под высоким давлением с людьми или животными. См. "Правила безопасной работы" для медицинской информации.

• Используйте  правильно установленное давление во избежание повреждения очищаемой поверхности.

• Направьте пистолет в сторону очищаемой поверхности и нажмите курок.

Не давать работать моечной установке без должного давления при подаче воды в насос высокого давления, и в течение более  1 минуты без нажатия на курок пистолета для циркуляции воды, чтобы избежать повреждения насоса.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: Настройка давления установлена во время производства для обеспечения оптимального давления и чистки.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ:

- Увеличьте расстояние между пистолетом и очищаемой поверхностью.

- Уменьшить число оборотов двигателя, переместив рычаг дросселя в сторону “LOWER” (ниже).

- Отрегулируйте регулируемые сопла для получения более широкого веера воды и меньшего давления.

- Отрегулируйте Регулятор давления на насосе. Поверните  его против часовой стрелки, чтобы понизить давление на выходе. После работы, верните Регулятор давления в исходное положение.

Работа моечной установки

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ:

Обратитесь к разделу «Органы управления и функции»  для получения дополнительных схем и определений.

#### В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

1. Поверните переключатель двигателя в положение “OFF”.

2. Отключите подачу воды, положение “OFF”.

3. Нажмите курок, чтобы выгнать оставшуюся под давлением воду.

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА:

1. Если использовался шланг для химических веществ, то дайте аппарату поработать в течение 3 (трех) минут, так чтобы шланг  забирал чистую воду.

2. Переместите рычаг дроссельной заслонки в  положение “LOWER” (нижнее).

3. Поверните переключатель двигателя в положение “OFF”.

4. Поверните топливный кран в положение “OFF”.

5. Нажмите на спусковой крючок пистолета.

Транспортировка и хранение установки.

##### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Чтобы избежать пожара, дайте устройству остыть в течение как минимум двадцати (20) минут перед транспортировкой или хранением установки.

• Транспортируйте и храните установку  с топливным краном всегда в положении «OFF».

• Всегда держите установку в горизонтальном положении, чтобы предотвратить утечку топлива. Пролитый бензин и пары бензина могут воспламениться.

• Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен.

ХРАНЕНИЕ МОЮЩЕЙ МАШИНЫ: См. Раздел «Элементы управления и функции» для дополнительных диаграмм и определений.

1. Убедитесь, что место для хранения мойки чистое и сухое.

Перед долговременным хранением вашего оборудования, обычно 30 дней и более, выполните следующее:

2. Установите топливный кран (клапан) в положение «OFF».

3. Пусть устройство продолжает работать до тех пор, пока оно не выработает все топливо в топливной системе. При этом не отключайте подачу воды в насос и продолжайте использовать пистолет - распылитель с нажатой кнопкой, чтобы поддерживать циркуляцию воды в насосе и выгонять воду под давлением.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».

5. Слейте моторное масло в соответствии с «Процедурами замены моторного масла» в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства. НЕ заливайте повторно масло до следующего использования.

6. Извлеките свечу зажигания в соответствии с «Техническим обслуживанием свечей зажигания» в разделе «Техническое обслуживание». Распылите смазку типа WD40®, в отверстие свечи зажигания, чтобы смазать верхнюю часть поршня и стенки цилиндра. Замените свечу зажигания.

7. Потяните пусковой шнур до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Это поставит клапаны в закрытое положение.

8. Добавьте рекомендованное количество стабилизатора топлива в соответствии с количеством, рекомендованным изготовителем топливного стабилизатора, к неиспользованному бензину, оставленному в баке установки.

9. Поместите в чистое, сухое и безопасное место.

10. Накройте устройство, чтобы защитить его от пыли.

11. При хранении в условиях замерзания вы можете использовать короткий садовый шланг и воронку для того, чтобы залить антифриз во входной разъём насоса.

Техническое обслуживание

| ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- |
| Регламентные работы | Период |
| Проверка масла в двигателе | При каждом использовании |
| Замена масла в двигателе | После 40 час. работы. При первом использовании – после 10 часов работы |
| Воздушный фильтр | Проверять при каждом использовании. Заменять по мере надобности или после 100 час. работы. |
| Проверка крыльчатки | После 300 час. работы или после первого года использования |
| Промывка воздушного фильтра | По мере надобности или макс. через 50 час. работы |
| Свеча зажигания | По мере надобности или макс. через 100 час. работы |
| Зазор клапана | Проверять и регулировать ежегодно или через 300 час. работы |
| Топливный бак | Менять через 3 года смотря по состоянию |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Обратите внимание на правильное исполнение следующих работ по проведению тех. обслуживания.

Техническое обслуживание

#### Замена моторного масла: Не запускайте машину без должной подачи воды в насос во избежание его поломки.

Периодическое техническое обслуживание моторного масла должно производиться после каждых 40 часов использования оборудования. Проверяйте уровень моторного масла перед каждым использованием.

- Запустите двигатель и дайте ему прогреться, чтобы масло прогрелось и стало жидким. После прогревания выключите двигатель. Проверьте, чтобы во время прогрева достаточно воды подавалось на насос, рукоятка пистолета  находилась в нажатом состоянии, чтобы избежать повреждения насоса. Выньте щуп (см. раздел «Органы управления и функции»), поворачивая против часовой стрелки. Снимите сливную пробку масла (см. раздел «Органы управления и функции»), расположенную под щупом, используя соответствующие инструменты. Во время разогрева постоянно обеспечивать подачу воды в насос и нажимать пистолет для обеспечения циркуляции воды в насосе во избежание его повреждения.

ВНИМАНИЕ: МАСЛО МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ

- Слейте моторное масло в подходящую емкость и утилизируйте в соответствии с федеральными законами. Никогда не сливайте отработанное моторное масло на землю или в канализацию, утилизируйте его только в утвержденном порядке. Проконсультируйтесь с местными властями, чтобы определить правила в вашем регионе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ГОРЯЧЕГО МАСЛА; ОНО МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ ВАС И ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

- После того, как масло полностью слито, поставьте сливную пробку и затяните её соответствующим инструментом. Замените масло, заливая подходящий  для вашей установки сорт. См. в Инструкции по подготовке к эксплуатации, раздел « Уровень масла в двигателе» относительно точных требований заполнения. Всегда используйте щуп для проверки уровня масла и заполняйте только до отметки "Full" на щупе. Никогда не переполняйте двигатель, так как это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

- Установите щуп на двигатель.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ. МАСЛО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  И НАДЕЖНОСТИ,  А ТАКЖЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ЭТОТ ПРОДУКТ.

Техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:

1. Снять зажим (пункт 9 в разделе “Воздушный фильтр А” ниже) и гайку (пункт 7 в разделе “Воздушный фильтр Б” ниже), чтобы снять и проверить элемент воздушного фильтра.

2. Если воздушный фильтр типа губки, то при загрязнении промойте его водой с мылом. Выжмите лишнюю жидкость из фильтрующего элемента и высушите его.

Если воздушный фильтр бумажного типа, то замените его подходящим для вашего устройства. Они имеются у вашего ближайшего дилера.

3. Установите фильтрующий элемент в корпус воздушного фильтра.

##### Воздушный фильтр и картридж

Техническое обслуживание

#### УХОД ЗА СВЕЧОЙ ЗАЖИГАНИЯ:

- Снимите колпачок свечи.

- Выкрутите свечу при помощи ключа и рукоятки из комплекта поставки.

- Очистите нагар у свечи.

- Проверьте зазор и откорректируйте, если нужно.  Зазор  0.028-­‐0.031 дюйма.

- Смажьте резьбу составом от пригорания или машинным маслом.

- Поставьте свечу и колпачок обратно

#### УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Периодически в карбюраторе появляется осадок или мусор. Для очистки выполните следующие процедуры:

1. Поверните топливный кран (вентиль) в положение «OFF».

2. Снимите карбюраторную чашку, сняв крепёжный болт, расположенный в нижней части чашки.

3. Слейте старое топливо и осадок в подходящую ёмкость

4. Тщательно очистите карбюратор.

5. Установите новую резиновую шайбу и снова присоедините чашку к карбюратору. ПРИМЕЧАНИЕ. Снятие сливного винта на дне чашки поможет слить топливо, чтобы удалить мелкие частицы, скопившиеся в чашке.

6. После того, как чашка надежно установлена на место, поверните топливный кран в рабочее положение «ON». У установок, оборудованных предварительным фильтром для топлива, фильтр установлен как раз под  топливным краном. Снимите фильтрующий элемент топливного фильтра и очистите или замените его (см. рисунок ниже).

##### Снятие фильтрующего	            Установка фильтрующего

элемента топливного фильтра                              		 элемента

Техническое обслуживание

Обслуживание глушителя:  через каждые 50 часов работы снимать искрогаситель согласно приведенной ниже схеме,  очищать  или заменять.

ОСЕВОЙ КУЛАЧКОВЫЙ НАСОС ANNOVI REVERBERI:

Во время изготовления узел проходит  основательные испытания. В насос заливается постоянное масло, и насос герметизирован. Масло в насосе не нужно проверять или менять. Насос на гарантии производителя. Подробнее см.  раздел «Гарантия».

Не запускайте моечную машину без надлежащей подачи воды в насос высокого давления и не нажимая рычаг пистолета для циркуляции воды более 1 минуты во избежание повреждения насоса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНАХ:

В регионах на большой высоте стандартный карбюратор производит слишком обогащенную смесь топлива и воздуха, что приводит к снижению производительности двигателя и увеличению расхода топлива. Чтобы поддерживать высокую производительность двигателя на больших высотах, установите основное распылительное сопло карбюратора для большой высоты и отрегулируйте регулировочный винт на холостом ходу. Для использования в регионах с высотой более 4527 футов (1380 м), свяжитесь с вашим дилером, чтобы заменить стандартный карбюратор и произвести необходимые регулировки заранее. Даже при подходящем распылительном сопле карбюратора для больших высот, установленного в двигателе, выходная мощность двигателя падает примерно на 3,5% с каждым увеличением высоты на 1000 футов  (305м). Если стандартные карбюраторные сопла не заменять и не регулировать для использования на большой высоте,  то отрицательный результат будет еще более серьезным.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Использование водяного насоса в областях с низкой высотой при сопле карбюратора, предназначенного для больших высот,  может привести к снижению производительности двигателя. Двигатель может перегреться, а неподходящее сочетание топлива и воздуха может привести к серьезному повреждению двигателя.

Устранение неисправностей

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ:

1. Проверьте, чтобы переключатели были в положении “ON”.

2. Проверьте уровень масла в двигателе. Устройство определяет низкий уровень масла, и не позволит двигателю запуститься, если масло ниже безопасного рабочего уровня. Эта функция установлена, чтобы увеличить срок работы двигателя и предотвратить повреждение двигателя. Если уровень масла низкий, долейте до отметки на щупе «полный». См. Инструкция по подготовке к эксплуатации: Моторное масло, определение типа масла и его количества.

3. Проверьте уровень топлива. Для обеспечения достаточного количества топлива добавьте его, если это необходимо.

4. Снимите и осмотрите свечу зажигания на предмет чистоты и правильного зазора между контактами. При необходимости, очистите или замените свечу зажигания. См. «Замена свечей зажигания» в разделе "Техническое обслуживание" руководства пользователя касательно этих действий.

5. Если устройство по-прежнему не запускается после выполнения этих проверок, доставьте установку в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: периодически при первом запуске или после того как установка  в течение длительного периода времени не работала, поплавок датчика “ выключение при низком уровне масла” будет прилипать к днищу масляного поддона. Найдите два (2) провода датчика низкого уровня масла (рисунок “ Диод  датчика низкого уровня масла ” справа), расположенного на боку блока цилиндров. Отсоедините эти провода и, только убедившись в том, что двигатель полный масла, запустите двигатель и дайте поработать, пока не разогреется (обычно это около 20 минут, так как за это время  разогреется масло, и поплавок датчика  высвободится). Затем повторно подключите провода к клеммам датчика низкого уровня масла.

ЕСЛИ ПОДТЕКАЕТ ВОДА:

• Проверьте, надёжно ли затянут  выпускной шланг.

• Проверьте, надежно ли затянута гайка впускного шланга.

• Обратитесь к дилеру для ремонта, если подтекает корпус насоса.

ШУМ В КОРПУСЕ НАСОСА:

• Отсутствие воды внутри насоса – Проверьте, подключен ли впускной шланг и подаёт ли рекомендуемое количество воды в насос. Проверьте, не перекручен ли впускной шланг.

ЕСЛИ ВОДА НЕ ПОСТУПАЕТ ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

• Проверьте,  на засоры и перегибы впускной шланг.

Меры предосторожности

1. Никогда не эксплуатируйте установки с бензиновым двигателем в любых закрытых помещениях, так как они производят смертоносные ядовитые газы окиси углерода.

2. НЕ используйте данное оборудование в ненастную погоду, такую как дождь, снег и / или мокрый снег.

3. НЕ используйте данное оборудование  ближе, чем в семи (7) футах от любых легковоспламеняющихся материалов.

4. При заправке данного оборудования никогда не курите и не заправляйте топливо рядом с любыми устройствами, производящими пламя  или зажигание. Никогда не заливайте топливо, когда устройство работает. Если во время процесса дозаправки какое-то количество топлива будет разлито, всегда полностью очищайте топливо и дайте достаточное время для его высыхания перед запуском установки. Газы бензина легко воспламеняются  и очень опасны.

5. НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИЛИ ЖИВОТНЫМ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С МАШИНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕЁ РАБОТЫ. ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ  ВСЕМ РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В  ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ  ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Техника безопасности при эксплуатации

Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации

После того, как вы проверили и заправили установку и разместили её на подходящем рабочем месте, можно начинать работу моечной машины. Ниже приведены процедуры, необходимые для безопасной и успешной работы вашей моечной машины.

Инструктаж  операторов. Владелец должен проинструктировать всех операторов о безопасной настройке и эксплуатации. Не позволяйте никому работать с моечной машиной, кто не читал Руководство пользователя и не был проинструктирован о методах безопасного использования.

Средства защиты. Всегда работайте со всеми защитными кожухами, и ограждениями, установленными на месте и в хорошем рабочем состоянии, а все органы управления должны быть правильно настроены для безопасной работы.

Движущиеся части. Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от движущихся частей. Вентиляционные отверстия могут иметь движущиеся части, и их тоже следует избегать. Никогда не снимайте защитные устройства во время работы установки.

Защита ушей. Слух может быть поврежден продолжительным воздействием шума, создаваемого этой моечной машиной. Использование ушных пробок или другого средства защиты слуха рекомендуется для людей, работающих на расстоянии15-20 футов от моечной машины высокого давления в течение длительного периода времени.

Защита глаз. При эксплуатации или обслуживании моечной машины необходимы защитные очки «Z87.1» ANSI / OSHA,  Струя под давлением из этого устройства может привести к серьезным травмам глаз. Маленькие предметы могут быть захвачены струёй.

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском машины просмотрите следующие общие правила техники безопасности

Условия работы

Информация об остановке устройства. Ознакомьтесь полностью с надлежащим использованием оборудования и всех элементов управления и подключений. Знайте, как быстро остановить машину и сбросить давление в системе, если это будет необходимо.

Проинструктировать  всех операторов. Владелец моечной машины должен проинструктировать всех операторов и потенциальных арендаторов по безопасной настройке и эксплуатации. Не допускайте, чтобы кто-либо работал с моечной машиной, кто не читал Руководство пользователя и не был проинструктирован о её безопасном использовании.

Техника безопасности при эксплуатации

Только для взрослых. Только обученные взрослые должны управлять моечной машиной и настраивать её.  Не позволяйте детям работать с ней. Моечные машины  могут генерировать силы, которые дети не смогут контролировать, и требуют умений сверх того, что можно ожидать от детей.

Состояние человека. Никогда не работайте сами и не позволяйте другим работать с моечной машиной при утомлении или под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств.

Наличие защитных средств. Не используйте моечную машину, если защитные кожухи, ограждения и барьеры не находятся на месте и в хорошем рабочем состоянии,  и если органы управления не настроены правильно для безопасной работы.

Повреждения. Не используйте машину с поврежденными, отсутствующими или сломанными деталями. Никогда не пытайтесь отремонтировать шланг высокого давления или его компонент. Всегда заменяйте его целиком, на тот, который рассчитан на номинальное давление установки или выше его.

Модификации. Ни в коем случае не модифицируйте моечную машину и не отключайте никакое защитное устройство. Не изменяйте и ничего не добавляйте в конструкцию топливного бака, топливопроводов или выхлопной системы.

Модификации устройства могут привести к опасностям, связанным с отравлением угарным газом, утечками топлива, пожаром, взрывом или другими серьезными опасностями, а также аннулируют гарантию.

Во время работы

Будьте  настороже. Следите за тем, что вы делаете в любой момент.

Очистите рабочую зону. Освободите рабочую зону от всех наблюдателей.

Проверьте отсутствие детей и домашних животных.

Держите распылитель подальше от электропроводки. Контакт струи воды с электропроводкой может  привести к сильному электрическому удару или поражению электрическим током.

Горячие выхлопные газы / детали. Не стойте на пути выхлопных газов двигателя. Никогда не прикасайтесь к глушителю двигателя или к другим горячим поверхностям. Они очень горячие и могут обжечь Вас.

Никогда не тяните за шланг. Не перемещайте машину, потянув за шланг. Шланг или соединения могут выйти из строя и привести к высвобождению жидкости под высоким давлением, а также к удару шлангом.

Избегайте острых предметов. Держите шланг подальше от острых предметов. Разрыв шлангов может привести к травме.

Не загружайте установку. Не используйте насос для поддержки других предметов оборудования, которые создают неприемлемые нагрузки на насос. Не пытайтесь использовать эту установку в качестве опоры.

Заблокируйте предохранительную защелку, когда не производится распыление. Распылитель оснащен встроенной предохранительной защелкой для защиты от случайного срабатывания пуска.  Поверните предохранительную защелку в положение заблокировано, когда не работаете.

Не запускайте моечную машину без надлежащей подачи воды в насос высокого давления и не нажимая на пуск более 1 минуты, чтобы избежать повреждения насоса.

Техника безопасности при эксплуатации

Оставление без присмотра. Отходя от моющей установки, глушите её и сбрасывайте давление.

Быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации

Обращайтесь за медицинской помощью при подозрении на травму.  Если произойдёт травмирование жидкостью высокого давления, независимо от того, насколько мала рана, немедленно обратитесь к врачу. Типичным повреждением может быть небольшая рана – повреждение кожных покровов, которые не выглядят серьезными. Однако может возникнуть инфекция, если не сразу будет назначено надлежащее лечение врачом, который знаком с травмами такого типа.

Обращайтесь за медицинской помощью к подозрению в отравлении угарным газом. Работающий двигатель выделяет окись углерода - ядовитый газ, который может вас убить. Если при использовании моечной машины Вы начинаете чувствовать недомогание, или у Вас появится головокружение или слабость, отключите двигатель и доберитесь до свежего воздуха СРАЗУ ЖЕ. Обратитесь к врачу. У Вас может быть отравление угарным газом.

Наденьте  личные защитные средства

1. При работе с установкой надевайте защитные водонепроницаемые перчатки, защитные очки с боковой и верхней защитой, защиту для лица и защитную одежду. При распылении химикатов надевайте маску- респиратор, чтобы избежать вдыхания паров, если это указано на этикетке емкости с  химикатами..

2. Надевайте нескользящую защитную обувь. Использование моечной машины может создавать лужи и скользкие поверхности.

3. Надевайте обувь, способную поддерживать хорошее сцепление на влажных поверхностях.

Официальный представитель завода Lifan в России ООО «Лифан северо-запад»

www.lifan-moto.ru т. 8 800 550-55-14

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

• Затраты на регулярное обслуживание и регулировки.

• Неисправности, вызванные загрязненным топливом, маслами или недостаточным уровнем масла.

• Ремонт или диагностика, выполняемые лицами,  не являющимися уполномоченными дилерами Lifan и не имеющими разрешение компании Lifan в письменной форме.

• Неисправности из-за нормального износа, несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, небрежности или использования не по назначению.

• Как и все механические устройства, двигатели Lifan нуждаются в периодическом обслуживании и замене деталей. Эта гарантия не распространяется на ремонт, когда нормальное использование исчерпало срок службы детали (деталей) или двигателя.

• Неисправности, вызванные любой внешней причиной или форс-мажором, включая, но не ограничиваясь, столкновение, кражу, вандализм, бунт, войну, пожар, замораживание, молнии, землетрясение, бурю, град, воду, наводнение, торнадо или ураган или любой случай,  выходящий за пределы нормального использования и деятельности.

• Ущерб, связанный с любым заражением животных, включая заражение грызунами и / или насекомыми.

• Продукты, которые были модифицированы или изменены способом, не разрешенным Lifan письменно.

• Любые случайные, косвенные повреждения или следствия, вызванные дефектами в материалах или их качеством, или любые задержки в ремонте или замене дефектной части (частей).

• Неисправность вследствие неправильного использования.

• Телефон, сотовый телефон, факс, доступ в Интернет или другие расходы на связь.

• Расходы, связанные с «инструктированием клиента» или устранением неполадок, где не обнаружены дефекты производства.

• Ночные перевозки или специальные расходы на доставку запасных частей.

• Сверхурочная работа, отпуск или срочная работа.

• Пусковые аккумуляторы, предохранители, лампочки  и технические жидкости  для двигателя.

Q2265 и Q2265E c RPV Насосом

PART KITS- КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ

| 382 Серия | RPV 3400 об/мин D версия ø 3/4’’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 G19 (24965) |  |  |  |  |  |
| Поз. | Код. | Название | Кол-во. | Примечание | Поз. | Код. | Название | Кол-во | Примечание |
| 1 | 780060 | Болт | TCEIM6х25 | 1 | С=1Нм | 43 | 3820230 | Втулка | 3 |  |
| 2 | 480480 | Упл. кольцо | ø4,48X1,78 | 1 |  | 44 | 1683500 | Сальник | 3 |  |
| 3 | 3820280 | Втулка |  | 1 |  | 45 | 3820010 | Корпус насоса |  | 1 |  |
| 4 | 2761380 | Клапан |  | 1 | С=10Нм | 46 | 3820300 | Пружина | 3 |  |
| 5 | 770260 | Упл. кольцо | ø23,52X1,78 | 1 |  | 47 | 3820062 | Поршень | ø12 | 3 |  |
| 6 | 3820020 | Головка |  | 1 |  | 48 | 3820132 | Тарелка | 3 |  |
| 7 | 2560870 | Упл. кольцо | ø4,7X2 | 1 |  | 49 | 3720390 | Шайба | 3 |  |
| 8 | 2101201 | Клапан |  | 1 |  | 50 | 3820110 | Опорный вкладыш | 1 |  |
| 9 | 1343581 | Пружина |  | 1 |  | 51 | 3820100 | Опорный подшипник | 1 |  |
| 10 | 2101480 | Заглушка |  | 1 | С=10Нм | 52 | 3820090 | Опорный вкладыш |  | 1 |  |
| 11 | 3820120 | Шайба |  | 1 |  | 53 | 3820080 | Тарелка | 13,5° | 1 |  |
| 12 | 1266330 | Фильтр |  | 1 |  | 54 | 200380 | Подшипник |  | 1 |  |
| 13 | 2841220 | Фитинг | 3/4” NH | 1 |  | 55 | 200390 | Шайба | 2 |  |
| 14 | 3720750 | Упл. кольцо | ø4X1 | 1 |  | 56 | 3820070 | Стопорное кольцо | øi62 | 1 |  |
| 15 | 3720740 | Посадочная втулка |  | 1 |  | 57 | 3829200 | Головка в сборе |  | 1 |  |
| 16 | 3720760 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1982240 | Шар |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1682800 | Упл. кольцо | ø6X1,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3820290 | Заглушка |  | 1 | С=4Нм |  |  |  |  |  |
| 20 | 3829050 | Клапан |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 880840 | Упл. кольцо | ø9,25X1,78 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3820051 | Заглушка |  | 3 | С=16Нм |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 660190 | Упл. кольцо | ø6,07X1,78 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3820370 | Посадочная втулка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3820360 | Поршень | нижний | 1 | С=3Нм |  |  |  |  |  |
| 26 | 1121160 | Упл. кольцо | ø6,86X1,78 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 394280 | Упл. кольцо | ø12,42X1,78 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3820350 | Направляющая |  | 1 | С=14Нм |  |  |  |  |  |
| 29 | 2102640 | Упл. кольцо | ø4X2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2560870 | Упл. кольцо | ø4,7X2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3820340 | Поршень | верхний | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3820330 | Тарелка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3820390 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1980220 | Тарелка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3820380 | Вставка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3820550 | Болт | М6х16 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1060120 | Гайка | М6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3201760 | Упл. кольцо | ø4X1,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 3720720 | Заглушка |  | 1 | С=4Нм |  |  |  |  |  |
| 40 | 780060 | Болт | TCEIM6х25 | 3 | С=10Нм |  |  |  |  |  |
| 41 | 3820310 | Заглушка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2841910 | Гидрозатвор |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| A=43025 клапана | В=43026ø12 поршни | С=43027 сальники | Е=43028ø12 гидрозатворы |  |  |  |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |  |  |  |
| 20 | 6 | 47 | 3 | 44 56 | 3 1 | 42 | 3 | С Допускается момент затяжки 0-10% При затягивании болтов использовать Loxeal 55-14 Использовать смазку Molykote PG54 Использовать смазку Molykote G807 |
| F=43029 Уплотнительные кольца |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |
| 2 5 7 14 18 21 23 | 1 1 1 1 1 3 1 | 26 27 29 30 38 41 | 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  | Масло |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAE15W40 | 0,03 Кг. |  |  |

Q2865 и Q3375 с RMV Насосом

PART KITS- КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ

| 284 Серия | RMV 3400 об/мин D версия ø 3/4’’-Алюминиевая |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 G20 2.2 G24 |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Код. | Название | Кол-во. | Примечание | Поз. | Код. | Название | Кол-во | Примечание |
| 1 | 380410 | Болт | TCEIM8x40 | 3 | С=25Нм | 46 | 2840400 | Фитинг | 3/8’’G(M)-M22x1,5 (M) | 1 | C=25Нм |
| 2 | 2840022 | Головка |  | 1 |  |  | 2841380 | Фитинг | 1 | C=25Нм |
| 6 | 2840830 | Болт |  | 1 | С=10Нм | 48 | 2840060 | Пружина | 3 |  |
| 7 | 600180 | Упл. кольцо | ø7,66X1,78 | 1 |  | 49 | 2840040 | Поршень | ø12 | 3 |  |
| 8 | 2840481 | Заглушка |  | 3 | С=15Нм | 50 | 2840050 | Тарелка | 3 |  |
|  | 2841530 | Заглушка |  | 3 | С=25Нм | 51 | 1980130 | Опорный вкладыш | 1 |  |
| 9 | 740290 | Упл. кольцо | ø14X1,78 | 1 |  | 52 | 1980250 | Опорный подшипник | 1 |  |
| 10 | 2849051 | Клапана |  | 6 |  | 53 | 1980240 | Опорный вкладыш | 1 |  |
| 11 | 1470210 | Упл. кольцо | ø9X1 | 1 |  | 54 | 2840900 | Тарелка | 11° отметка 7 | 1 |  |
| 12 | 2840770 | Посадочная втулка |  | 1 |  |  | 2840720 | Тарелка | 12° отметка 5 | 1 |  |
| 13 | 2840760 | Клапан |  | 1 | С=3Нм | 55 | 161060 | Подшипник | 1 |  |
| 14 | 820510 | Упл. кольцо | ø10,82X1,78 | 1 |  | 56 | 161050 | Стопорное кольцо | øi72 | 1 |  |
| 15 | 2840750 | Направляющая |  | 1 | С=20Нм | 57 | 2841050 | Сальник |  | 1 |  |
| 16 | 2760210 | Шайба |  | 1 |  | 58 | 2840890 | Упл. кольцо | ø14x2 | 2 |  |
| 17 | 660190 | Упл. кольцо | ø6,07X1,78 | 1 |  | 59 | 2840840 | Заглушка | 1 | С=4Нм |
| 18 | 2260100 | Упл. кольцо | ø6,02X2,62 | 1 |  | 60 | 480650 | Шайба | 1 |  |
| 19 | 2841140 | Поршень |  | 1 |  | 61 | 1060100 | Шар | 1 |  |
| 20 | 1060120 | Гайка | M6 | 1 |  | 62 | 2840440 | Посадочная втулка |  | 1 |  |
| 21 | 392840 | Болт | M6х16 | 1 |  | 63 | 2840450 | Пружина | 1 |  |
| 22 | 2760480 | Вставка |  | 1 |  | 65 | 2841520 | Упл. кольцо | ø13,5x1,8 | 3 |  |
| 23 | 1980220 | Тарелка |  | 2 |  | 66 | 2849284 | Головка в сборе | 1 |  |
| 24 | 2760410 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200141 | Гидрозатвор |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2840561 | Втулка |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1683500 | Сальник |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2840230 | Корпус насоса |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 480560 | Упл. кольцо | ø6,75X1,78 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2840710 | Заглушка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 480480 | Упл. кольцо | ø4,48X1,78 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1982520 | Штуцер под шланг | ø8 | 1 | С=4Нм |  |  |  |  |  |
| 35 | 1250280 | Шар |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1560520 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1460431 | Упл. кольцо | ø4X2,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2841150 | Клапан |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1343580 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 800560 | Упл. кольцо | ø8,73X1,78 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2840340 | Форсунка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2840270 | Фитинг |  | 1 | 3/4” NH |  |  |  |  |  |
| 43 | 2841230 | Фитинг | алюминий | 1 | С=25Нм |  |  |  |  |  |
|  | 2840390 | Фитинг | медь | 1 | С=25Нм |  |  |  |  |  |
| 44 | 1266330 | Фильтр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| A=2233 клапана | В=2234ø12 поршни | С=42127 сальники | Е=42122ø12 гидрозатворы | Для RMV 2G20D | Для RMV 2.2G24D |  |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 49 | 3 | 29 57 | 3 1 | 25 | 3 | С Допускается момент затяжки 0-10% При затягивании болтов использовать Loxeal 55-14 Использовать смазку Molykote PG54 Использовать смазку Molykote G807 При затягивании болтов использовать Loxeal 83-55 |
| F=2237 Уплотнительные кольца |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |
| 7 9 11 14 17 18 33 | 1 1 1 1 1 1 1 | 37 40 58 65 | 1 2 2 3 |  |  |  |  | Масло |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAE15W40 | 0.65 Кг. |  |  |

Q3370(E) с RQV Насосом

PART KITS- КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ

| 372 Серия | 3400 об/мин D версия ø 3/4’’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 G30 |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Код. | Название | Кол-во. | Примечание | Поз. | Код. | Название | Кол-во | Примечание |
| 1 | 380410 | Болт | TCEIM8X40 | 3 | С=20Нм | 44 | 1683500 | Сальник | 3 |  |
| 2 | 3720770 | Головка | Медная | 1 |  | 45 | 3720790 | Корпус насоса | 1 |  |
| 3 | 3720750 | Упл. кольцо | ø4 X1 | 1 |  | 46 | 3720340 | Поршень | ø12 | 3 |  |
| 4 | 3720740 | Посадочная втулка |  | 1 |  | 47 | 3720380 | Пружина | 3 |  |
| 5 | 3720760 | Пружина |  | 1 |  | 48 | 3720360 | Стопор | 3 |  |
| 6 | 1250280 | Шар |  | 2 |  | 49 | 3720390 | Кольцо | 3 |  |
| 7 | 1682800 | Упл. кольцо | ø6X1,5 | 1 |  | 50 | 1980130 | Опорный вкладыш | 1 |  |
| 8 | 3720730 | Заглушка |  | 1 | С=4Нм | 51 | 1980250 | Опорный подшипник | 1 |  |
| 9 | 1470210 | Упл. кольцо | ø9X1 | 1 |  | 52 | 1980240 | Опорный вкладыш | 1 |  |
| 10 | 3720500 | Посадочная втулка |  | 1 |  | 53 | 2841190 | Тарелка | 13° отметка 3 | 1 |  |
| 11 | 3720520 | Клапан |  | 1 | С=3Нм | 54 | 161060 | Подшипник | 1 |  |
| 12 | 3720560 | Упл. кольцо | ø4X1,5 | 1 |  | 55 | 161050 | Стопорное кольцо | øi72 | 2 |  |
| 13 | 394280 | Упл. кольцо | ø12,42X1,78 | 1 |  | 56 | 2841050 | Сальник | 1 |  |
| 14 | 3720620 | Направляющая |  | 1 | С=20Нм | 57 | 3700240 | Штуцер под шланг | ø8 | 1 | С=4Нм |
| 15 | 3720570 | Упл. кольцо | ø9X1,5 | 1 |  | 58 | 480480 | Упл. кольцо | 4,48х1,78 | 1 |  |
| 16 | 660190 | Упл. кольцо | ø6,07X1,78 | 1 |  | 60 | 1560520 | Пружина | ø4х1,5 | 1 |  |
| 17 | 3720600 | Шайба | Экструзионная | 1 |  | 61 | 3201760 | Упл. кольцо | 2 | С=4Нм |
| 18 | 3720540 | Клапан |  | 1 |  | 62 | 3720720 | Заглушка | 2 |  |
| 19 | 3720660 | Тарелка |  | 2 |  | 65 | 3729200 | Головка в сборе | 1 |  |
| 20 | 3720640 | Пружина |  | 1 |  | 66 | 3720580 | Шайба | Экструзионная | 1 |  |
| 21 | 3720681 | Направляющая |  | 1 |  | 67 | 3720830 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 22 | 1060120 | Гайка | М6 | 1 |  | 68 | 3700250 | Упл. кольцо | ø8х1,1 | 1 | 80 ShA |
| 23 | 392840 | Болт | М6 X16 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2849053 | Клапана |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 770140 | Упл. кольцо | ø11,11X1,78 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3720441 | Заглушка |  | 3 | С=20Нм |  |  |  |  |  |
| 27 | 2761380 | Клапан |  | 1 | С=16Нм |  |  |  |  |  |
| 28 | 2841230 | Фитинг | Алюминий | 1 | С=25Нм |  |  |  |  |  |
| 29 | 1266330 | Фильтр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2841220 | Фитинг | 3/4NH’’ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1460431 | Упл. кольцо | ø4X2.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3700210 | Пружина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3700220 | Клапан |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 800560 | Упл. кольцо | ø8,73X1,78 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3700200 | Форсунка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2840890 | Упл. кольцо | ø14X2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2841120 | Фитинг |  | 1 | С=25Нм |  |  |  |  |  |
| 39 | 2200141 | Гидрозатвор |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 770590 | Упл. кольцо | ø21,95X1,78 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3720410 | Втулка |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3660340 | Упл. кольцо | ø12X2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3720400 | Прокладка |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| A=42955 клапана | В=42956ø12 поршни | С=42960 сальники | Е=42958ø12 гидрозатворы |  |  |  |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |  |  |  |
| 24 | 6 | 46 | 3 | 44 56 | 3 1 | 39 | 3 | С Допускается момент затяжки 0-10% При затягивании болтов использовать Loxeal 55-14 Использовать смазку Molykote PG54 При затягивании болтов использовать Loxeal 83-55 |
| F=42959 Уплотнительные кольца |  |
| Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. | Поз. | Кол-во. |  |
| 3 7 9 12 13 15 16 | 1 1 1 1 1 1 1 | 25 31 34 36 40 42 58 | 3 1 2 2 3 3 1 | 61 68 | 2 1 |  |  | Масло |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAE75W90 | 0.065 Кг. |  |  |

Q2130/Q1500

| Деталь | Код | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11110-A0430-0001 | Картер | 1 |
| 2 | 11120-A0410-0002 | Сальник（17X30X6）,коленвал | 2 |
| 3 | 11115-A0710-0001 | Сливная пробка | 2 |
| 4 | 11116-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 5 | T151-0002 | Болт M6X12 | 15 |
| 6 | 19121-A0430-0001 | Защитная пленка | 1 |
| 7 | 26112-A0410-0001 | Стопор стабилизатора подвески | 1 |
| 8 | 26113-A0410-0001 | Шайба стабилизатора подвески | 1 |
| 9 | 26111-A0410-0001 | Стабилизатор подвески | 1 |
| 10 | 11130-A0410-0001 | Сальник стабилизатора подвески | 1 |
| 11 | 11113-A0710-0001 | Центрирующая втулка φ8X14 | 2 |
| 12 | 11114-A0430-0001 | Прокладка картера | 1 |
| 13 | 11211-A0430-0001 | Крышка картера двигателя | 1 |
| 14 | 15510-A0710-0001 | Щуп для проверки уровня масла | 1 |
| 15 | 15610-A0710-0001 | Масляная пробка | 1 |
| 16 | 25100-A0410-0001 | Ведомая шестерня сборочного узла регулятора | 1 |
| 17 | T910-0006 | Подшипник 6203 | 1 |
| 18 | T151-0021 | Болт M6X28 | 8 |
| 19 | 18215-BT2Y0-0001 | Прокладка выпускного канала | 1 |
| 20 | 18221-A0430-0001 | Уплотнительное кольцо глушителя | 1 |
| 21 | 18000-A0430-0001 | Глушитель | 1 |
| 22 | 18130-A0430-0001 | Крышка глушителя | 1 |
| 23 | T311-0002 | Гайка M6 | 3 |
| 24 | 13400-A0410-0001 | Комплект поршневых колец | 1 |
| 25 | 13313-A0410-0001 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| 26 | 13311-A0410-0001 | Поршень | 1 |
| 27 | 13312-A0410-0001 | Поршневой палец | 1 |
| 28 | 13120-A0410-0001 | Шатун | 1 |
| 29 | 14100-A0410-0001 | Распредвал | 1 |
| 30 | 14114-A0410-0001 | Шайба распредвала | 1 |
| 31 | 17113-A0410-0001 | Прокладка воздушного фильтра | 1 |
| 32 | 17100-A0430-0001 | Корпус воздушного фильтра | 1 |
| 33 | 17219-A0430-0001 | Прокладка впускного канала | 1 |
| 34 | 16120-A0430-0001 | Соединительный узел | 1 |
| 35 | 16113-A0430-0001 | Прокладка карбюратора | 1 |
| 36 | 16100-A0430-0001 | Карбюратор в сборе | 1 |
| 37 | 26116-A0710-0001 | Стопорный боль | 1 |
| 38 | 26200-A0430-0001 | Система регулятора оборотов | 1 |
| 39 | 26114-A0430-0001 | Рычаг регулятора оборотов | 1 |
| 40 | 26118-A0410-0001 | Вспомогательная пружина регулятора оборотов | 1 |
| 41 | 26115-A0410-0001 | Главная тяга регулятора оборотов | 1 |
| 42 | 26117-A0410-0001 | Возвратная пружина | 1 |
| 43 | T151-0023 | Болт M6×8 | 3 |
| 44 | 23100-A0430-0003 | Ручной стартер | 1 |
| 45 | 27300-A0410-0001 | Выключатель двигателя | 1 |
| 46 | 192110-BT2Y0-0005 | Капот вентилятора в сборе | 1 |
| 47 | 23317-A0410-0001 | Гайка M12×1.25 | 1 |
| 48 | 23316-A0430-0001 | Стартовый фланец | 1 |
| 49 | 19111-A0410-0001 | Вентилятор маховика | 1 |
| 50 | 23300-A0430-0001 | Маховик | 1 |
| 51 | 27200-A0430-0001 | Катушка зажигая сборочный узел | 1 |
| 52 | 12120-A0430-0001 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 53 | 12100-A0430-0001 | Головка цилиндра в сборе | 1 |
| 54 | 18214-A1820-0001 | Шпилька M6×90 | 2 |
| 55 | 17218-A0430-0001 | Шпилька M5×90 | 2 |
| 56 | 27100-A0410-0004 | Свеча зажигания 255 | 1 |
| 57 | 12118-A0430-0003 | Болт | 4 |
| 58 | 14411-A0430-0001 | Впускной клапан | 1 |
| 59 | 14412-A0430-0001 | Выпускной клапан | 1 |
| 60 | 14414-A0430-0001 | Пружина клапана | 2 |
| 61 | 14415-A0410-0001 | Тарелка пружины клапана | 2 |
| 62 | 14416-A0430-0001 | Сухарь | 2 |
| 63 | 14315-A0430-0001 | Кулачок | 2 |
| 64 | 14210-A0430-0001 | Толкатель | 2 |
| 65 | 14220-A0430-0001 | Направляющая втулка толкателя | 1 |
| 66 | 14313-A0430-0001 | Регулировочный болт клапана | 2 |
| 67 | 14310-A0430-0001 | Коромысло клапана | 2 |
| 68 | 14312-A0430-0001 | Гильза | 2 |
| 69 | 14314-A0710-0001 | Контргайка | 2 |
| 70 | 12200-A0430-0001 | Защитная крышка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 71 | 19143-A0430-0001 | Воздухопровод | 1 |
| 72 | 12120-A0430-0001 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 73 | 16630-A0710-0001 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 74 | 16630-A0710-0001 | Отводной патрубок | 1 |
| 75 | 16622-A0710-0005 | Хомут | 2 |
| 76 | 16623-A0721-0001 | Отводная труба | 1 |
| 77 | 16510-A0430-0031 | Топливный бак | 1 |
| 78 | 13110-A0430-0006 | Коленчатый вал | 1 |
| 79 | 16610-A0430-0001 | Крышка фильтра | 1 |
| 80 | 16400-A2010-0005 | Крышка и прокладка топливного бака в сборе | 1 |
| 81 | 55600-E1110-0002 | Насос высокого давления | 1 |
| 82 | 55511-E4310-0001 | Шланг высокого давления | 2 |
| 83 | 55100-E1110-0002 | Труба в сборе | 1 |
| 84 | 55550-E8310-0001 | Корпус | 1 |
| 85 | 55520-E1110-0002 | Выпускной шланг | 1 |

Q2265

| Деталь | Код | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15610-A0710-0001 | Масляная пробка | 1 |
| 2 | 15510-A0710-0001 | Масляный щуп | 1 |
| 3 | 11211-A0710-0001 | Крышка картера | 1 |
| 4 | T910-0001 | Подшипник 6205 | 2 |
| 5 | 11114-A0710-0001 | Прокладка картера | 1 |
| 6 | 11113-A0710-0001 | Направляющая втулка φ8×14 | 1 |
| 7 | 11120-A0710-0001 | Сальник коленвала | 2 |
| 8 | T151-0001 | Болт M8×32 | 6 |
| 9 | 13400-A0730-0001 | Поршневые кольца в сборе | 1 |
| 10 | 13313-A0710-0001 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| 11 | 13311-A0720-0004 | Поршень | 1 |
| 12 | 13312-A0710-0001 | Поршневой палец | 1 |
| 13 | 13120-A0710-0001 | Шатун | 1 |
| 14 | 13112-A0710-0001 | Шпонка коленвала | 1 |
| 15 | 13110-A0720-0005 | Коленвал в сборе | 1 |
| 16 | 11115-A0710-0001 | Сливная пробка M10X15 | 2 |
| 17 | 11116-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 18 | 25100-A0710-0004 | Ведомая шестерня регулятора в сборе | 1 |
| 19 | 11110-A0720-0017 | Картер | 1 |
| 20 | 26111-A0710-0001 | Регулятор стабилизатора поперечной устойчивости | 1 |
| 21 | 26113-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 22 | 26112-A0710-0001 | Шплинт | 1 |
| 23 | 27400-A0710-0002 | Датчик масла | 1 |
| 24 | T152-0004 | Болт M6×14 | 2 |
| 25 | T151-0011 | Болт M6×25 | 2 |
| 26 | 27220-A0410-0001 | Колпачок свечи зажигания | 1 |
| 27 | 27200-A0710-0001 | Катушка зажигания в сборе | 1 |
| 28 | 23317-A0710-0001 | Гайка M14×1.5 | 1 |
| 29 | 23316-A0710-0002 | Стартовый фланец | 1 |
| 30 | 19111-A0710-0001 | Маховик вентилятора | 1 |
| 31 | 23300-A0710-0007 | Маховик | 1 |
| 32 | T152-0033 | Болт M6×22 | 1 |
| 33 | 19300-A0710-0001 | Боковая крышка картера в сборе | 1 |
| 34 | T210-0005 | Болт M5×8 | 3 |
| 35 | 19211-A07Y2-0012 | Кожух вентилятора в сборе | 1 |
| 36 | T152-0019 | Болт M6×12 | 4 |
| 37 | 27300-A0712-0001 | Выключатель двигателя | 1 |
| 38 | 23200-A0721-0018 | Ручной стартер | 1 |
| 39 | 23100-A07Y9-0016 | Ручной стартер в сборе | 1 |
| 40 | 19313-A0710-0001 | Пластиковая клипса | 1 |
| 41 | 27500-A0710-0001 | Диод | 1 |
| 42 | 23260-A0710-0001 | Комбинированная прокладка | 1 |
| 43 | 14314-A0710-0001 | Контргайка | 2 |
| 44 | 14312-A0710-0001 | Гильза | 2 |
| 45 | 14311-A0710-0001 | Коромысло клапана | 2 |
| 46 | 14313-A0710-0001 | Регулировочный болт клапана | 2 |
| 47 | 14310-A0710-0001 | Коромысло клапана в сборе | 2 |
| 48 | 14220-A0710-0001 | Направляющая втулка толкателя | 1 |
| 49 | 14210-A0710-0001 | Толкатель | 2 |
| 50 | 14315-A0720-0001 | Кулачок | 2 |
| 51 | 14100-A0720-0005 | Распредвал в сборе | 1 |
| 52 | 14412-A0710-0001 | Выпускной клапан | 1 |
| 53 | 14411-A0710-0001 | Впускной клапан | 1 |
| 54 | 14414-A0710-0001 | Пружина клапана | 2 |
| 55 | 14413-A0710-0001 | Тарелка пружины впускного клапана | 1 |
| 56 | 14415-A0710-0001 | Тарелка пружины выпускного клапана | 1 |
| 57 | 14416-A0710-0001 | Сухарь | 1 |
| 58 | 17219-A0710-0001 | Впускная прокладка | 1 |
| 59 | 16120-A0710-0001 | Соединительный узел | 1 |
| 60 | 16113-A0710-0001 | Прокладка карбюратора | 1 |
| 61 | 17113-A0710-0001 | Прокладка воздушного фильтра | 1 |
| 62 | 16100-A0720-0021 | Карбюратор в сборе | 1 |
| 63 | 16244-A0720-0001 | Главный жиклер | 1 |
| 64 | 16243-A0720-0001 | Трубка главного жиклера | 1 |
| 65 | 26200-A0710-0011 | Регулировочная пластина в сборе | 1 |
| 66 | 26117-A0710-0001 | Возвратная пружина | 1 |
| 67 | 26118-A0710-0001 | Регулировочная пружина | 1 |
| 68 | 26115-A0710-0001 | Тяга бензонасоса | 1 |
| 69 | 26116-A0710-0001 | Стопорный болт | 1 |
| 70 | 26114-A0710-0001 | Рычаг | 1 |
| 71 | T354-0002 | Гайка M6 | 1 |
| 72 | T152-0019 | Болт M6×12 | 2 |
| 73 | 17111-A0712-0001 | Гайка колпака воздушного фильтра | 1 |
| 74 | 17112-A0712-0001 | Колпака воздушного фильтра | 1 |
| 75 | 17120-A0710-0001 | Фильтрующий элемент | 1 |
| 76 | 17121-A0710-0001 | Шайба | 1 |
| 77 | 17200-A0710-0002 | Кожух воздухоочистителя | 1 |
| 78 | 17129-A0710-0001 | Прокладка | 1 |
| 79 | 17100-A0712-0008 | Воздухоочиститель в сборе | 1 |
| 80 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 81 | T152-0019 | Болт M6×22 | 6 |
| 82 | 19143-A0710-0001 | Воздухопровод | 1 |
| 83 | 19121-A0721-0001 | Воздухозаборник | 1 |
| 84 | 17218-A0710-0001 | Шпилька M6×96 | 2 |
| 85 | 12117-A0710-0001 | Регулировочная втулка φ10×16 | 2 |
| 86 | 12120-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 87 | 12100-A0721-0004 | Головка цилиндра в сборе | 1 |
| 88 | 18214-A0710-0001 | Шпилька M8×34 | 2 |
| 89 | 27100-A0710-0001 | Свеча зажигания F6TC | 1 |
| 90 | 12118-A0710-0001 | Болт | 4 |
| 91 | 12212-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 92 | 12200-A0721-0001 | Крышка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 93 | T310-0001 | Гайка M8 | 2 |
| 94 | 18000-A0712-0013 | Глушитель | 1 |
| 95 | 18215-A0710-0001 | Прокладка выпускной системы | 1 |
| 96 | 18172-A0710-0001 | Прокладка заправочного клапана | 1 |
| 97 | T152-0033 | Шпилька M6×22 | 2 |
| 98 | T314-0001 | Гайка M6 | 2 |
| 99 | 18171-A0710-0001 | Заправочный клапан | 1 |
| 100 | T441-0001 | Гровер | 2 |
| 101 | 16622-A0710-0002 | Хомут 8mm-10mm | 3 |
| 102 | 16621-A0710-0020 | Выпускная трубка | 1 |
| 103 | T152-0011 | Болт M6×28 | 1 |
| 104 | 16630-A0710-0001 | Соединитель | 1 |
| 105 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 106 | 16610-A0710-0003 | Чашка фильтра | 1 |
| 107 | 16400-A0410-0002 | Крышка заливной горловины с прокладкой | 1 |
| 108 | 16510-A0712-0081 | Топливный бак | 1 |
| 109 | 16557-A0710-0001 | Выходной соединитель | 1 |
| 110 | 16622-A0710-0003 | Хомут 10mm-14mm | 2 |
| 111 | 11513-A0710-0002 | Трубка | 1 |
| 112 | 12158-A0710-0001 | Термоизоляция | 1 |
| 113 | 55550-E8310-0001 | Пистолет в сборе | 1 |
| 114 | 55100-E4314-0001 | Корпус | 1 |
| 115 | 55511-E4310-0001 | Шланг высокого давления | 1 |
| 116 | 45420-B9130-0029 | 12” Колесо | 2 |
| 117 | T315-0002 | Гайка (M12) | 2 |
| 118 | 55600-E4310-0001 | Насос высокого давления в сборе | 1 |
| 120 | 24100-A0714-0001 | Стартер в сборе | 1 |
| 121 | T151-0008 | Болт M8×35 | 2 |
| 122 | 24130-A0714-0001 | Катушка генератора | 1 |
| 123 | 24145-A0714-0001 | Прижимная пластина | 1 |
| 124 | T152-0019 | Болт M6×12 | 1 |
| 125 | T152-0030 | Болт M6×30 | 2 |

Q2865 /Q3370

| 1 | 15610-A0710-0001 | Масляная пробка | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15510-A0710-0001 | Масляный щуп | 1 |
| 3 | 11211-A0710-0001 | Крышка картера | 1 |
| 4 | T910-0001 | Подшипник 6205 | 2 |
| 5 | 11114-A0710-0001 | Прокладка картера | 1 |
| 6 | 11113-A0710-0001 | Направляющая втулка φ8×14 | 1 |
| 7 | 11120-A0710-0001 | Сальник коленвала | 2 |
| 8 | T151-0001 | Болт M8×32 | 6 |
| 9 | 13400-A0730-0001 | Поршневые кольца в сборе | 1 |
| 10 | 13313-A0710-0001 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| 11 | 13311-A0720-0004 | Поршень | 1 |
| 12 | 13312-A0710-0001 | Поршневой палец | 1 |
| 13 | 13120-A0710-0001 | Шатун | 1 |
| 14 | 13112-A0710-0001 | Шпонка коленвала | 1 |
| 15 | 13110-A0720-0005 | Коленвал в сборе | 1 |
| 16 | 11115-A0710-0001 | Сливная пробка M10X15 | 2 |
| 17 | 11116-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 18 | 25100-A0710-0004 | Ведомая шестерня регулятора в сборе | 1 |
| 19 | 11110-A0720-0017 | Картер | 1 |
| 20 | 26111-A0710-0001 | Регулятор стабилизатора поперечной устойчивости | 1 |
| 21 | 26113-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 22 | 26112-A0710-0001 | Шплинт | 1 |
| 23 | 27400-A0710-0002 | Датчик масла | 1 |
| 24 | T152-0004 | Болт M6×14 | 2 |
| 25 | T151-0011 | Болт M6×25 | 2 |
| 26 | 27220-A0410-0001 | Колпачок свечи зажигания | 1 |
| 27 | 27200-A0710-0001 | Катушка зажигания в сборе | 1 |
| 28 | 23317-A0710-0001 | Гайка M14×1.5 | 1 |
| 29 | 23316-A0710-0002 | Стартовый фланец | 1 |
| 30 | 19111-A0710-0001 | Маховик вентилятора | 1 |
| 31 | 23300-A0710-0007 | Маховик | 1 |
| 32 | T152-0033 | Болт M6×22 | 1 |
| 33 | 19300-A0710-0001 | Боковая крышка картера в сборе | 1 |
| 34 | T210-0005 | Болт M5×8 | 3 |
| 35 | 19211-A0725-0033 | Кожух вентилятора в сборе | 1 |
| 36 | T152-0019 | Болт M6×12 | 4 |
| 37 | 27300-A0712-0001 | Выключатель двигателя | 1 |
| 38 | 23200-A0721-0018 | Ручной стартер | 1 |
| 39 | 23100-A0722-0046 | Ручной стартер в сборе | 1 |
| 40 | 19313-A0710-0001 | Пластиковая клипса | 1 |
| 41 | 27500-A0710-0001 | Диод | 1 |
| 42 | 23260-A0710-0001 | Комбинированная прокладка | 1 |
| 43 | 14314-A0710-0001 | Контргайка | 2 |
| 44 | 14312-A0710-0001 | Гильза | 2 |
| 45 | 14311-A0710-0001 | Коромысло клапана | 2 |
| 46 | 14313-A0710-0001 | Регулировочный болт клапана | 2 |
| 47 | 14310-A0710-0001 | Коромысло клапана в сборе | 2 |
| 48 | 14220-A0710-0001 | Направляющая втулка толкателя | 1 |
| 49 | 14210-A0710-0001 | Толкатель | 2 |
| 50 | 14315-A0720-0001 | Кулачок | 2 |
| 51 | 14100-A0720-0005 | Распредвал в сборе | 1 |
| 52 | 14412-A0710-0001 | Выпускной клапан | 1 |
| 53 | 14411-A0710-0001 | Впускной клапан | 1 |
| 54 | 14414-A0710-0001 | Пружина клапана | 2 |
| 55 | 14413-A0710-0001 | Тарелка пружины впускного клапана | 1 |
| 56 | 14415-A0710-0001 | Тарелка пружины выпускного клапана | 1 |
| 57 | 14416-A0710-0001 | Сухарь | 1 |
| 58 | 17219-A0710-0001 | Впускная прокладка | 1 |
| 59 | 16120-A0710-0001 | Соединительный узел | 1 |
| 60 | 16113-A0710-0001 | Прокладка карбюратора | 1 |
| 61 | 17113-A0710-0001 | Прокладка воздушного фильтра | 1 |
| 62 | 16100-A0720-0022 | Карбюратор в сборе | 1 |
| 63 | 16244-A0720-0001 | Главный жиклер | 1 |
| 64 | 16243-A0720-0001 | Трубка главного жиклера | 1 |
| 65 | 26200-A0710-0011 | Регулировочная пластина в сборе | 1 |
| 66 | 26117-A0710-0001 | Возвратная пружина | 1 |
| 67 | 26118-A0710-0001 | Регулировочная пружина | 1 |
| 68 | 26115-A0710-0001 | Тяга бензонасоса | 1 |
| 69 | 26116-A0710-0001 | Стопорный болт | 1 |
| 70 | 26114-A0710-0001 | Рычаг | 1 |
| 71 | T354-0002 | Гайка M6 | 1 |
| 72 | T152-0019 | Болт M6×12 | 2 |
| 73 | 17111-A0712-0001 | Гайка колпака воздушного фильтра | 1 |
| 74 | 17112-A0712-0001 | Колпака воздушного фильтра | 1 |
| 75 | 17120-A0710-0001 | Фильтрующий элемент | 1 |
| 76 | 17121-A0710-0001 | Шайба | 1 |
| 77 | 17200-A0710-0002 | Кожух воздухоочистителя | 1 |
| 78 | 17129-A0710-0001 | Прокладка | 1 |
| 79 | 17100-A0712-0008 | Воздухоочиститель в сборе | 1 |
| 80 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 81 | T152-0019 | Болт M6×22 | 6 |
| 82 | 19143-A0710-0001 | Воздухопровод | 1 |
| 83 | 19121-A0721-0001 | Воздухозаборник | 1 |
| 84 | 17218-A0710-0001 | Шпилька M6×96 | 2 |
| 85 | 12117-A0710-0001 | Регулировочная втулка φ10×16 | 2 |
| 86 | 12120-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 87 | 12100-A0721-0004 | Головка цилиндра в сборе | 1 |
| 88 | 18214-A0710-0001 | Шпилька M8×34 | 2 |
| 89 | 27100-A0710-0001 | Свеча зажигания F6TC | 1 |
| 90 | 12118-A0710-0001 | Болт | 4 |
| 91 | 12212-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 92 | 12200-A0721-0001 | Крышка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 93 | T310-0001 | Гайка M8 | 2 |
| 94 | 18000-A0712-0013 | Глушитель | 1 |
| 95 | 18215-A0710-0001 | Прокладка выпускной системы | 1 |
| 96 | 18172-A0710-0001 | Прокладка заправочного клапана | 1 |
| 97 | T152-0033 | Шпилька M6×22 | 2 |
| 98 | T314-0001 | Гайка M6 | 2 |
| 99 | 18171-A0710-0001 | Заправочный клапан | 1 |
| 100 | T441-0001 | Гровер | 2 |
| 101 | 16622-A0710-0002 | Хомут 8mm-10mm | 3 |
| 102 | 16621-A0710-0020 | Выпускная трубка | 1 |
| 103 | T152-0011 | Болт M6×28 | 1 |
| 104 | 16630-A0710-0001 | Соединитель | 1 |
| 105 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 106 | 16610-A0710-0003 | Чашка фильтра | 1 |
| 107 | 16400-A0410-0002 | Крышка заливной горловины с прокладкой | 1 |
| 108 | 16510-A0712-0081 | Топливный бак | 1 |
| 109 | 16557-A0710-0001 | Выходной соединитель | 1 |
| 110 | 16622-A0710-0003 | Хомут 10mm-14mm | 2 |
| 111 | 11513-A0710-0002 | Трубка | 1 |
| 112 | 12158-A0710-0001 | Термоизоляция | 1 |
| 113 | 55550-E8310-0001 | Пистолет в сборе | 1 |
| 114 | 55100-E8310-0001 | Корпус | 1 |
| 115 | 55511-E8310-0001 | Шланг высокого давления | 1 |
| 116 | 45420-E8310-0001 | Колесо | 2 |
| 117 | T315-0002 | Гайка (M12) | 2 |
| 118 | 55600-E8310-0001 | Насос высокого давления в сборе | 1 |
| 119 | 55530-E8310-0003 | Трубка подводящая в сборе | 1 |
| 120 | 31211-E8310-0001 | Приборная панель | 1 |
| 121 | 31225-B9130-0009 | Выключатель зажигания | 1 |
| 122 | 32480-BB140-0002 | Подлокотник в сборе | 2 |
| 123 | 55510-E8310-0001 | Компоненты водовыпускного патрубка | 1 |

Q3370E

| 1 | 15610-A0710-0001 | Масляная пробка | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15510-A0710-0001 | Масляный щуп | 1 |
| 3 | 11211-A0710-0001 | Крышка картера | 1 |
| 4 | T910-0001 | Подшипник 6205 | 2 |
| 5 | 11114-A0710-0001 | Прокладка картера | 1 |
| 6 | 11113-A0710-0001 | Направляющая втулка φ8×14 | 1 |
| 7 | 11120-A0710-0001 | Сальник коленвала | 2 |
| 8 | T151-0001 | Болт M8×32 | 6 |
| 9 | 13400-A0730-0001 | Поршневые кольца в сборе | 1 |
| 10 | 13313-A0710-0001 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| 11 | 13311-A2310-0002 | Поршень | 1 |
| 12 | 13312-A0710-0001 | Поршневой палец | 1 |
| 13 | 13120-A0710-0001 | Шатун | 1 |
| 14 | 13112-A0710-0001 | Шпонка коленвала | 1 |
| 15 | 13110-A2310-0009 | Коленвал в сборе | 1 |
| 16 | 11115-A0710-0001 | Сливная пробка M10X15 | 2 |
| 17 | 11116-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 18 | 25100-A0710-0004 | Ведомая шестерня регулятора в сборе | 1 |
| 19 | 11110-A2310-0011 | Картер | 1 |
| 20 | 26111-A0710-0001 | Регулятор стабилизатора поперечной устойчивости | 1 |
| 21 | 26113-A0710-0001 | Шайба | 2 |
| 22 | 26112-A0710-0001 | Шплинт | 1 |
| 23 | 27400-A0710-0002 | Датчик масла | 1 |
| 24 | T152-0004 | Болт M6×14 | 2 |
| 25 | T151-0011 | Болт M6×25 | 2 |
| 26 | 27220-A0410-0001 | Колпачок свечи зажигания | 1 |
| 27 | 27200-A0710-0001 | Катушка зажигания в сборе | 1 |
| 28 | 23317-A0710-0001 | Гайка M14×1.5 | 1 |
| 29 | 23316-A0710-0002 | Стартовый фланец | 1 |
| 30 | 19111-A0710-0001 | Маховик вентилятора | 1 |
| 31 | 23300-A0710-0007 | Маховик | 1 |
| 32 | T152-0033 | Болт M6×22 | 1 |
| 33 | 19300-A0710-0001 | Боковая крышка картера в сборе | 1 |
| 34 | T210-0005 | Болт M5×8 | 3 |
| 35 | 19211-A07Y2-0012 | Кожух вентилятора в сборе | 1 |
| 36 | T152-0019 | Болт M6×12 | 4 |
| 37 | 27300-A0712-0001 | Выключатель двигателя | 1 |
| 38 | 23200-A0721-0018 | Ручной стартер | 1 |
| 39 | 23100-A07Y9-0016 | Ручной стартер в сборе | 1 |
| 40 | 19313-A0710-0001 | Пластиковая клипса | 1 |
| 41 | 27500-A0710-0001 | Диод | 1 |
| 42 | 23260-A0710-0001 | Комбинированная прокладка | 1 |
| 43 | 14314-A0710-0001 | Контргайка | 2 |
| 44 | 14312-A0710-0001 | Гильза | 2 |
| 45 | 14311-A0710-0001 | Коромысло клапана | 2 |
| 46 | 14313-A0710-0001 | Регулировочный болт клапана | 2 |
| 47 | 14310-A0710-0001 | Коромысло клапана в сборе | 2 |
| 48 | 14220-A0710-0001 | Направляющая втулка толкателя | 1 |
| 49 | 14210-A0710-0001 | Толкатель | 2 |
| 50 | 14315-A0720-0001 | Кулачок | 2 |
| 51 | 14100-A0720-0005 | Распредвал в сборе | 1 |
| 52 | 14412-A0710-0001 | Выпускной клапан | 1 |
| 53 | 14411-A0710-0001 | Впускной клапан | 1 |
| 54 | 14414-A0710-0001 | Пружина клапана | 2 |
| 55 | 14413-A0710-0001 | Тарелка пружины впускного клапана | 1 |
| 56 | 14415-A0710-0001 | Тарелка пружины выпускного клапана | 1 |
| 57 | 14416-A0710-0001 | Сухарь | 1 |
| 58 | 17219-A0710-0001 | Впускная прокладка | 1 |
| 59 | 16120-A0710-0001 | Соединительный узел | 1 |
| 60 | 16113-A0710-0001 | Прокладка карбюратора | 1 |
| 61 | 17113-A0710-0001 | Прокладка воздушного фильтра | 1 |
| 62 | 16100-A0720-0022 | Карбюратор в сборе | 1 |
| 63 | 16244-A0720-0001 | Главный жиклер | 1 |
| 64 | 16243-A0720-0001 | Трубка главного жиклера | 1 |
| 65 | 26200-A0710-0011 | Регулировочная пластина в сборе | 1 |
| 66 | 26117-A0710-0001 | Возвратная пружина | 1 |
| 67 | 26118-A0710-0001 | Регулировочная пружина | 1 |
| 68 | 26115-A0710-0001 | Тяга бензонасоса | 1 |
| 69 | 26116-A0710-0001 | Стопорный болт | 1 |
| 70 | 26114-A0710-0001 | Рычаг | 1 |
| 71 | T354-0002 | Гайка M6 | 1 |
| 72 | T152-0019 | Болт M6×12 | 2 |
| 73 | 17111-A0712-0001 | Гайка колпака воздушного фильтра | 1 |
| 74 | 17112-A0712-0001 | Колпака воздушного фильтра | 1 |
| 75 | 17120-A0710-0001 | Фильтрующий элемент | 1 |
| 76 | 17121-A0710-0001 | Шайба | 1 |
| 77 | 17200-A0710-0002 | Кожух воздухоочистителя | 1 |
| 78 | 17129-A0710-0001 | Прокладка | 1 |
| 79 | 17100-A0712-0008 | Воздухоочиститель в сборе | 1 |
| 80 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 81 | T152-0019 | Болт M6×22 | 6 |
| 82 | 19143-A0710-0001 | Воздухопровод | 1 |
| 83 | 19121-A0721-0001 | Воздухозаборник | 1 |
| 84 | 17218-A0710-0001 | Шпилька M6×96 | 2 |
| 85 | 12117-A0710-0001 | Регулировочная втулка φ10×16 | 2 |
| 86 | 12120-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 87 | 12100-A0721-0004 | Головка цилиндра в сборе | 1 |
| 88 | 18214-A0710-0001 | Шпилька M8×34 | 2 |
| 89 | 27100-A0710-0001 | Свеча зажигания F6TC | 1 |
| 90 | 12118-A0710-0001 | Болт | 4 |
| 91 | 12212-A0721-0001 | Прокладка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 92 | 12200-A0721-0001 | Крышка головки цилиндра в сборе | 1 |
| 93 | T310-0001 | Гайка M8 | 2 |
| 94 | 18000-A0712-0013 | Глушитель | 1 |
| 95 | 18215-A0710-0001 | Прокладка выпускной системы | 1 |
| 96 | 18172-A0710-0001 | Прокладка заправочного клапана | 1 |
| 97 | T152-0033 | Шпилька M6×22 | 2 |
| 98 | T314-0001 | Гайка M6 | 2 |
| 99 | 18171-A0710-0001 | Заправочный клапан | 1 |
| 100 | T441-0001 | Гровер | 2 |
| 101 | 16622-A0710-0002 | Хомут 8mm-10mm | 3 |
| 102 | 16621-A0710-0020 | Выпускная трубка | 1 |
| 103 | T152-0011 | Болт M6×28 | 1 |
| 104 | 16630-A0710-0001 | Соединитель | 1 |
| 105 | T311-0002 | Гайка M6 | 2 |
| 106 | 16610-A0710-0003 | Чашка фильтра | 1 |
| 107 | 16400-A0410-0002 | Крышка заливной горловины с прокладкой | 1 |
| 108 | 16510-A0712-0081 | Топливный бак | 1 |
| 109 | 16557-A0710-0001 | Выходной соединитель | 1 |
| 110 | 16622-A0710-0003 | Хомут 10mm-14mm | 2 |
| 111 | 11513-A0710-0002 | Трубка | 1 |
| 112 | 12158-A0710-0001 | Термоизоляция | 1 |
| 113 | 55550-EEA10-0001 | Пистолет в сборе | 1 |
| 114 | 55100-EEA14-0001 | Корпус | 1 |
| 115 | 55511-E8310-0001 | Шланг высокого давления | 1 |
| 116 | 45420-E8310-0001 | Колесо | 2 |
| 117 | T315-0002 | Гайка (M12) | 2 |
| 118 | 55600-EEA10-0001 | Насос высокого давления в сборе | 1 |
| 119 | 55510-E8310-0001 | Компоненты водовыпускного патрубка | 1 |
| 120 | 24100-A0714-0001 | Стартер в сборе | 1 |
| 121 | T151-0008 | Болт M8×35 | 2 |
| 122 | 24130-A0714-0001 | Катушка генератора | 1 |
| 123 | 24145-A0714-0001 | Прижимная пластина | 1 |
| 124 | T152-0019 | Болт M6×12 | 1 |
| 125 | T152-0030 | Болт M6×30 | 2 |
| 126 | 31211-E8310-0003 | Приборная панель | 1 |
| 127 | 31225-B9140-0002 | Выключатель зажигания | 1 |
| 128 | 32480-BB140-0002 | Подлокотник в сборе | 2 |
| 129 | 55530-E8310-0003 | Трубка подводящая в сборе | 1 |

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

ЭЛЕКТРОСХЕМА (только для моек с электрозапуском)

| B1 | Черный | Gr | Серый |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | Желтый | R | Красный |
| W | Белый | G | Зеленый |  | Схема переключения |
|  |  |  |  |  |  | IG | E | ST | BAT |
|  |  |  |  |  | OFF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | START |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОСХЕМА

# Text boxes

ВНИМАНИЕ: ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ

- Отравление угарным газом: выхлопные газы из двигателя содержат угарный газ, ядовитый газ, который может привести при вдыхании к отравлению и возможной смерти.

- Травмы поражением: струя высокого давления может повредить кожу и подкожные ткани, что приводит к серьезным травмам и возможной ампутации. Такие травмы могут привести к заражению крови и/или серьезному повреждению ткани.

- Летающий мусор: Струя высокого давления может вызвать взлет обломков и возможные повреждения поверхностей.

- Электрический ток: установка, работающая во влажных условиях или вблизи воды, может привести к поражению электрическим током.

- Воздействие химических веществ: испарение химических чистящих веществ или  их контакт с кожей может быть опасным.

- Пожар/взрыв: Искрение двигателя может вызвать возгорание топлива или других воспламеняющихся жидкостей или паров, находящихся в непосредственной близости. Горячие выхлопные газы из двигателя могут воспламенить горючие материалы.

- Ожоги: насос и двигатель мойки высокого давления являются горячими поверхностями, что может привести к ожогам. Подробная информация об этих опасностях содержится в данном руководстве.

Это символ предупреждения об опасности. Он используется для предупреждения о потенциальной опасности получения травм. Соблюдайте все правила безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.

огонь

взрыв

2

1

Рукоятка регулятора давления

Съёмный инструмент для свечи

Экран

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к травмам и смерти оператора или находящихся рядом лиц.

ВНИМАНИЕ: Личные защитные средства

Используйте личные защитные средства для предотвращения:

- Повреждения глаз и кожи струёй воды

- Повреждения глаз от летящих частиц