65900000 HP-400 фуговальный станок

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

содержание

1. Общие сведения	1

2. Технические параметры	1

3. Регулировка станочного оборудования	2

4. Пробный запуск и эксплуатация станочного оборудования	2

5. Электрическая система	3

6. Техническое обслуживание станочного оборудования	4

7. Смазка	4

8. Перечень подшипников	4

9. Перечень клиновых ремней	4

Общие сведения

Использование

Подача в данном пазорезном станке осуществляется вручную. Станок имеет такие особенности, как простая конструкция, легкость в эксплуатации и небольшой вес.

Его можно широко использовать в производстве мебели, декораций и поделок из дерева.

Конструкция и особенности

Данный станок состоит из основного корпуса, переднего стола, основания, зажимного патрона, который обеспечивает плавное строгание. Задний стол можно регулировать по высоте в зависимости от ваших потребностей.

Технические параметры

Макс. ширина резания	400 мм

Макс. глубина резания	5 мм

Угол наклона	10°

Скорость вращения зажимного патрона	6 000 об/мин

Количество ножей	3 шт.

Лимб резания зажимного патрона	диам. 73 мм

Общая длина стола	2 100 мм

Мощность двигателя	3 кВт/380 В/220 В

Число оборотов двигателя	2 840 об/мин

Габаритные размеры	2 100 x 710 x 970 мм

Масса нетто/брутто  (станок) 310/345кг

Регулировка станочного оборудования

Регулировка зажимного патрона

Три ножа должны быть отрегулированы на одной и той же высоте примерно 1-1,5 мм над зажимным патроном.

Регулировка глубины резания

Максимальная глубина резания должна составлять менее 5 мм. Разная глубина зависит от регулировки переднего стола.

Регулировка заднего стола

Задний стол должен находиться ниже режущих ножей.

Регулировка будет зависеть от качества древесины.

Натяжение клинового ремня

Запрещается чрезмерно затягивать и закреплять ремень. Скольжение клинового ремня должно отсутствовать.

Пробный запуск и эксплуатация

Перед началом эксплуатации, отрегулируйте станок надлежащим образом.

Убедитесь, что все болты затянуты, а ножи находятся в своих соответствующих положениях.

Нажмите кнопку запуска и наблюдайте за направлением вращения зажимного патрона.

После запуска станка, дайте ему поработать без подачи материала, чтобы проверить его на наличие вибрации.

Техническое обслуживание

Проверьте температуру подшипников. Она должна быть менее 60°C. Смазочное масло необходимо заменить, если температура превышает 60°C. Также подшипники можно очистить при помощи керосина, а затем нанести на них новое смазочное масло.

После заточки ножей, их необходимо сбалансировать попарно.

Зазор между ножами должен отсутствовать, а их цвет должен остаться неизменным.

Смазка

| Положение | Деталь | Форма | Периодичность | Вид и тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажимной патрон | Подшипник | Отдельно | Три раза в месяц | Calcum ZGZ |
| Двигатель | Подшипник | Отдельно |  |  |
| Передний и задний стол | Регулировка винта зажимного патрона |  | Еженедельно | Масло |
| Стол | Хвостовик |  | Еженедельно | Масло |

Перечень подшипников

| Положение | Код | Спецификация | Марка | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажимной патрон | Немецкие подшипники «FAG» | FAG6205.2ZR | E | 2 |

Перечень клиновых ремней

| Положение | Тип | Спецификация | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажимной патрон | A | 1250 | 2 |  |

Эксплуатация станка запрещена до тех пор, пока вращение не будет безопасным и надежным.

Электрическая система

Напряжение составляет 380 В/220 В/50 Гц. Должны быть предусмотрены защитное заземление, защита от превышения допустимых оборотов двигателя и защита от короткого замыкания.

Подготовка к запуску

Перед подключением к сети убедитесь, что все электрические части кабелей находятся в хорошем состоянии.

Эксплуатация

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить двигатель.

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить двигатель.

Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить двигатель.

Электрическая схема

- Демонтаж и утилизация.

- Отключите станок от электросети;

- демонтируйте станок;

- Все части распределите согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдайте их для промышленной утилизации.

- Заказ запасных частей.

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

А) марку оборудования;

Б) заводской номер оборудования – номер машины;

В) год производства и дату продажи станка;

Д) номер детали на схеме.

- Форма заказа запасных частей.

Уважаемый владелец  оборудования PROMA     Тел. 495-645-84-19

Для заказа запасных частей и комплектующих просим Вас пользоваться следующим бланком заказа:

Дата________________________________________________    ЗАЯВКА-ЗАКАЗ

Название фирмы:____________________________________  Телефон:____________________________________________

Факс:_______________________________________________ Контактное лицо:____________________________________

| Модель оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- |

| Наименование запасной части, узла | Кол-во ШТУК. | Марка, тип, размер | Страница паспорта | Номер позиции из паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Правила техники безопасности.

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.	К самостоятельной работе с абразивным инструментом допускаются обученные рабочие, старше 18 лет.

- У каждого шлифовального или заточного станка должна быть таблица с указанием допустимого числа оборотов шпинделя, рабочей окружной скорости используемых кругов.

- Станки, работающие без охлаждения, должны быть обеспечены вытяжной вентиляцией с местным отсосом пыли.

- В случае недомоганий или получения травмы, даже самой незначительной, необходимо прекратить работу и обратиться в лечебное учреждение.

- Работник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, курить и принимать пищу только в установленных для этого местах.

2.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- Перед началом работы необходимо надеть средства
индивидуальной защиты (костюм х\б, ботинки, головной убор, респиратор) и застегнуть обшлага рукавов.

- Подготовить рабочее место, убрать все лишнее с рабочей площадки и оборудования, подготовить необходимый инструмент и приспособления, проверить визуально заземляющий провод, исправность оборудования, целостность шлифовальной ленты и диска..

- Проверить местное освещение, чтобы свет не слепил глаза,

3.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Работать в рукавицах, перчатках, с забинтованными руками или пальцами рук запрещается.

- Рабочее место содержать в чистоте и порядке, не загромождать проходы.

- Во время работы станка открывать или снимать ограждения и предохранительные устройства запрещается.

- При уходе от работающего станка, даже на короткое время, при временном прекращении работы,  уборке, смазке и чистке, регулировке, станка, необходимо выключить электродвигатель и дождаться его полной остановки. Отключить станок от электросети.

- Удаление абразивной и металлической пыли производить щеткой-сметкой.

4.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.	При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям необходимо:

прекратить работу, выключить электрооборудование.

- при возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону
«01» и приступить к его ликвидации имеющимися первичными средствами
пожаротушения.

4.2.	При наличии пострадавших в результате аварии и несчастного случая необходимо устранить воздействие на организм пострадавшего повреждающих факторов, оказать доврачебную помощь.

5.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- По окончании работы необходимо выключить станок .

- Навести порядок на рабочем месте.

- Лицо и руки вымыть теплой водой с мылом, а при необходимости принять душ.

Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».

Уважаемые пользователи оборудования компании PROMA.

Для того чтобы приобретенное оборудование позволило достичь максимальных результатов, советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями гарантийного сопровождения и документацией на оборудование.

Гарантийное сопровождение на все оборудование предоставляется сертифицированными сервисными центрами PROMA в течение 3 лет, включая дополнительную годовую гарантию.

Дополнительная гарантия действует в случае, если пуско-наладка оборудования была проведена специалистами сервисного центра PROMA, либо Вы заключили с PROMA договор на проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) приобретенного оборудования.

В течение гарантийного срока мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.

Действие срока гарантийного сопровождения начинается с даты, указанной в гарантийном талоне. В случае если этой даты нет, датой начала гарантии будет считаться дата передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, при направлении претензии просим Вас сообщить нам следующие сведения:

- • данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);

- • данные о его приобретении (место, дата, реквизиты документов (накладной, счета, счета-фактуры и т.п.);

- • описание выявленного дефекта;

- • Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA.

Наши специалисты приступят к гарантийному ремонту сразу после проверки представленных Вами документов и осмотра оборудования, доставленного в сервисный центр, на предмет возможного наличия оснований, исключающих применение гарантийных условий.

Срок гарантийного ремонта – не более 15 дней. В случае продления сроков при необходимости поставки отдельных запасных частей Вы будете незамедлительно уведомлены об этом.

При обнаружении дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению, Вы будете обязательно проинформированы. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- • Сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;

- • Периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении (ремонте и/или замене) оборудования в следующих случаях:

- • выхода из строя расходных материалов, быстроизнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п., а также при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;

- • когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных (не рекомендованных производителем) рабочих инструментов, приспособлений и сопряженного оборудования, неисправности или неправильного подключения электрических сетей;

- • когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ; перечень обязательных профилактических мероприятий указывается в документации на оборудование.

- • когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Наличие указанных выше оснований для отказа в выполнении гарантийного ремонта (замены) устанавливается в результате проведения осмотра оборудования и оформляется актом. С актом Вы будете незамедлительно ознакомлены. Вы также имеете право присутствовать при проведении осмотра и установлении причин дефектов.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги по действующим на дату обращения в сертифицированный сервисный центр PROMA тарифам.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой оборудования до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов, а также возмещением любого ущерба, прямо не указанного в настоящих гарантийных условиях, включая (но не ограничиваясь) ущербом от повреждения сопряженного оборудования, потерей прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

Выезд специалистов сервисного центра PROMA для выполнения работ по гарантийному сопровождению осуществляется только в исключительных случаях после предварительного согласования условий такого выезда. Если повреждений оборудования выявлено не будет, Вам в любом случае придется оплатить расходы на выезд наших специалистов и стоимость тестирования оборудования.

В отдельных случаях, по своему усмотрению, мы можем предложить Вам выкуп неисправного станка по остаточной стоимости с зачетом выкупной суммы при приобретении другого необходимого оборудования. Все условия выкупа согласовываются после осмотра оборудования.

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, а также с условиями гарантийного обслуживания, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии. Необходимую информацию Вы также можете найти на сайте компании www.stanki-proma.ru

Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

- Гарантийный талон и паспортные данные.

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра PROMA  в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя	__________________________________________________

Фактический адрес покупателя __________________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон_______________________________

Паспортные данные оборудования

| Наименование оборудования | Модель | Заводской номер | Дата приобретения |
| --- | --- | --- | --- |

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

Ф.И.О. и должность ответственного лица

PROMA

Центральный сервис-Московская область, г.Балашиха, ул. Лукино, вл.49

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

| Наименование оборудования. |
| --- |
| Модель. |
| Дата приобретения. | Заводской номер. |
| Печать и подпись (продавца) | № рем.: Дата: |
|  | № рем.: Дата: |

# Text boxes

Y90L-2

4,74 А

ЗЗ

АВ

1,5 мм2, черный

ЗЗ