ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

резчика арматуры GQ40/50, 3кВт

www.vektortool.com

Содержание

1. Назначение и особенности……………………………………………….……………………….3

2. Технические характеристики……………………………………………………………………..3

3. Описание конструкции……………………………………………………………………………...4

4.Установка и подготовка к использованию…………………………………………………5

5. Эксплуатация…………………………………………………………….…………………………….....6

6. Техника безопасности……………………………………….……………….……………………...7

7. Транспортировка и хранение……………………………….…………….……………………..8

8. Обслуживание и диагностика………………………………..…………….…………………...9

9. Свидетельство о приёмке….………………….………………………………………………….10

10. Гарантийные обязательства……………………………………………………………..…….10

11. Акт осмотра оборудования……………….………………………………………………….. 12

12. Сборочный чертёж ………………………………………………………………………………….16

1. Назначение и особенности

Станок  для резки арматуры предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали, горячекатанных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве, в производстве железобетонных конструкций. Станки производства компании «СибТоргСервис»  обладают следующими особенностями:

- Компактность и малый вес, высокое качество и надежность;

- Минимальное техническое обслуживание;

- Возможность эксплуатации при низких температурах;

- Благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%.

2. Технические характеристики

Модель режущей машины, её название, номер, дата выпуска можно посмотреть на таблице, расположенной на корпусе.

Таблица № 1. Технические характеристики режущих машин

| Модель | Мощность (При380В 50Гц) кВт | Частота хода ножа 1/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A-¦ (А240) | A-¦¦¦ (А400) | А-500С | Ат500 |
|  |  |  | Кол-во прутков при единовременной резке, шт. |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. |
| GQ40 | 3 | 32 | 40 | 20 | 13 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
| GQ45 | 43 | 48 | 42 | 21 | 14 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 |
| GQ50 | 4 | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 14 | 40 | 26 | 16 |

Таблица № 2. Масса и размеры режущих машин

| Модель | Длина*Ширина*Высота, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| GQ40 | 1190*680*450 | 385 |
| GQ45 | 1290*720*500 | 510 |
| GQ50 | 1490*740*620 | 525 |

# 3. Описание конструкции

Двигатель, через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижным ножом посредством шатуна. Таким образом реализуется возвратно-поступательное движение ножа, и, соответственно, резка арматуры. Кинематическая схема станка дана ниже.

# 4. Установка и подготовка к использованию

Важные замечания

- Перед началом работы со станком внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Станок предназначен для резки арматуры, использование не по назначению запрещается.

- К работе со станком допускается только квалифицированный персонал, детально ознакомившийся с настоящей инструкцией.

4.1 Монтаж

- Перед началом монтажа или транспортировки необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в отсутствии повреждений.

- Грузоподъемность опорной площадки должна соответствовать весу станка. Опорная площадка должна быть горизонтальной.

- Рекомендуется подъём передней части станка (зона резки) на высоту не менее 30 мм, но не более чем на 100 мм, во избежание попадания масла в подвижный нож.

- Запрещается удалять колесную ось.

- Размеры площадки должны соответствовать размерам станка и загружаемому для обработки материалу.

- Площадка должна быть защищена от атмосферных воздействий (дождь, снег). Рекомендуется использовать навес.

- Стандартная допустимая рабочая температура: от  -10°C до +40°C. При температуре ниже          -10°C масло, перед пуском, необходимо подогреть до +5°C.

- Станок должен быть надежно закреплен на площадке.

4.2 Подключение питания

| Перед подключением станка к сети электропитания, убедитесь, что данные, приведенные на таблице двигателя, соответствуют показателям сети электропитания. Подключение должно проводиться только квалифицированным электриком. В целях безопасности станок должен быть заземлен. |  |
| --- | --- |

4.3 Пробный запуск

Перед началом эксплуатации следует провести тщательную проверку станка, а также ознакомиться со способом эксплуатации и с техникой безопасности. Начинать работу следует после пробного запуска.

- Убедитесь, что все инструменты находятся в полной комплектации, все болтовые соединения надежно затянуты, отсутствуют течи масла. Система электропитания подключена, заземление обеспечено.

- Во избежание несчастных случаев запрещено снимать защитные кожухи или производить наладку оборудования во время его работы.

- Проверьте уровень масла. Каждые 4 часа добавляйте масло в масляную ёмкость во время работы (отсутствие масла может привести к заклиниванию боковых плиток).

- Проверьте, надежно ли закреплены оба ножа. Промежуток между режущими кромками должен быть отрегулирован в значении 0.05-0.5 мм, в зависимости от характеристик стальной арматуры.

После подключения питания и проверки состояния проведите пробный запуск станка.

- Запуск станка производится переводом в верхнее положение выключателей на коробке управления электродвигателем.

- При запуске проверьте  направление вращения маховика, оно должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на кожухе маховика.

- В случае несоответствия направления вращения, измените фазы двигателя, эксплуатация станка с неверно выставленными фазами запрещена.

- Запустите станок без нагрузки, дайте ему поработать десять минут, при обнаружении отклонений от нормы необходимо выключить станок и провести его проверку на наличие неисправностей.

# 5. Эксплуатация

Общие рекомендации при резке:

- Арматуру необходимо отрезать по нижней части режущей кромки.

- При каждом запуске проверяйте направление вращение маховика. Оно должно совпадать со стрелками на кожухе.

- Во время работы следите за тем, чтобы болты на ноже не выкручивались. Следите, чтобы расстояние между режущими кромками составляло 0.05 ~ 0.5 мм.

- Регулярно проверяйте, не затупился ли нож, режущую кромку необходимо своевременно заменять на новую. Можно использовать 4 (на некоторых моделях 2) кромки ножа или менять нож.

| Эксплуатация: Запустите станок. Установите арматуру между ножами. Отрегулируйте упор таким образом, чтобы арматура оставалась перпендикулярно ножам. Нажмите педаль или потяните рычаг. Произойдет резка арматуры. Отпустите рычаг/педаль. Пока педаль/рычаг находятся в нажатом положении, нож будет двигаться непрерывно. |  |
| --- | --- |

# 6. Техника безопасности

Не перегружайте станок. Не пытайтесь резать арматуру, характеристики которой превышают возможности станка. Запрещается эксплуатация станка с любыми неисправностями. Нахождение людей и посторонних предметов, в зоне резки категорически запрещено. Для резания нескольких арматурных стержней не пользуйтесь руками. Пользуйтесь специальным захватом или другим подходящим инструментом для удержания. Запрещается трогать руками режущие устройства. Запрещается снимать защитные кожухи и производить настройку оборудования во время его работы. Регулярно проверяйте затяжку болтов на ноже, а также состояние режущей кромки. Пользуйтесь перчатками при перемещении арматуры для защиты кожи рук от ссадин и порезов при контакте с поверхностью арматуры. Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног от раздавливания при падении тяжелой арматуры. Ниже приведены некоторые примеры личных вещей и видов одежды, которые НЕ ПОДХОДЯТ для работы на станке и могут создать угрозу ранения или защемления: длинные волосы, платья с длинными рукавами, личные медальоны или ювелирные украшения, длинные рабочие фартуки, и т.п. ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И ТРАВМАМ, А ТАКЖЕ СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ СТАНКА

# 7. Транспортировка и хранение

Все открытые части станка необходимо смазать антикоррозийными веществами соответствующего стандарта. Проверьте, чтобы ремни были ослаблены. После этого можно осуществлять упаковку. Во избежание повреждений оборудование должно быть надежно закреплено в ящиках для транспортировки.

- Если оборудование не используется в течение длительного времени, его следует поместить на склад или под навес, и тщательно следить за тем, чтобы там не было сырости и влаги.

- Используйте трос или цепи грузоподъемностью, соответствующие модели, и пользуйтесь крюками в предусмотренных отверстиях или на предусмотренных рым – болтах, в зависимости от заказанной модели.

- Пользуйтесь колесами только для перемещения на небольшие расстояния и для размещения на горизонтальной и ровной поверхности.

# 8. Обслуживание и диагностика

Станок должен находиться в сухом, чистом месте. Попадание песка и влаги в станок ведет к преждевременному выходу его из строя. Также необходимо периодически проводить ТО.

По окончании рабочего дня, проведите ежедневное ТО.

- Уберите арматуру и все приспособления с рабочего места.

- Очистите рабочее место от окалины, опилок и прочего мусора, продуйте сжатым воздухом.

- Добавьте (зашприцуйте) смазку в отверстие для смазки ползуна.

- Проверьте затяжку болтов на ножах, состояние режущих кромок, а также зазор между режущими кромками.

- Если станок находится под открытым небом, укройте его водонепроницаемым полотном.

Каждую неделю проводите еженедельное ТО.

- Проверьте уровень масла. Также осмотрите снаружи и внутри станок на предмет течей масла.

- Проверьте натяжение ремней. При необходимости приподнимите крышку крепления двигателя при помощи регулировочных болтов.

- Во время длительных пауз в эксплуатации оборудования необходимо поместить станок в сухое, хорошо проветриваемое место во избежание коррозии.

8.1 Смазка

Первая замена смазки производится через 80 часов после начала использования. После этого замена производится один раз в год. Также рекомендуется заменять масло при работе в зимний период.

| Марка | Температура воздуха ниже - 10 | Температура воздуха от +10 до + 20 | Температура воздуха выше + 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL OIL | EP 320 | EP 460 | EP 680 |
| MOBIL | MOBIL GEAR 632 | MOBIL GEAR 634 | MOBIL GEAR 636 |
| ESSO | SPARTAN EP 320 | SPARTAN EP 460 | SPARTAN EP 680 |
| SHELL | OMALA 320 | OMALA 460 | OMALA 680 |
| AGIP | BLAS1A 320 | BLAS1A 460 | BLAS1A 680 |
| Отечественное | ИТД 150 | ИТД 220 | ИТД 320 |
| Модель | Р40 | Р45 | Р50 |
| Масло Л | 6 | 8 | 9 |

  - Замена ножей

Для демонтажа и замены ножей необходимо, чтобы они вышли наружу:

- Остановите машину.

- Вручную, вращая маховик, выведите подвижный нож наружу

- Отключите машину от системы питания.

- Снимите винты крепления и снимите нож, как на стационарной, так и на подвижной стороне, используя для этого специальный ключ, входящий в состав поставки.

- Очистите ножи от заусенцев, наличие заусенцев приводит к неверному зазору, и разбалтыванию болтов, в процессе эксплуатации.

- Установите ножи выбрав новую режущую кромку.

  - Возможные неисправности

Основными причинами поломки являются:

- Резка арматуры, не соответствующего диаметра или класса, перегрузка станка.

- Эксплуатация

- Эксплуатация станка в ненадлежащих условиях. Засорение песком, окалиной, стружками, или попадание влаги.

- Эксплуатация станка с незначительными повреждениями.

# Свидетельство о приёмке

Станок для резки арматурной стали    _______

Дата выпуска ________________ 					М.П.

Заводской N ___________

Соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

# Гарантийные обязательства

Настоящий документ подтверждает, что в момент отгрузки станка его механизмы исправны, вместе со станком поставляется инструкция по эксплуатации. Дополнительная информация (схемы и чертежи) предоставляются по запросу. В случае несоблюдения настоящей инструкции производитель не несет ответственности за нарушения в работе станка. Несоблюдение правил эксплуатации  станка, описанных в инструкции по эксплуатации, рекомендаций,  может привести к:

- Неисправной работе;

- Повреждениям оборудования;

- Аннулированию гарантии.

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.

Для заказа запасных деталей всегда указывайте: модель; серийный номер станка. После окончания гарантии наша фирма предлагает пройти полную диагностику станка в сервисном центре.

При обращении в сервисный центр во время и после гарантийного срока эксплуатации, необходимо предоставить верно заполненный акт рекламации (образец см. в пункте 11). Верно заполненный акт рекламации поможет в кратчайшие сроки установить причину неисправности и сократить время ремонта оборудования.

Артикул: Станок для резки арматурной стали _____________________________________________

Заводской номер изделия: _____________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______  от   «______»_______________________201__г

Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

При обнаружении каких-либо дефектов и неисправностей, необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования. Перечень наиболее вероятных неисправностей приведен в нижеследующей таблице.

При возникновении прочих неполадок или неисправностей, которые не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

Возможные неполадки и их устранение.

| Неисправность | Причина неисправности. | Устранение неполадки. |
| --- | --- | --- |
| Течь масла | Негерметичность глазка контроля уровня масла. | Загерметизировать глазок. |
|  | Негерметичность пробки сливного отверстия. | Открутить, загерметизировать и плотно закрутить сливную пробку. |
|  | Поврежедние /негерметичность текстолитовой проставки подвижного ножа. | Замените проставку. |
|  | Негерметичность сальника приводного вала | По согласованию с сервисным центром замените сальник. |
| Раздаются нехарактерные звуки | Недостаток, выработка масла, засорение редуктора. | Проверьте уровень масла, при необходимости долейте. |
| Арматура не режется | Недостаточное напряжение питания | Проверьте напряжение питания. |
|  | Режущая кромка пришла в негодное состояние | Поменяйте режущую кромку ножа или сам нож |
|  | Ослабление натяжения приводного ремня. | Заново натяните или замените приводной ремень. Натяжение ремня регулируется при помощи болта крепления электродвигателя, на боковой стенке корпуса. |

# Акт осмотра оборудования

(станок для гибки арматуры/станок для резки арматуры)

Заказ №________                                   _ от _____                                            201__г

Дилер _______________________________________________________ ___

Владелец  оборудования ____________________________________________

Наименование, модель, номер оборудования _________________________

Время в эксплуатации ______________________________________________

Характер неисправности со слов заказчика _____________________________

________________________________________________________________

Станок 						Результат осмотра

Компания-производитель гарантирует отсутствие дефектов в поставленном оборудовании. Претензии по качеству нашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов изготовителя.

- При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время выполнения ремонтных работ.

- Гарантия не распространяется на расходные части и на электрооборудование.

- Техника для гарантийного ремонта принимается только в чистом виде. При поступлении в сервисный центр в наличии должны быть все комплектующие.

- Гарантия не распространяется на неисправность изделия, возникшую в результате:

Перегрузки изделия, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

-Механического повреждения, вызванного внешним воздействием.

-Применением изделия не по назначению.

-Использования расходных материалов, запчастей не рекомендованных или не одобренных производителем.

- Гарантия не распространяется

-На оборудование, подвергшееся вскрытию, в случае отсутствия пломб

-В случае ремонта вне уполномоченной сервисной мастерской.

-На изделие без или со стертым измененным/нечитаемым заводским номером

-При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона.

- Претензии принимаются только при наличии акта рекламации (или заверения, если покупатель является частным лицом  с указанием неисправности. Все требования покупателя должны быть оформлены письменно и закреплены подписью руководителя и печатью организации.

- Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами покупателя.

- В случае неисправности следует обращаться к компании продавцу.

Не предусмотрена ответственность за любые прямые и косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб. Компания-производитель предупреждает своих клиентов, что в случае предоставления недостоверных, заведомо ложных сведений, подделки документов, злоупотребления доверием, введения в заблуждение клиент может быть привлечен к уголовной, административной или гражданской ответственности согласно законодательству РФ.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращения гарантийных обязательств перед покупателем.

Подпись представителя поставщика______________________		М.П.

| 1 | Внешний вид станка | Чистый | В бетоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Внешние повреждения кожуха приводных ремней | Да | Нет |
| 3 | Состояние приводных ремней | Рабочее | Не рабочее |
| 4 | Повреждение питающего кабеля | Да | Нет |
| 5 | Состояние электродвигателя | Рабочее | Не рабочее |
| 6 | Состояние УЗО | Рабочее | Не рабочее |
| 7 | Повреждение шкива электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 8 | Состояние ножей | Рабочее | Не рабочее |
| 9 | Повреждение рукоятки пуска подвижного ножа | Да | Отсутствует |
| 10 | Уровень масла в корпусе станка | В норме | Отсутствует |
| 11 | Состояние маховика | Рабочее | Не рабочее |
| 12 | Повреждение сальника приводного вала | Да | Отсутствует |
| 13 | Состояние подшипников передач | Рабочее | Не рабочее/ заклинены |
| 14 | Состояние упора зацепного механизма | Рабочее | Не рабочее |
| 15 | Повреждение площадки крепления электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 16 | Посторонние шумы из редуктора | Да | Отсутствует |
| 17 | Состояние герметизации крышек подшипников | Рабочее | Не рабочее |
| 18 | Состояние масла в станке | Нормальное | Отработанное |

Рис. 2 Сборочный чертёж станка для резки арматуры GQ-40 (GQ-50)

Таблица 2 Сборочный чертёж станка для резки арматуры GQ-40 (GQ-50)

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | GQ-40 1 Кожух ремня | 1 |
| 2 | GQ-40 2 Шкив 1 | 1 |
| 3 | Ремень 17х1600 Тип В | 2 |
| 4 | GQ-40 4 Крышка 4 | 1 |
| 5 | Болт М10х30 DIN 555 | 42 |
| 6 | Шайба 10 DIN 127 | 45 |
| 7 | GQ-40 7 Крышка 2 | 1 |
| 8 | GQ-40 8 Крышка 3 | 1 |
| 9 | GQ-40 9 Крышка 1 | 1 |
| 10 | GQ-40 10 Шкив 2 | 1 |
| 11 | GQ-40 11 Коробка блока управления | 1 |
| 12 | GQ-40 12 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V красная | 1 |
| 13 | GQ-40 13 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V зеленая | 1 |
| 14 | GQ-40 14 Контактор CJX2-25 380V AC-3 | 1 |
| 15 | GQ-40 15 Контейнер с принадлежностями | 1 |
| 16 | GQ-40 16 Крышка верхняя | 1 |
| 17 | Шайба 8 DIN 127 | 19 |
| 18 | Болт М8х24 DIN 555 | 12 |
| 19 | GQ-40 19 Рым-болт грузовой М16 DIN 580 | 2 |
| 20 | GQ-40 20 Крышка маслозаливного отверстия | 1 |
| 21 | Болт М6х16 DIN 555 | 3 |
| 22 | Подшипник 6308 | 4 |
| 23 | GQ-40 23 Колесо зубчатое 1 | 1 |
| 24 | GQ-40 24 Вал шестерня 2 | 1 |
| 25 | GQ-40 25 Шпонка 16х10х45 DIN6885 | 1 |
| 26 | GQ-40 26 Разъем 5-штыревой 1” | 1 |
| 27 | Подшипник 6213 | 2 |
| 28 | GQ-40 28 Вал шестерня 1 | 1 |
| 29 | GQ-40 29 Шпонка 22х14х40 DIN6885 | 1 |
| 30 | GQ-40 30 Колесо зубчатое 2 | 1 |
| 31 | GQ-40 31 Проставка | 1 |
| 32 | GQ-40 32 Шпонка 8х7х40 DIN6885 | 1 |
| 33 | GQ-40 33 Электродвигатель Y100L-2 | 1 |
| 34 | Гайка М12 DIN 555 | 4 |
| 35 | Шайба 12 DIN 125 | 4 |
| 36 | Шайба 12 DIN 9021 | 4 |
| 37 | Гайка М10 DIN 555 | 7 |
| 38 | GQ40 38 Крышка 6 | 1 |
| 39 | GQ40 39 Плита мотора | 1 |
| 40 | Болт М10х50 DIN 555 | 4 |
| 41 | GQ40 41 Направляющая мотора | 1 |
| 42 | GQ40 42 Шпонка 10х8х63 DIN6885 | 1 |
| 43 | GQ40 43 Вал шестерня 3 | 1 |
| 44 | GQ40 44 Прижимная пластина ножа | 1 |
| 45 | Шайба 16 DIN 127 | 14 |
| 46 | Гайка М16 DIN 555 | 5 |
| 47 | GQ40 47 Муфта | 1 |
| 48 | Болт М10х72 DIN 555 | 3 |
| 49 | GQ40 49 Венец зубчатый | 1 |
| 50 | GQ40 50 Шпонка 16х28х80 DIN6885 | 2 |
| 51 | GQ-40 51 Вкладыш шатуна | 1 |
| 52 | Болт М8х45 DIN 555 | 4 |
| 53 | GQ-40 53 Крышка шатуна | 1 |
| 54 | GQ-40 54 Прокладка 1 | 1 |
| 55 | GQ-40 55 Подшипник скольжения | 1 |
| 56 | Винт М8х10 DIN 965 | 6 |
| 57 | GQ-40 57 Пластина ножа | 1 |
| 58 | GQ-40 58 Крышка 5 | 1 |
| 59 | GQ-40 59 Масленка | 1 |
| 60 | Болт М16х50 DIN 555 | 8 |
| 61 | Винт М14х50 DIN 912 | 2 |
| 62 | Шайба 14 DIN 127 | 2 |
| 63 | GQ-40 63 Ползун | 1 |
| 64 | GQ-40 64 Нож подвижный | 1 |
| 65 | GQ-40 65 Шатун | 1 |
| 66 | GQ-40 66 Диск стопора | 1 |
| 67 | GQ-40 67 Пружина стопора | 1 |
| 68 | GQ-40 68 Корпус | 1 |
| 69 | GQ-40 69 Крышка стопора | 1 |
| 70 | GQ-40 70 Вилка опорная | 1 |
| 71 | GQ-40 71 Наконечник рукоятки | 1 |
| 72 | Шплинт 5х25 DIN 94 | 4 |
| 73 | GQ-40 73 Шток рукоятки | 1 |
| 74 | Болт М16х165 DIN 555 | 4 |
| 75 | GQ-40 75 Упор | 1 |
| 76 | Шайба 6 DIN 125 | 1 |
| 77 | GQ-40 77 Палец верхний | 2 |
| 78 | Гайка М6 DIN 315 | 1 |
| 79 | Шплинт 3х25 DIN 94 | 3 |
| 80 | GQ-40 80 Палец нижний | 1 |
| 81 | GQ-40 81 Педаль | 1 |
| 82 | GQ-40 82 Стойка рукоятки | 1 |
| 83 | GQ-40 83 Вилка | 1 |
| 84 | GQ-40 84 Сальник 25х15х5 ТС | 1 |
| 85 | Шайба 16 DIN 125 | 1 |
| 86 | GQ-40 86 Пружина | 1 |
| 87 | Болт М8х35 DIN 555 | 3 |
| 88 | GQ-40 88 Корпус стопора | 1 |
| 89 | Шайба 28 DIN 125 | 8 |
| 90 | GQ-40 90 Колесо | 1 |
| 91 | GQ-40 91 Кронштейн упора | 1 |
| 92 | Болт М16х50 DIN 555 | 2 |
| 93 | Гайка М30 DIN 555 | 1 |
| 94 | Шайба 12 DIN 125 | 3 |
| 95 | Болт М12х16 DIN 555 | 3 |

|  | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_________________ www.vektortool.com Наименование изделия и модель: _____________________________________________ Серийный номер__________________ Дата Подпись продажи________________ продавца____________ Гарант: ООО СибТоргСервис» E-mail сервисной службы: М.П. service.dalicompressor@mail.ru Тел.: (383) 335-74-60, 335-74-61 630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38 |
| --- | --- |
| 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами. 1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне. 1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации. 1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. 1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, повреждённые во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях, для которых оно не предназначено. 1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.). 1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода права собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят. 1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счёт, изделие должно быть в чистом виде. |
| ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, расходные материалы и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колёса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифованные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а также неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других, ранее обнаруженных неисправностей. 2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии: механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ. 2.3 Для техники, имеющей в своём составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: - отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации; - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя; - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании; - любых изменения в конструкции изделия; - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения. 2.4 Сервисный центр не несёт ответственности ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака оборудования). |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 календарных месяцев наработки (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента продажи. Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий к качеству товара, комплектации, упаковки, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя______________________________ |
| ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ | ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата | Сведения о ремонте оборудования или замене ее узлов и деталей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Рым болт

Защитна

крышка

Стационарный

нож

Зона резки

Защитный

кожух

Кожух

редуктора

Подвижный

нож

Отверстие для

смазки ползуна

Корпус

Рис. 1 Общий вид станка

Рис. 5 Принципиальная электрическая схема

Отрегулировать упор

Прижать к неподвижному ножу