| НОВЫЙ «МОДУЛЬ-КОМПАКТ» ДОС-220 Увеличенные возможности! Увеличенная производительность! Самые компактные, легкопереносимые, многооперационные деревообрабатывающие станки для всех работ по дереву: - Пиление продольное, поперечное, под углом (с кареткой); Строгание, фугование (вдоль и под углом); Рейсмусование с ручной (Р) и механической (Р2) подачей, с быстрой регулировкой размера обработки (К); - Фрезерование горизонтальное (фасонное, пазовое, дисковое, выборка четверти); - Сверление, концевое фрезерование; - Шлифование, заточка инструмента, резка металла, пластмасс и пр. материалов; - Точение с токарной приставкой Технические характеристики: Потребляемая мощность 2,0 (1,5; 2,7) кВт Наибольшая ширина строгания 220 мм Наибольшая глубина строгания 3 мм Глубина пиления, диск 250 (300) мм 85 (115) мм Фрезерование фасонное (ширина х диаметр) 45х120 мм Концевое фрезерование (сверление) до 16 мм Номинальная мощность ЭД 1,5 (1,1; 2,0) Рейсмусование (ширина х высота) 220х120 (150) Напряжение питания 220 В (380В) Число оборотов: 4500 1/мин Масса (не более) 30 -35 кг Габариты (не более) 600*420*200 мм Режим работы Продолжительный | Особенности конструкции: Компактность и малый вес; Простота конструкции, малое количество деталей, высокая степень унификации, обеспечивающие высокую надёжность эксплуатации и высокий ресурс использования (Гарантия - 3-5 лет, Ресурс -25 лет); Высокая функциональность (выполняет все операции по обработке древесины, в том числе и профессиональные: рейсмусование, фасонное фрезерование, шлифование и т.п.); Повышенная прочность и жёсткость конструкции благодаря коробчатому корпусу (сталь 2,5–3мм). Все детали изготовлены только из стали (алюминий и пластмассы не применяются); Только усиленные подшипники №105. Только высокопрочные традиционные клиновые ремни стандартных размеров (плоские поликлиновые ремни, подверженные проскальзыванию и сгоранию в условиях наличия древесной пыли – не применяются); Пружинный подающий стол, что обеспечивает быструю и удобную наладку станка для рейсмусования и дает возможность проводить обработку заготовок с высокой точностью до 0,1мм; Оптимальная скорость вращения вала 4500 1/мин, обеспечивающая качественную обработку древесины на всех операциях, не требующая при этом переналадки ремней и шкивов при переходе с одной операции на другую; Посадочные поверхности вала от 24 до 32 мм позволяют использовать как отечественный, так и зарубежный инструмент; Только асинхронные электродвигатели непрерывного режима работы. По желанию потребителя устанавливаются как однофазные ЭД на 220В, позволяющие применять их в бытовой сети, так и трёхфазные с напряжением 380В, позволяющие применять их на производствах (в гаражах, дачных хозяйствах), где имеется трёхфазное напряжение; Кроме того, штатный ЭД 1,5 кВт позволяет использовать станки с подачей тока от переносных генераторов там, где нет электрических сетей; Благодаря малому весу, при перевороте станок может использоваться как электрорубанок с большой шириной захвата (до 220 мм) для обработки брёвен, брусьев и т.д. WWW.KratonShop.ru 8-812-642-10-04 |
| --- | --- |