| Профессиональные переносные многофункциональные станки «СУПЕР» ДОС-280 «Супер-М», «Супер-МР» «Супер-МР2(К)», «Супер-МРА(К)» «Супер-МФР2(К)», «Супер-МФРА(К)» Выполняемые операции: Строгание, фугование; Рейсмусование (калибровка по толщине) с ручной «Р», механической «Р2» или автоматической «РА» подачей, с устройством быстрой регулировки размера «К»; Пиление продольное, поперечное, под углом (в т.ч. с кареткой); Фрезерование горизонтальное (фасонное, концевое); Фрезерование вертикальное «Ф» (при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. декоративное фасонное, шипорезное, по копиру); Пазование (долбление); - Точение (с токарной приставкой ТП-6); Сверление, шлифование, заточка инструмента, разрезка металла и пластмасс. Технические характеристики: Потребляемая мощность 2,7; 3,7 кВт Наибольшая ширина строгания 280 мм Наибольшая глубина строгания 4 мм Глубина пиления, диск 250 (400) мм 0 ÷ 80 (150) мм Фрезерование фасонное (ширина х диаметр) 60х120 мм Концевое фрезерование (сверление) до 16 мм Напряжение питания 220; 380 В Число оборотов: 3300 и 5000 1/мин Масса (не более) 100 кг Габариты (не более) 1000*650*500 мм Режим работы Продолжительный Рейсмусование (модели с индексом «Р, Р2, РА») Наибольшая ширина 260 (280) мм Высота 15÷120 (160) мм Механическая подача материала Индекс «Р2» Автоматическая подача материала 4,0(6,5)м/мин Индекс «РА» Фрезерование вертикальное (модели с индексом «Ф») Ширина х диаметр 60х120 мм |  |  | Особенности конструкции: Стальной корпус, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок; Увеличенные размеры рабочих столов; Глубина пиления регулируется положением пильного стола, возможность расположения пильного стола под шпинделем станка для долбления, сверления, рейсмусного фрезерования; Двухскоростная система вращения вала для различных режимов работы; Применяются только отечественных комплектующие и асинхронные электродвигатели с непрерывным режимом работы (ПВ 100%); Возможно применение как отечественного, так и зарубежного инструмента; Срок использования не ограничен. ГАРАНТИЯ 3-5 лет. Примеры выполнения основных операций: Строгание с прижимом Рейсмусование с механической подачей Рейсмусование с автоматической подачей и УБР Пиление продольное и поперечное, в т.ч. под углом Горизонтальное фасонное фрезерование Вертикальное фасонное фрезерование Сверление, долбление, пазование Шлифование Резка металла и пластмасс, заточка инструмента WWW.KratonShop.ru 8-812-642-10-04 |
| --- | --- | --- | --- |