| Многофункциональные бытовые станки «ГНОМ» ДОС-220 «Гном-М», «Гном-МР» «Гном-МР2(К)», «Гном-МРА(К)» «Гном-МФР2(К)», «Гном-МФРА(К)» «ЗУБР» ДОС-250 «Зубр-М», «Зубр-МР» «Зубр-МР2(К)», «Зубр-МРА(К)» «Зубр-МФР2(К)», «Зубр-МФРА(К)» Выполняемые операции: Строгание, фугование; Рейсмусование (калибровка по толщине) с ручной «Р», механической «Р2» или автоматической «РА» подачей, с устройством быстрой регулировки размера «К»; Пиление продольное, поперечное, под углом (в т.ч. с кареткой); Фрезерование горизонтальное (фасонное, концевое); Фрезерование вертикальное «Ф» (при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. декоративное фасонное, шипорезное, по копиру); Пазование (долбление); - Точение (с токарной приставкой ТП-6); Сверление, шлифование, заточка инструмента, разрезка металла и пластмасс. Технические характеристики: «ГНОМ» ДОС-220 «ЗУБР» ДОС-250 Потребляемая мощность 2,0 кВт 2,7 кВт Наибольшая ширина строгания 250 мм Наибольшая глубина строгания 4 мм Глубина пиления, диск 250 (350) мм 0 ÷ 80 (130) 0 ÷ 80 (130) Регулировка глубины пиления - 0 ÷ 60 Фрезерование фасонное (ширина х диаметр) 45х120 мм Концевое фрезерование (сверление) до 16 мм Напряжение питания 220 (380) В Число оборотов: 4500 1/мин Масса (не более) 45 кг 50 кг Габариты (не более) 860*450*450 мм Режим работы Продолжительный Рейсмусование (модели с индексом «Р, Р2, РА») Наибольшая ширина 220 (250) мм Высота 15÷120 (160) мм Механическая подача материала Индекс «Р2» Автоматическая подача материала Индекс «РА» Фрезерование вертикальное (модели с индексом «Ф») Ширина х диаметр 45х120 мм |  |  | Особенности конструкции: Стальной корпус, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок; Ножевой вал полностью закрывается пильным столом при пилении; Применяются только отечественных комплектующие и асинхронные электродвигатели с непрерывным режимом работы (ПВ 100%); Возможно применение как отечественного, так и зарубежного инструмента; Срок использования не ограничен. ГАРАНТИЯ 3-5 лет. Примеры выполнения основных операций: Строгание с прижимом Рейсмусование с механической подачей Рейсмусование с автоматической подачей и УБР Пиление продольное под углом с Угловой линейкой Пиление поперечное под углом с Пильной кареткой Вертикальное фасонное фрезерование Горизонтальное фасонное фрезерование Сверление, долбление, пазование Шлифование, Разрезка металла и платсмасс, заточка инструмента WWW.KratonShop.ru 8-812-642-10-04 |
| --- | --- | --- | --- |